2.8. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ, СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ВЫДЕЛЕННЫМ СИГНАЛЬНЫМ КАНАЛАМ

1. Если пользуется сигнализация по 2-м выделенным сигнальным, то состояние канала определяется сигнальными битами, передаваемыми во временном интервале # 16, в течение периода стабильности состояния.

2. Изменение соответствующих битов определяют сигналы, переводящие соединение из одного состояния в другое. В основном, время распознавания такого состояния составит (16-20) мс.

Для некоторых сигналов это время может увеличено с целью повышения надежности приема.

3. Информация о состоянии соединений входящих в состав линии связи 2 МБит передается внутри одного сверхцикла. В каждом цикле передаются два состояния канала, используя биты 0, 1, 4, 5. Биты 0 и 1 используются для первых 15 каналов, а биты 4 и 5 для последних 15.

4. Таблица 1 представляет набор битовых посылок, передаваемых в прямом направлении, и требования к их приему.

5. Таблица 2 представляет набор битовых посылок, передаваемых в обратном направлении, и требования к их приему.

Таблица 1

Исходящий местный интерфейс

| № | Сигнал | Код сигнала ИКМ в прямом направлении а в с d | Определения и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Занятие | 1 0 0 1 | Сигнал посылается в начале вызова для указания на переход линии на входящем конце из состояния "свободно" в состояние "занято" |
| 2. | Импульсы набора номера * | 0 0 0 1 | Входящая станция должна принять импульсы набора номера длительностью 27 - 108 мс |

Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Пауза между * импульсами набора номера (интервал между импульсами или межцифровой интервал) | 1 0 0 1 | Входящая станция должна принять паузы длительностью 24-98 мс и межцифровым интервалом 400 мс |
| 4. | Отбой ** | 0 0 0 1 | Сигнал используется для отбоя управляемого вызываемым абонентом, т.е. на исходящей станции - система с двусторонним отбоем. Сигнал посылается, когда вызывающий абонент кладет трубку или выполняет эквивалентную операцию. Рекомендуемое время распознавания 200 мс |
| 5. | Разъединение (отбой) | 1 1 0 1 | Сигнал посылается для завершения вызова или попытки вызова для освобождения входящей станции и вне ее всех коммутационных блоков участвующих в вызове. Рекомендуемое время распознавания 120-500 мс |
| 6. | Снятие отбоя | 1 0 0 1 | Сигнал используется для отбоя со стороны вызываемого абонента, т.е. система двустороннего отбоя на исходящей станции |

*	 сигналы 2 и 3 используются для декадного набора

**	сигналы 4 и 6 используются только для системы с двусторонним отбоем на исходящей станции.

Таблица 2

Входящий местный интерфейс

| № | Сигнал | Код сигнала ИКМ в прямом направлении а в с d | Определения и комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбой (контроль исходного состояния) | 0 1 0 1 | Сигнал, посылаемый на исходящую станцию в ответ на сигнал разъединения для индикации того, что последний действительно вернул в состояние "свободно" коммутационные блоки и процессы программного обеспечения |
| 2. | Подтверждение занятия | 1 0 0 1 | Сигнал, посылаемый на исходящую станцию для индикации перехода входящей стороны из состояния "свободно" в состояние "занято", когда входящая станция готова принять адресную информацию. Этот сигнал передается примерно через 20 мс после приема сигнала "занятие" |
| 3. | Ответ (запрос АОН) (ответ В) | 1 0 0 1 | Сигнал, посылаемый на исходящую станцию для индикации того, что вызываемая сторона ответит на вызов, если этот сигнал придет совместно с тональным сигналом 500 Гц для индикации запроса АОН. Время распознавания - 70-90 мс. Приемник за проса АОН (приемник 500 Гц) должен быть готов в течение 10 мс |
| 4. | Снятие ответа (запроса АОН) | 1 1 0 1 | См. 3 |
| 5. | Занято (занят В/ занятость соединительных путей) | 0 0 0 1 | Сигнал посылается для индикации занятости соединительных путей входящей станции, т.е. попытка установления вызова была неудачной на входящей станции, либо для индикации занятости абонента В |
| 6. | Отбой (отбой В) | 0 0 0 1 | Сигнал посылается, когда вызываемый абонент кладет трубку или производит эквивалентную операцию. Сигнал указывает на освобождение вызываемой части |
| 7. | Блокировка | 1 1 0 1 | Сигнал посылается по свободной линии к исходящей станции для перевода линии в состояние блокировки для предотвращения последующего занятия |