4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЯ

1. Целью правил приемки и регламентируемых процедур является обеспечение и контроль функций и параметров, предусмотренных Техническими Требованиями, включая проверку качественных показателей и надежности, используя все испытания перечисленные ниже.

2. Заводские испытания.

Для обеспечения качества изделия Изготовитель должен провести на заводе-изготовителе следующие испытания:

- приемо-сдаточные испытания, относящиеся к конкретному объекту поставки согласно Контракту;

- основные параметры оборудования станции, т.е. устойчивость к внешним воздействиям (климатическим, механическим, электромагнитным, перенапряжениям и так далее как определено в Технических Требованиях) проверяются поставщиком. Выдается сертификат.

- протокол проверки надежности (безотказность, срок службы, время сохраняемости определенных в Требованиях) выдается поставщиком.

- типовые (эпизодические) испытания выполняются по мере необходимости в тех случаях, когда изменяется технология производства, элементная база или исходные материалы.

3. Функциональные испытания

Функциональные испытания проводятся сначала на заводе изготовителе, а затем у Заказчика после установки.

3.1. Процедура проверок и контроль Заказчика на заводе-изготовителе.

3.1.1. Аппаратура должна удовлетворять требованиям надежности, изложенным в этом документе и Продавец отвечает за использование надлежащих компонентов и материалов наряду с контролем производственного процесса и выполняет все необходимые тесты и проверки для удовлетворения заданным требованиям.

3.1.2. На заводе производится функциональная отладка узлов оборудования. Функциональная отладка программного обеспечения производится в соответствии с тестовой спецификацией.

3.1.3. Покупатель имеет право посылать своих инспекторов для системной приемки на заводы продавца для проверки хода изготовления и качества поставляемых изделий и используемых материалов.

3.1.4. Независимо от прибытия инспектора Продавец обязан в процессе изготовления оборудования подвергать его испытаниям в соответствии с условиями, существующими в данной отрасли в стране Изготовителя, а также с условиями, оговариваемыми в Контракте. Если в процессе испытаний обнаружены ошибки (без инспектора или с инспектором), то оборудование должно быть подвергнуто повторному испытанию после коррекции ошибок.

Примечание: Заводской контроль на заводе-изготовителе должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями Международного электротехнического конгресса (IEC) и Европейского комитета администраций связи (CEPT).

3.1.5. Продавец должен известить Покупателя и экономический отдел представительства РФ в стране Покупателя за 15 дней до начала заводской приемки. Если инспектор не прибыл, то проверка будет проведена в его отсутствие.

3.1.6. Результаты заводских испытаний должны быть представлены в протоколе, копии которого должны быть безотлагательно посланы Покупателю и в экономический отдел представительства РФ в стране Покупателя. Если проверка была произведена в присутствии инспектора и не обнаружено дефектов, то инспектор должен выдать Продавцу разрешение на поставку изделия.

3.1.7. Все типы печатных плат также как и другое оборудование должны быть представлены до поставки на тщательную заводскую проверку для подтверждения их безошибочной работы. Проверки должны включать следующие тесты:

- внутрисхемные тесты для подтверждения того, что печатные платы и электронные компоненты соответствуют их спецификациям;

- тесты абонентских и линейных интерфейсов;

- тесты ЦП и периферийных управляющих устройств;

- тесты коммутационного поля;

- тесты сигнальных устройств;

- тесты общестанционных устройств тактовой синхронизации;

- общестанционных генераторов вызывного тока и акустических сигналов также как и других устройств, подлежащих поставке.

3.1.8. Если заводские испытания проводились в отсутствие инспектора, то Продавец должен представить перечень проведенных типовых тестов и протоколы проверок, проведенных во время заводских испытаний, если требует Покупатель.

3.1.9. Протокол заводских испытаний и разрешение на поставку не освобождают Продавца от обязательств по обеспечению параметров и качественных показателей, обусловленных техническими требованиями, в процессе испытаний на объекте Заказчика, в процессе опытной эксплуатации, а также от обязательств, обусловленных разделом 8 представленного документа "Гарантии Поставщика".

Дальнейшие испытания и приемка оборудования и программного обеспечения 5ESS-2000 осуществляется на объекте Заказчика, после выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, которые проводятся в соответствии с принятыми методиками.

3.2. Комплектность поставки.

Комплектность каждой поставки проверяется на объекте Заказчика. Проверка осуществляется по следующим пунктам:

- комплектность поставки аппаратных средств (путем проверки наличия аппаратных средств сразу после монтажа 5ESS-2000);

- наличие трех копий программного обеспечения;

- комплектность технической документации согласно ТУ и Контракту, включая эксплуатационные инструкции и другие документы;

- комплектность запасных частей, инструментов, измерительных приборов и материалов.

Примечание: Если запасные части, инструменты, измерительные приборы и материалы были частично или полностью израсходованы в процессе монтажа и пуско-наладочных работ, то Продавец обязан полностью восстановить выше упомянутый комплект, в соответствии с Контрактом, до начала работы и передать его представителю Покупателя.

3.3. Последовательность работ на объекте Заказчика.

3.3.1. Продавец должен представить проект установки и спецификацию на поставку оборудования на основе исходных данных Покупателя.

3.3.2. Подготовку помещений в соответствии с проектом осуществляет Покупатель в сроки, обусловленные Контрактом.

3.3.3. Контрактом должны быть обусловлены вопросы комплектации поставки, монтажа и наладки кросса и электропитающего оборудования.

3.3.4. Ввод линейных кабелей осуществляется Покупателем. Монтаж кабелей на линейной стороне кросса выполняется по договоренности, обусловленной в Контракте.

3.3.5. Все монтажные, установочные и пуско-наладочные работы по оборудованию 5ESS-2000 выполняются как предусмотрено в Контракте.

3.3.6. Приемочные испытания осуществляются Комиссией, назначаемой Покупателем при участии представителя Продавца.

3.4. Пуско-наладочные работы и подготовка к приемочным испытаниям.

3.4.1. Проверка конфигурации аппаратных средств.

Непосредственно после установки коммутационного оборудования Продавцом проверяются комплектность и конфигурация аппаратных средств. С участием представителя Покупателя проверяются внешний вид и механическая исправность оборудования.

3.4.2. Проверка аппаратных средств.

Электрические функции всего оборудования станции проверяются с помощью программного обеспечения. Эта проверка выполняется Продавцом.

3.4.3. Проверка функционирования.

После подтверждения работоспособности аппаратных средств проверяются функции программного обеспечения. Эта проверка выполняется Продавцом в присутствии представителя Покупателя.

3.4.4. Тест содержимого базы данных.

База данных, необходимая для конфигурации аппаратных средств, поставляется Продавцом. Проверка базы данных выполняется Продавцом на объекте в присутствии представителя Покупателя.

3.4.5. Комплексная проверка.

Комплексная проверка станции внутри сети не готовится к приемочным испытаниям. Такая проверка может быть выполнена дополнительно после приемочных испытаний, если это обусловлено контрактом.

3.4.6. Обучение персонала.

В период испытаний, проводимых Продавцом присутствуют специалисты Покупателя из числа будущего технического персонала по техобслуживанию. Эти специалисты в порядке учебной подготовки участвуют в испытаниях.

3.5. Приемочные испытания.

3.5.1. После поставки и успешного монтажа введения в строй телефонной станции покупатель должен принять станцию и подписать официальный акт приемки.

Последующая приемка состоит из проверок соответствия комплекта поставки и функций условиям контракта. Эта приемка выполняется покупателем, помощь может быть оказана поставщиком. Интенсивность помощи зависит от требований покупателя (заказчика).

3.5.2.	После успешного монтажа и введения в строй, функционирующая станция передается покупателю и дата передачи фиксируется для документа "Ready for Acceptance" RFA ("Готовность для приемки").

Точная дата сообщается не позднее, чем за две недели.

3.5.3. Приемка по существу состоит из двух частей. Станционная приемка выполняется для каждой станции передаваемой покупателю (более детально см. раздел 2).

Для первоначальной передачи 5ESS-2000 или новой версии системы 5ESS-2000, системная приемка будет осуществляться на первой поставленной станции.

Покупатель получит отдельно извещение RFA по системной приемке вместе с извещением RFA по станционной приемке.

3.5.4. В день установленный для RFA, результаты пусконаладки передаются покупателю. По этим результатам взятым за основу процедуры станционной и системной приемки могут быть сокращены. Максимальная продолжительность станционной приемки 2 недели, максимальная продолжительность системной приемки 4 недели.

3.5.5. Не позднее чем через 2 недели после окончания станционных приемочных испытаний и 4-х недель после системных приемочных испытаний продавец информируется, в письменной форме, о результатах приемочных испытаний. Для этого покупатель выдает предварительный Сертификат приемки (PAC).

В случае если выявлены какие-либо недостатки покупатель передает их список поставщику.

На последующей встрече пункты этого списка должны быть обсуждены и должна быть достигнута обоюдная договоренность. В случае существования серьезных проблем, которые делают невозможной нормальную работу станции, или если приемочные испытания прерваны из-за упомянутого выше случая, покупатель информирует продавца, указав причины, о последнем сроке исправления.

Если письменное уведомление не было передано до даты выдачи PAC продавцу, станция и/или система считается пере данной покупателю без дефектов.

Все вышеупомянутое справедливо и в случае коммерческого использования станции покупателем. Тогда, либо станция уже работает на реальной нагрузке, либо продавец уведомит покупателя, что система считается принятой покупателем без недостатков, если крайний срок выдачи PAC прошел.

3.5.6. Гарантийный период, в течение которого продавец производит бесплатный ремонт модулей и исправляются выявленные ошибки в аппаратуре и программном обеспечении, начинается с даты, когда PAC вступает в силу.

3.6. Приемка станции.

3.6.1.	Целью приемки станции является испытание комплектности поставленных аппаратных и программных средств и безотказность функционирования оборудования системы. Поскольку оборудование, в противоположность программному обеспечению, производится в виде отдельных модулей и таким образом может быть причиной дефектов, то необходима отдельная приемка для каждой поставляемой станции.

3.6.2. Если емкость увеличивается позднее, приемка требуется только для нового оборудования.

Приемка станции планируется после монтажа станции 
(RFA = готовность к приемке) и перед принятием на обслуживание 
(RFS = готовность для обслуживания).

3.6.3. В зависимости от размера станции (объема станционного оборудования), приемка должна быть окончена в течение не более 2-х недель.

3.6.4. Приемка по существу состоит из следующих частей: Физическая проверка станции:

- проверка станционного монтажа в соответствии с документами станции 5ESS-2000 (план размещения (AP), список монтажа (AL)), касающиеся правильности сборки и монтажа модулей оборудования, включая удаленное оборудование.

- проверка комплектации стативов и стоек кросса, согласно руководству по монтажу и требованиям безопасности, если требуется рассмотрение специальных требований страны-покупателя для источников питания, заземления, и т.д.

- проверка комплектности стативов и точности версий модулей (включает замененные модули) проводится на станции в соответствии с перечнями комплектации и монтажа в документах на станцию. Эта проверка будет основой для дальнейшего обновления HW/SW (аппаратура/программное обеспечение) в станции.

Проверка функционирования станции:

- предварительным требованием для этой части приемки является то, что функциональные модули в станции проверяются, диагностируются и, если необходимо, устранение ошибок выполняется до того как станция предлагается для приемки. Безотказность работы станции во время RFA ( готовность к приемке) доказывается либо путем реальной проверки покупателем или передачей результатов проверок и/или результатов диагностики покупателю.

3.7. Приемка системы.

3.7.1. Процедура приемки системы обеспечивает испытание таким образом, что услуги включенные в поставленную версию системы соответствуют требованиям покупателя и функционируют без ошибок. Приемка системы выполняется один раз во время ввода версии системы.

3.7.2. Приемка системы выполняется сразу же после того как имеет место приемка первой поставленной станции, или на учебной станции (тестовой станции в определенной стране (First Office Application).

С предварительной приемкой (PAC) первой станции, станция и системная версия передается покупателю. Когда последующая версия системы поставляется (Развитие системы) на станцию покупателя, только новые или модифицированные услуги подвергаются приемке. Это делается для сокращения процедуры приемки.

3.7.3. Услуги, которые не будут проведены во время приемки системы на первой станции потому, что некоторые требования не удовлетворены, будут проверены отдельным пакетом приемки системы на станции, которая отвечает этим требованиям.

3.7.4. Приемка системы должна быть завершена в течение 4-х недель.

3.7.5. Испытание легкости и удобства технической эксплуатации.

- ввод типовых ошибок в оборудование системы покажет, что система при помощи цепей наблюдения, рабочего контроля, автоматической проверки маршрута и тестовых заданий в соответствии с фиксированным распределением времени, может определить аппаратные ошибки, выдать аварийные сообщения, выявить неисправные модули и исключить неисправное оборудование из обслуживания.

- аварийное сообщение и ссылка на руководство, разъясняющее неисправность, показывает неисправность до уровня модуля, неисправные модули извлекаются и передаются для проверки. Исправленное оборудование устанавливается на место для работы.

Эффективность этой концепции технического обслуживания гарантирующая безостановочную работу системы в случае HW и SW ошибок демонстрируется имитацией ошибок или ручным исправлением, выполняемых для различных уровней восстановления.

3.7.6. Проверка управляемости системы.

Правильное функционирование системы, которое покупатель считает особенно важным для управления СЛ, ФЛ, блоками системного оборудования, маршрутизацией, тарификацией регистрацией нагрузки проверяется при помощи команд оператора и командных файлов.

Проверка для основной части этих характеристик полностью заканчивается, когда проверены характеристики обработки вызовов и сформирована база данных.

3.7.7. Проверка выполнения обработки вызовов.

- выполнение особенностей обработки вызовов, требуемых заказчиком, таких как типы обмена при обработке вызова, методы сигнализации межсетевого обмена, специфичные тоны и импульсы, проверяются на основе данных переданных для спецификации станции.

- характеристики абонентских и соединительных линий, а также особенности обработки вызовов демонстрируются при помощи временно модифицированной тестово/приемочной базы данных. Специальное влияние уделяется изменению функций учета стоимости и выдаче счетов.

Для продолжения тестирования в фазе тестовой приемки существуют следующие критерии:

- аппаратные ошибки: 1 ошибка на 1000 портов/месяц;

- надежность >0.999943 (что соответствует отказов линия/соединительная линия - 30 минут в год на станцию).

3.7.8. Продавец должен передать в начале тестирования приемочной комиссии следующие документы и информацию:

- рабочую документацию соответствующую Контракту.

- протоколы тестов выполняемых измерений (Продавцом) для проверки устойчивости к перенапряжениям, сверхтокам, электромагнитным помехам, для измерения радиационных помех и для проверки устойчивости к климатическим и механическим влияниям в соответствии с Техническими требованиями.

- расчеты установленной надежности и комплектов запасных частей.

3.7.9.	Покупатель должен к началу приемки согласовать совместно с Продавцом программу предварительных и линейных испытаний.

3.7.10. Продавец должен обеспечить техническую помощь и участие в выполнении проверок и измерений в течение всего периода приемочных испытаний.

3.7.11. Положительные результаты приемочных испытаний системы формируют основу для перехода к следующей стадии опытной эксплуатации.

3.8. Опытная эксплуатация

3.8.1. Покупатель постепенно увеличивает количество подключаемых абонентских линий так чтобы нагрузка достигла 70 - 80 %.

3.8.2. Во время опытной эксплуатации (три месяца) Продавец совместно с Покупателем следит за эксплуатацией системы и частично готовит месячные протоколы на основные показатели качества и надежности эксплуатации.

3.8.3. Покупатель должен перед началом опытной эксплуатации подготовить программу опытной эксплуатации, чтобы согласовать ее с Продавцом. Эта программа должна включать критерий для оценки результатов опытной эксплуатации.

Благоприятные результаты трех месяцев опытной эксплуатации формируют основу для заключительной приемки приемочной комиссией (для первой контрольной станции).

4. Периодические и типовые испытания.

4.1. Периодические испытания, испытания на надежность и долговечность и типовые испытания проводятся на заводе-изготовителе (на фирме Продавца) в соответствии со стандартами и нормами, действующими в стране Изготовителя ; эти испытания должны соответствовать рекомендациям и нормам Международного электротехнического конгресса (IEC) и Европейского Комитета Администраций связи (CEPT).

4.2. В случае отрицательных результатов периодических испытаний, испытаний на надежность и долговечность и типовых испытаний Изготовитель должен приостановить отгрузку оборудования и принять меры по устранению недостатков, вызывавших отрицательные результаты; после чего должна быть проведена новая выборка и повторные испытания.

Если оборудование или его часть прежде было отгружено Покупателю, то Продавец обязан безвозмездно его отремонтировать или заменить.

4.3. В случае невыполнения спецификаций на требования Покупателя, Изготовитель должен представить записи (протоколы) результатов периодических и других испытаний в полном или частичном объеме в соответствии с требованиями.

5. Окончательная приемка осуществляется Комиссией, назначаемой Покупателем с участием представителя Изготовителя.

Основанием для окончательной приемки является положительный результат опытной эксплуатации.

6. Сроки проведения различных этапов приемки согласовываются между Продавцом и Покупателем и указываются в Контракте.