V. A. L.
    
                                      8086
                                     LINKER
    
                                Technical Notes
    
                                       by
                                 David Troendle
    
    
    
    
    
                         Reformatted from "Slide Show"
                        by Dave Dunfield - Mar 27, 1995

    VAL Technical Notes                                              Page: 1


    1. Linker Overview
    
       The primary purpose of a linker is to produce an file  which  can  be
       executed by an operating system.
    
       In DOS, executable files come in three flavors:
    
          "EXE" files
          "COM" files
          "SYS" files
    
       The input to  the  linker  comes  from  module(s)  called  translator
       modules.
    
       Individual translator modules can be stored  in  "OBJ"  files.  "OBJ"
       files are produce by language  translators  such  as  assemblers  and
       compilers.
    
       Libraries of translator modules can be stored in  "LIB"  files  which
       are produced by a librarian from either  "OBJ"  files or other  "LIB"
       files.
    
       A linker can process translator modules from either  "OBJ"  or  "LIB"
       files, but at least one module must have come from an "OBJ" file.
    
       All translator modules from  "OBJ"  files will  be  included  in  the
       executable file,  but only modules which resolve externals come  from
       "LIB" files.
    
    2. Comparison of Executable Files
    
       "EXE"  files have  a  header  which  contains  relocation  and  other
       information which permit "EXE" files to have multiple segments.  This
       header sets  "EXE"  files apart from the other executable file types.
       Programs are written starting at address 0  (relative  to  where  the
       program is loaded in memory).
    
       "COM"  files have no header.  "COM"  files  are  written  starting  a
       address 100H because the  "COM"  file is loaded immediately after the
       program segment prefix (PSP)  which is 100H bytes long.  At the start
       of the program,  the CS and DS segment registers point  to  the  PSP.
       "EXE"  files which have an empty relocation table can be converted to
       "COM" files by the "EXE2BIN" program.
    
       "SYS" files are more closely related to "COM" files than "EXE" files.
       "SYS"  files are loaded once at DOS initialization time.  Since there
       is no PSP,  the programs are written starting at address 0.  However,
       like "COM" files, "SYS" files must have an empty relocation table.

    VAL Technical Notes                                              Page: 2


    3. Contents of Executable Files
    
          "EXE" files                                      "SYS" files
      ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
      ³   "EXE" header   ³                                ³load moduleÃÄÄ¿
      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                                ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
      ³ relocation table ³                                               ³
      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                    ÚÄÄÄÄÄ¿                    ³
      ³   load module    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´org 0ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                    ÀÄÄÄÄÄÙ
    
    
    
                    "COM" files
                   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                   ³load moduleÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´org 100H³
                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
       Each of the above contents are described in detail in  the  following
       slides.

    VAL Technical Notes                                              Page: 3


                                  "EXE" File Header
    ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³Offset³                           Description                             ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³00-01 ³ The "EXE" file signature 4D5AH.                                   ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³02-03 ³ Length of the "EXE" file modulo 512.                              ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³04-05 ³ Number of 512-byte pages.  If the last page is not full it is     ³
    ³      ³ still included in the count.                                      ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³06-07 ³ Number of relocation items.                                       ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³08-09 ³ Number of 16-byte paragraphs occupied by EXE header and relo table³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³0A-0B ³ Number of paragraphs required immediately after load module.      ³
    ³      ³ The linker computes the number of uninitialized bytes at the end  ³
    ³      ³ of the load module.  Instead of writing these bytes to the "EXE"  ³
    ³      ³ file the linker sets this value to provide space for this data.   ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³0C-0D ³ Maximum number of paragraphs which may be required immediately    ³
    ³      ³ after the EXE file. This comes from the CPARMAXALLOC switch.      ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³0E-11 ³ Offset/Segment displacement into the load module of the initial   ³
    ³      ³ SP/SS. The displacement is converted to actual address by adding  ³
    ³      ³ the base address of the load module.  Since there may be several  ³
    ³      ³ stack segments in the translator modules, the linker uses the     ³
    ³      ³ highest address of the largest segment with the stack attribute.  ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³12-13 ³ Word checksum computed as minus the sum of all the words in the   ³
    ³      ³ file. Overflows are ignored.  DOS will not validate the checksum  ³
    ³      ³ if this value is set to zero                                      ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³14-17 ³ Offset/Segment displacement into the load module of the initial   ³
    ³      ³ IP/CS. The displacement is converted to an actual address by      ³
    ³      ³ addint the base address of the load module.                       ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³18-19 ³ Length of EXE file header (Used to find beginning of relo table)  ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³1A-1B ³ Overlay number.  This is zero for the main program.               ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³1C-1D ³ Always 0001H.                                                     ³
    ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    Note:  The "EXE" file header routines are in "EXECFILE.C" (handout page 9)

    VAL Technical Notes                                              Page: 4


       3.1 Relocation Table
    
          The number of relocation items is specified at offset 06-07 in the
          "EXE"  file header.  The offset of the relocation table is located
          at offset 18-19 in the  "EXE"  file header.  Usually this value is
          001EH,  but can be larger  if  the  "EXE"  file  header  has  been
          extended.
    
          The relocation table can be viewed as an array  of  Offset/Segment
          displacements into the load module.  For each address, the segment
          portion of the base address of the load module  is  added  to  the
          word at that displacement.  The only time  a  relocation  item  is
          needed is when a fixup involves a segment.  As we will see  later,
          this can only be caused by base and pointer type fixups.
    
          As an example of a how a relocation item  is  generated,  consider
          the following:
    
                    foo     db      'a'
                    bar     dd      foo
    
          Note that the contents of "bar"  is the address of "foo",  but the
          actual address of  "foo"  is not known until the program is loaded
          in memory.  All that is known at link time is how far  (i.e.,  the
          displacement)  into the load module "foo"  and "bar"  are located.
          Only the displacement of "foo"  is stored at link time.  But,  the
          linker makes a relocation  entry  showing  that  "bar"+2  must  be
          relocated.
    
       3.2 Load Module
    
          By far,  the generation of the load module is the trickest part of
          producing an executable file.  The contents of the load module  is
          generated from the contents of translator modules stored in  "OBJ"
          and "LIB" files. Much of the structure of translator modules comes
          from the assembler  directives.  In  turn,  those  directives  are
          related to the architecture of the 80x86 family of micros.
    
          Here are some of the important directives:
    
          SEGMENT/ENDS is used to give a logical name  along  with  grouping
          and  combining  information  for  the  segments.  The  linker   is
          responsible for arranging and  combining  these  logical  segments
          into the physical segments which comprise a load module.
    
          EXTRN/PUBLIC is used access data across translator modules.
    
          A  detailed  description  of  the  format  of  translator  modules
          follows.

    VAL Technical Notes                                              Page: 5


    4. Terminology and Abbreviations
    
       MAS - Memory Address Space:  The memory capable of being addressed by
       the hardware architecture.
    
       T-MODULE - Translator Module:  This is a unit of object code produced
       by a language translator.  They may be stored individually  in  "OBJ"
       files or collections may be stored in "LIB" files.
    
       FRAME: A contiguous 64K chunk of MAS.
    
       FRAME NUMBER: Paragraph number where a FRAME begins.
    
       CANONIC FRAME: For the 8086, each byte of memory is encompassed by up
       to 4096 FRAMEs.  The CANONIC FRAME frame is lowest FRAME NUMBER which
       encompasses that byte.
    
       LSEG -  Logical  Segment:  Data  and  code  between  SEGMENT  -  ENDS
       directives.
    
       PSEG - Physical Segment:  A collection of one or  more  LSEGs  placed
       into a load module.
    
    5. Fixup Overview
    
       Not all references to MAS can be resolved at translation  time.  This
       can happen when one T-MODULE must  access  data  located  in  another
       T-MODULE.  When this happens, the language translator places an entry
       in  the  T-MODULE  so  that  the  linker  can  complete  the  address
       reference. Such entries in a T-MODULE are called "Fixups".
    
       In order for the linker to complete the address reference,  it  needs
       five pieces of information:
    
          The LOCATION in memory where the reference  occurs.  This  is  the
          address which must be fixed up.
    
          The type of LOCATION in memory where the reference occurs.
    
          Whether the fixup is relative to the IP or not. This is refered to
          as the fixup MODE.
    
          The TARGET address which LOCATION is referencing.
    
          The FRAME number in the segment register  used  to  reference  the
          TARGET address.

    VAL Technical Notes                                              Page: 6


       5.1 LOCATION Types
    
          There are five types of LOCATIONs. They are POINTER, BASE, OFFSET,
          HIBYTE,  and LOBYTE.  The relative position  and  length  of  each
          LOCATION type from a LOCATION, X is given below:
    
                   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                   ³   X+0    ³   X+1    ³   X+2    ³   X+3    ³
                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
                   ÃÄÄLOBYTEÄÄ´
    
                              ÃÄÄHIBYTEÄÄ´
    
                   ÃÄÄÄÄÄÄÄOFFSETÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    
                                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄBASEÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    
                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄPOINTERÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    
       5.2 Fixup Modes
    
          There are two fixup modes.  Both modes stem from the  architecture
          of the 80x86 microprocessor family.  The TARGET may  be  addressed
          directly via the offset/segment  mechanism.  This  fixup  mode  is
          called "segment-relative".
    
          The other manner a TARGET may be addressed is relative to the  IP.
          For example, the TARGET of the 80x86 jump instructions (e.g.,  JE,
          JC, JA, etc) are all relative to the IP. This fixup mode is called
          "self-relative".  Note that the self-relative mode is relative  to
          the value of the IP when the instruction executes.  In all  cases,
          the IP points to the first byte of the instruction  following  the
          one being executed.
    
          5.2.1 TARGET
    
             The TARGET is the location in MAS being referenced by LOCATION.
             There are four basic ways of specifying the  TARGET.  The  four
             methods of specifying a TARGET are:
    
                TARGET is specified relative to an LSEG.
                TARGET is specified relative to a group.
                TARGET is specified relative to an external symbol.
                TARGET is specified relative to an absolute FRAME.
    
             The four primary methods specify a displacement while the  four
             secondary methods do not specify a  displacement  (because  the
             displacement is 0).

    VAL Technical Notes                                              Page: 7


                                 Primary TARGET Methods
          ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
          ³Method³       Notation          ³            Description            ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T0  ³SI(segment),displacement ³The TARGET is at the specified     ³
          ³      ³                         ³displacement in the LSEG segment.  ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T1  ³GI(group),displacement   ³The TARGET is at the specified     ³
          ³      ³                         ³displacement in the group.         ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T2  ³EI(external),displacement³The TARGET is at the specified     ³
          ³      ³                         ³displacement past the external.    ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T3  ³FR(frame),displacement   ³The TARGET is at the specified     ³
          ³      ³                         ³disp. past the FRAME NUMBER frame. ³
          ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
             Example:
    
             SI(foo),4 means the TARGET  is  4  bytes  into  the  LSEG  foo.
             Several T-MODULES could have an LSEG named  foo  which  may  be
             combined into a PSEG foo.  So,  the final displacement  in  the
             PSEG foo  may  not  be  4.  The  linker  must  take  this  into
             consideration.
    
                              Secondary TARGET Methods
          ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
          ³Method³ Notation   ³               Description                  ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T4  ³SI(segment) ³The TARGET is the base of the LSEG segment. ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T5  ³GI(group)   ³The TARGET is the base of the group.        ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T6  ³EI(external)³The TARGET is the specified external.       ³
          ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
          ³  T7  ³FR(frame)   ³The TARGET is the specified frame.          ³
          ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          5.2.2 FRAME
    
             The FRAME portion of a fixup specifies the  FRAME  NUMBER  that
             will be used as the frame of reference for LOCATION's reference
             to TARGET.  Typically,  this frame of reference is one  of  the
             segment registers.  The FRAME NUMBER in the segment register is
             specified via the assembler "ASSUME" directive.
    
             Even if the fixup is self-relative, the TARGET must still be in
             the FRAME given by the FRAME NUMBER in  the  segment  register.
             So,  a FRAME is required for both segment-relative  fixups  and
             self-relative fixups.

    VAL Technical Notes                                              Page: 8


             There are seven methods of specifying a FRAME:
    
                A segment
                A group
                An external
                An absolute FRAME NUMBER
                LOCATION's FRAME
                TARGET's FRAME
                No FRAME specified
    
                                      FRAME Methods
    ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³Method³                          Description                              ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F0  ³The FRAME for the fixup is the CANONIC FRAME of the PSEG containing³
    ³      ³the LSEG.  (Since the fixup is generated at translation time, an   ³
    ³      ³LSEG is specified.)                                                ³
    ³      ³Notation:  EI(segment)                                             ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F1  ³The FRAME for the fixup is the CANONIC FRAME of the PSEG located   ³
    ³      ³lowest in MAS.  A group is specified.                              ³
    ³      ³Notation:  GI(group)                                               ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F2  ³The FRAME for the fixup is specified by an external.  Typically,   ³
    ³      ³the external is located in a T-MODULE different from the T-MODULE  ³
    ³      ³generating the fixup.                                              ³
    ³      ³Notation:  EI(external)                                            ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F3  ³The absolute FRAME number is specified.                            ³
    ³      ³Notation:  FR(FRAME)                                               ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F4  ³The FRAME is the CANONIC FRAME of the PSEG containing LOCATION.    ³
    ³      ³Notation:  LOCATION                                                ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F5  ³The FRAME is determined by the TARGET.  Notation:  TARGET          ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F6  ³No frame of reference specified.  Notation:  NONE                  ³
    ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
             When FRAME method F2 is specified  (FRAME is  specified  by  an
             external),  there are three cases depending on how the external
             is defined:
    
                                  FRAME Method F2 cases
    ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³Method³                         Description                               ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F2a ³If the external is defined relative to an LSEG not in a group then ³
    ³      ³the FRAME is the CANONIC FRAME of the PSEG containing the LSEG.    ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³  F2b ³If the external is defined absolutely and not in a group, then the ³
    ³      ³FRAME is the CANONIC FRAME of the external.                        ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³
    ³  F2c ³If the external is associated with a group, the FRAME is the       ³
    ³      ³CANONIC FRAME of the PSEG in the group with the lowest MAS.        ³
    ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    VAL Technical Notes                                              Page: 9


             When FRAME method F2 is specified  (FRAME is specified  by  the
             TARGET),  there are four cases depending on how the TARGET  was
             specified:
    
                                  FRAME Method F5 cases
     ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ³Method³                          Description                             ³
     ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
     ³  F5a ³If the TARGET method is T0 or T4, then FRAME is the CANONIC FRAME ³
     ³      ³of PSEG containing TARGET.                                        ³
     ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
     ³  F5b ³If the TARGET method is T1 or T5, then FRAME is the CANONIC FRAME ³
     ³      ³of PSEG in the same group as TARGET and with the lowest MAS.      ³
     ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
     ³  F5c ³If the TARGET method is T2 or T6, then the FRAME is determined by ³
     ³      ³the rules given in FRAME method F2.                               ³
     ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
     ³  F5d ³If the TARGET method is T3 or T7, then the FRAME is the FRAME     ³
     ³      ³NUMBER specified by the TARGET.                                   ³
     ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
       5.3 Performing a Fixup
    
          Regardless of the fixup mode  (segment-relative or self-relative),
          the first step in performing a fixup is to insure that the  TARGET
          is addressable given the FRAME of reference.  That is,  the TARGET
          must lie between FRAME and FRAME+65535 inclusive.
    
             FRAME <= TARGET <= FRAME+65535
    
          If this is not the case, a warning is given.
    
          After verifying that TARGET can be addressed by FRAME, how a fixup
          is performed depends of the FIXUP mode.
    
    
       5.4 Self-Relative Fixups
    
          Self-relative fixups are permitted  for  LOBYTE  and  OFFSET  type
          LOCATIONs only.  If the LOCATION type is HIBYTE, BASE, or POINTER,
          no fixup is performed and an error message is given.
    
          For self-relative fixups,  the value of the PC  (CS:IP)  when  the
          instruction is executed must be determined.  Then, the DISTANCE to
          the TARGET from the PC is computed.  The formulae for DISTANCE and
          PC are given below:
    
             PC = LOCATION + 1 (If LOCATION type is LOBYTE)
             PC = LOCATION + 2 (If LOCATION type is OFFSET)
             DISTANCE = TARGET - PC
    
          For LOBYTE locations,  an error  is  issued  when  DISTANCE  falls
          outside of -128 <= DISTANCE <= 127.

    VAL Technical Notes                                              Page: 10


          The fixup is performed by adding DISTANCE to LOCATION.  For LOBYTE
          LOCATIONs,  DISTANCE is added modulo 256.  For  OFFSET  LOCATIONs,
          DISTANCE is added modulo 65536.
    
       5.5 Segment-Relative Fixups
    
          For  segment-relative  fixups,  DISTANCE  =  TARGET  -  FRAME.  If
          DISTANCE falls outside of 0 ó  DISTANCE  ó  65535,  a  warning  is
          issued.  The following  table  gives  how  to  perform  the  fixup
          depending on LOCATION type:
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³LOCATION³                            Action                               ³
    ³  type  ³                                                                 ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³LOBYTE  ³DISTANCE is added (modulo 256) to the low order byte at LOCATION.³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³HIBYTE  ³DISTANCE is added (modulo 256) to the high order byte at LOCATION³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³OFFSET  ³DISTANCE is added (modulo 65536) to the word at LOCATION.        ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³BASE    ³FRAME is added (modulo 65536) to the word at LOCATION.           ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³
    ³POINTER ³DISTANCE is added (modulo 65536) the low order word at LOCATION. ³
    ³        ³A relocation item for the word at LOCATION is created.           ³
    ³        ³FRAME is added (modulo 65536) to the high order word of the DWORD³
    ³        ³at LOCATION.  A relocation item for the high order word of the   ³
    ³        ³DWORD at LOCATION is created.                                    ³
    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
    6. T-MODULE Record Format Basics
    
       All T-MODULE records have the following basic format:
    
                            ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                            ³Record³ Record³Information Specific³Check³
       Field NamesÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ Type ³ Length³   to Record Type   ³ Sum ³
                            ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
       Field LengthsÄÄÄÄÄÄÄ>³  1   ³   2   ³  Record Length - 1 ³  1  ³
          (bytes)           ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
       Record Type --
          This one byte field identifies the type of T-MODULE record.
    
       Record Length --
          This word contains the number of bytes  in  all  following  fields
       (including the checksum).
    
       Information Specific to Record Type --
          This field contains the data for the specified Record Type.
    
       Check Sum --
          This byte contains the negative of the sum of  all  the  preceding
       bytes in the record.  Therefore,  the sum of all  the  bytes  in  the
       record will be 0.

    VAL Technical Notes                                              Page: 11


       6.1 T-MODULE Record Format -- Bit Fields
    
          Bit fields are denoted as follows:
    
                                   ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                                   ³ Bit ³ Bit ³ Bit ³
            Field NameÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³Field³Field³Field³
                                   ³  1  ³  2  ³  n  ³
                                   ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
            Field LengthÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³  4  ³  1  ³  3  ³
               (bits)              ÃÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄ´
                                   ³      byte       ³
                                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
       6.2 T-MODULE Record Format -- INDEX Fields
    
          There are three special kinds of fields in a T-MODULE record:
    
          "INDEX" fields:  ÚÄÄÄÄÄ¿
                           ³INDEX³
                           ÃÄÄÄÄÄ´
                           ³ 1-2 ³
                           ÀÄÄÄÄÄÙ
    
          An INDEX field is one or two bytes long.  If the high order bit of
          the first byte of the INDEX is 0,  then the INDEX is one byte long
          and the value is the remaining 7 bits  (0 - 127).  Otherwise,  the
          INDEX is two bytes long and the value of  the  INDEX  is  the  low
          order 7 bits of the first byte * 256 plus the second byte.
    
       6.3 T-MODULE Record Format -- NAME Fields
    
          The format of a "NAME" field is:
    
                           ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                           ³ NAME ³   NAME    ³
                           ³Length³           ³
                           ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                           ³  1   ³NAME Length³
                           ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          Note:  NAMEs of 0 bytes  are  permitted.  The  NAME  is  not  NULL
          terminated.

    VAL Technical Notes                                              Page: 12


       6.4 T-MODULE Record Format -- VALUE Fields
    
          The format of "VALUE" fields is:
    
                           ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                           ³Code³Number³
                           ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                           ³ 1  ³ 0-4  ³
                           ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
    
          When 0 <= Code  <= 128,  the Number field is omitted and the VALUE
          is Code.
    
          When Code = 129,  the Number field is 2 bytes long,  and the VALUE
          is Number.
    
          When Code = 132,  the Number field is 3 bytes long,  and the VALUE
          is Number.
    
          When Code = 136,  the Number field is 4 bytes long,  and the VALUE
          is Number.
    
       6.5 T-MODULE Record Format -- T-MODULE Header
    
                           ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                           ³   ³Record³T-MODULE NAME³Check³
                           ³80H³Length³             ³ Sum ³
                           ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                           ³ 1 ³  2   ³    NAME     ³  1  ³
                           ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
          This record type must be the first record in the T-MODULE,  and it
          names the T-MODULE.  Frequently,  the T-MODULE NAME is the name of
          the source file to the language translator.
    
       6.6 T-MODULE Record Format -- List of NAMEs (LNAMEs)
    
                           ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                           ³   ³Record³            ³Check³
                           ³96H³Length³Logical NAME³ Sum ³
                           ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                           ³ 1 ³  2   ³    NAME    ³  1  ³
                           ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                      ÀÄÄrepeatedÄÄÙ
    
          Each Logical NAME is entered into a "List of NAMES" (LNAME) in the
          order they are encountered in type 96H  records.  The  list  index
          starts at 1  (0 means not specified).  There may be more than  one
          type 96H record in  a  T-MODULE.  When  this  occurs,  append  the
          Logical NAMEs to the list. The Logical NAME field is repeated. The
          number of repetitions is determined by the Record Length.

    VAL Technical Notes                                              Page: 13


       6.7 T-MODULE Record Format -- LSEG Definition (SEGDEF)
    
               ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
               ³   ³Record³ Segment ³Segment³Segment³Class³Overlay³Check³
               ³90H³Length³Attribute³Length ³ INDEX ³INDEX³ INDEX ³ Sum ³
               ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
               ³ 1 ³  2   ³  1-4    ³  2    ³ INDEX ³INDEX³ INDEX ³  1  ³
               ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
    Segment Attribute:  ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿    ACBP:  ÚÄÂÄÂÄÂÄ¿
                        ³ACBP³FRAME NUMBER³Offset³           ³A³C³B³P³
                        ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´           ÃÄÅÄÅÄÅÄ´
                        ³ 1  ³     2      ³  1   ³           ³3³3³1³1³
                        ÀÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄ´           ÃÄÁÄÁÄÁÄ´
                             ÀÄÄÄÄconditionalÄÄÄÄÙ           ³  Byte ³
                                                             ÀÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                    Note:  ACBP.P must be 0.
    
          There is one SEGDEF record for each LSEG in a T-MODULE.  Like  the
          LNAME list, this forms a list of LSEGs (indexed from 1).
    
       6.8 T-MODULE Record Format -- SEGDEF.ACBP.A
    
          The following table gives the meaning of the A field of  the  ACBP
          field:
    
      ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
      ³A³                             Description                           ³
      ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³0³This is an absolute segment. The FRAME NUMBER and Offset fields of ³
      ³ ³the Segment Attribute field will be present.                       ³
      ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³1³This is a relocatable, byte-aligned LSEG.                          ³
      ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³2³This is a relocatable, word-aligned LSEG.                          ³
      ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³2³This is a relocatable, paragraph-aligned LSEG.                     ³
      ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³4³This is a relocatable, page-aligned LSEG.                          ³
      ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³5³This is a relocatable, DWORD-aligned LSEG.                         ³
      ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    VAL Technical Notes                                              Page: 14


       6.9 T-MODULE Record Format -- SEGDEF.ACBP.C
    
          The following table gives the meaning of the C field of  the  ACBP
          field:
    ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³C³                            Description                             ³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³0³The LSEG is private and may not be combined.                        ³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³1³Undefined.                                                          ³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³2³The LSEG is public and may be combined with others of the same name.³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³3³Undefined.                                                          ³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³4³The LSEG is public and may be combined with others of the same name.³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³5³The LSEG is a stack segment and may be combined with others of the  ³
    ³ ³same name.                                                          ³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³6³The LSEG is a common segment and must be combined with others of the³
    ³ ³same name.                                                          ³
    ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³7³The LSEG is public and may be combined with others of the same name.³
    ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
       6.10 T-MODULE Record Format -- Notes on Combining
    
          LSEGs which can be combined and are not  common  are  combined  as
          follows:
    
                        ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                        ³LSEG data for first T-MODULE     ³
                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                        ³Alignment Gap for second T-MODULE³
                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                        ³LSEG data for second T-MODULE    ³
                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                        ³              ///                ³
                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                        ³Alignment Gap for last T-MODULE  ³
                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                        ³LSEG data for last T-MODULE      ³
                        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          The resultant PSEG is the combined length of the above.
    
          For common LSEGs,  the length of the PSEG is  the  length  of  the
          largest  LSEG.  Therefore,  the  length  of  the  PSEG  cannot  be
          determined until all the T-MODULEs are processed. For this reason,
          data cannot be loaded into common segments until fixup time.

    VAL Technical Notes                                              Page: 15


       6.11 T-MODULE Record Format -- LSEG Definition (SEGDEF)
    
               ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
               ³   ³Record³ Segment ³Segment³Segment³Class³Overlay³Check³
               ³90H³Length³Attribute³Length ³ INDEX ³INDEX³ INDEX ³ Sum ³
               ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
               ³ 1 ³  2   ³  1-4    ³  2    ³ INDEX ³INDEX³ INDEX ³  1  ³
               ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
          Segment Length --
             If ACBP.B is 0, then this is the length of the LSEG.  If ACBP.B
          is 1, then the Segment Length must be 0 and the length of the LSEG
          is 65536 bytes.
    
          Segment INDEX --
             This is an INDEX into the LNAME list.  LNAME[Segment INDEX]  is
          the name of the LSEG.
    
          Class INDEX --
             This is an INDEX into the LNAME list. LNAME[Class INDEX] is the
          name of the LSEG.
    
          Overlay INDEX --
             This is an INDEX into the LNAME list. LNAME[Class INDEX] is the
          name of the LSEG.
    
       6.12 T-MODULE Record Format -- Group Definition (GRPDEF)
    
                        ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                        ³   ³Record³Group NAME ³   ³LSEG ³Check³
                        ³9AH³Length³  INDEX    ³FFH³INDEX³ Sum ³
                        ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                        ³ 1 ³  2   ³  INDEX    ³ 1 ³INDEX³  1  ³
                        ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÁÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                               ÀÄrepeatedÙ
    
          Like the LNAME list and SEGDEF  list,  the  GRPDEFs  form  a  list
          (indexed relative to 1)  of groups.  The is one GRPDEF record  for
          each group in the T-MODULE.
    
          Group NAME INDEX --
             LNAME[Group NAME INDEX] is the name of the group.
    
          LSEG INDEX --
             This field is repeated once for each LSEG  in  the  group.  The
          LSEG INDEX is the INDEX into the LSEG list  which  corresponds  to
          the LSEG in the group.

    VAL Technical Notes                                              Page: 16


       6.13 T-MODULE Record Format -- Public Definition (PUBDEF)
    
               ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
               ³   ³Record³Group³Segment³FRAME ³Public³Public³Type ³Check³
               ³90H³Length³INDEX³ INDEX ³NUMBER³ NAME ³Offset³INDEX³ Sum ³
               ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
               ³ 1 ³  2   ³INDEX³ INDEX ³ 0-2  ³ NAME ³  2   ³INDEX³  1  ³
               ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                               ÀÄÄÄÄÄrepeatedÄÄÄÄÄÄÙ
    
          Group INDEX --
             If the public(s)  are defined is an LSEG which  is  part  of  a
          group, then this is the index into the group list.
    
          Segment INDEX --
             If the public(s) are defined in an LSEG, this is the index into
          the LSEG list.
    
          FRAME NUMBER --
             This field is  only  present  if  the  public(s)  are  absolute
          (indicated by both Group INDEX and Segment INDEX being zero). When
          present, this is the FRAME NUMBER used to reference the public(s).
    
       6.14 T-MODULE Record Format -- Public Definition (PUBDEF)
    
               ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
               ³   ³Record³Group³Segment³FRAME ³Public³Public³Type ³Check³
               ³90H³Length³INDEX³ INDEX ³NUMBER³ NAME ³Offset³INDEX³ Sum ³
               ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
               ³ 1 ³  2   ³INDEX³ INDEX ³ 0-2  ³ NAME ³  2   ³INDEX³  1  ³
               ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                               ÀÄÄÄÄÄrepeatedÄÄÄÄÄÄÙ
    
          Public NAME --
             This is the name of the public.
    
          Public Offset --
             This is the distance of the start of the public from the group,
          LSEG or FRAME.
    
          Type INDEX --
             This is ignored.

    VAL Technical Notes                                              Page: 17


       6.15 T-MODULE Record Format -- Public Definition (EXTDEF)
    
                       ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³   ³Record³External³Type ³Check³
                       ³BCH³Length³  NAME  ³INDEX³ Sum ³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³  NAME  ³INDEX³  1  ³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                  ÀÄÄÄrepeatedÄÄÄÙ
    
          Like the LNAMEs,  SEGDEFs,  and GRPDEFs,  the EXTDEFs form a  list
          (indexed relative to  1)  of  the  external  names  used  in  this
          T-MODULE.
    
          External NAME --
             This is the name of the external public symbol.
    
          Type INDEX --
             This is ignored.
    
       6.16 T-MODULE Record Format -- Logical Enumerated Data (LEDATA)
    
                       ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³   ³Record³Segment³      ³        ³Check³
                       ³A0H³Length³ INDEX ³Offset³  Data  ³ Sum ³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³ INDEX ³  2   ³   1    ³  1  ³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                                 ÀrepeatedÙ
    
          Segment INDEX --
             This data is to be loaded into the LSEG corresponding to SEGDEF
          list entry SEGDEF[Segment INDEX].
    
          Offset --
             This data is to be loaded starting at this offset in the LSEG.
    
          Data --
             The byte(s) to be loaded. No more than 1024 can be loaded by an
          LEDATA record.

    VAL Technical Notes                                              Page: 18


       6.17 T-MODULE Record Format -- Logical Iterated Data (LIDATA)
    
                       ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³   ³Record³Segment³      ³ Iterated ³Check³
                       ³A2H³Length³ INDEX ³Offset³Data Block³ Sum ³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³ INDEX ³  2   ³ variable ³  1  ³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                                 ÀÄrepeatedÄÙ
    
          Segment INDEX --
             This data is to be loaded into the LSEG corresponding to SEGDEF
          list entry SEGDEF[Segment INDEX].
    
          Offset --
             This data is to be loaded starting at this offset in the LSEG.
    
          Iterated Data Block --
             This is (recursively) defined later,  but the total size cannot
          exceed 1024 bytes.
    
       6.18 T-MODULE Record Format -- Logical Iterated Data (LIDATA)
    
    
          Iterated Data Block: ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                               ³Repeat³Block³        ³
                               ³Count ³Count³ Content³
                               ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                               ³  2   ³  2  ³variable³
                               ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          Repeat Count --
             If Block Count is zero then Content is interpreted as a  string
          of bytes of length Repeat Count. If Block Count is zero, then this
          is the number of times the Content field is repeated.
    
          Block Count --
             If this is zero,  then the Content field is  interpreted  as  a
          string of bytes of length Repeat Count.  If this is non-zero, then
          the Content field contains a string of Block Count  Iterated  Data
          Blocks.
    
          Content --
             This is either a string of bytes as described above or it is  a
          string of Iterated Data Blocks.

    VAL Technical Notes                                              Page: 19


       6.19 T-MODULE Record Format -- Fixup Record (FIXUPP)
    
                       ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³   ³Record³ Thread ³Check³
                       ³9CH³Length³or Fixup³ Sum ³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³variable³  1  ³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                  ÀrepeatedÙ
    
          Thread or Fixup --
             This field can be either a Thread  (high order  bit  is  0)  or
          Fixup (high order bit is 1). A Thread is a default TARGET or FRAME
          method.  There are four TARGET threads  and  four  FRAME  threads.
          Thread fields are used  to  store  the  default  TARGET  or  FRAME
          method.  A  Fixup  type  field  specifies  the  five   pieces   of
          information (discussed earlier) necessary to perform a fixup.
    
       6.20 T-MODULE Record Format -- Thread
    
          Thread: ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿    Thread Data: ÚÄÂÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                  ³Thread³Thread ³                 ³0³D³0³Method³Thread³
                  ³ Data ³ INDEX ³                 ÃÄÅÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                  ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´                 ³1³1³1³  3   ³   2  ³
                  ³  1   ³0-INDEX³                 ÃÄÁÄÁÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄ´
                  ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ                 ³        byte       ³
                                                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          D --
             If D is zero then a TARGET thread is being specified, otherwise
          a FRAME thread is being specified.
    
          Method --
             This is the TARGET or FRAME method.  For TARGET  threads,  only
          the four primary methods are specified.  All seven  FRAME  methods
          can be specified.
    
          Thread --
             This is the TARGET or FRAME thread number being specified.
    
          Thread INDEX --
             This is not present when F4,  F5 or F6 is being  specified.  In
          all other cases, this is either a Segment, Group or External index
          depending on the Method.

    VAL Technical Notes                                              Page: 20


       6.21 T-MODULE Record Format -- Fixup
    
                       ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³LOCAT³ Fixup ³ FRAME ³TARGET ³TARGET³
                       ³     ³Methods³ INDEX ³INDEX  ³Offset³
                       ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                       ³  2  ³  1    ³0-INDEX³0-INDEX³ 0-2  ³
                       ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
    
               LOCAT:  ÚÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³ ³    ³ ³LOCATION³LE/LIDATA³
                       ³1³Mode³0³  Type  ³  Offset ³
                       ÃÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³1³ 1  ³1³   3    ³    10   ³
                       ÃÄÁÄÄÄÄÁÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³low byte          high byte³ Note: Low and high bytes
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       are swapped.
    
          Mode --
             If Mode is 0 then this is a self-relative fixup,  otherwise  it
          is a segment relative fixup.  Self-relative fixups on  LIDATA  are
          not permitted.
    
       6.22 T-MODULE Record Format -- Fixup
    
               LOCAT:  ÚÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³ ³    ³ ³LOCATION³LE/LIDATA³
                       ³1³Mode³0³  Type  ³  Offset ³
                       ÃÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³1³ 1  ³1³   3    ³    10   ³
                       ÃÄÁÄÄÄÄÁÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³low byte          high byte³
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
              LOCATION ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
              type:    ³LOCATION³Type Description³
                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³      0 ³     LOBYTE     ³
                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³      1 ³     OFFSET     ³
                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³      2 ³     BASE       ³
                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³      3 ³     POINTER    ³
                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³      4 ³     HIBYTE     ³
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    VAL Technical Notes                                              Page: 21


       6.23 T-MODULE Record Format -- Fixup
    
               LOCAT:  ÚÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³ ³    ³ ³LOCATION³LE/LIDATA³
                       ³1³Mode³0³  Type  ³  Offset ³
                       ÃÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³1³ 1  ³1³   3    ³    10   ³
                       ÃÄÁÄÄÄÄÁÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                       ³low byte          high byte³
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          LE/LIDATA Offset --
             This field is used to determine the  LOCATION  information  for
          the fixup.  This offset is actually an offset into the last LEDATA
          or LIDATA record.  The LEDATA or LIDATA contains the base LSEG and
          offset information.  Note that for LIDATA records,  each time  the
          data at LE/LIDATA Offset is repeated, the fixup must occur.
    
       6.24 T-MODULE Record Format -- Fixup
    
                       ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³LOCAT³ Fixup ³ FRAME ³TARGET ³TARGET³
                       ³     ³Methods³ INDEX ³INDEX  ³Offset³
                       ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                       ³  2  ³  1    ³0-INDEX³0-INDEX³ 0-2  ³
                       ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
    
       Fixup Methods:  ÚÄÂÄÄÄÄÄÂÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³F³FRAME³T³P³TARGET³  F --
                       ÃÄÅÄÄÄÄÄÅÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄ´    If F is 1 then FRAME is a thread
                       ³1³  3  ³1³1³  2   ³    else FRAME is the FRAME method.
                       ÃÄÁÄÄÄÄÄÁÄÁÄÁÄÄÄÄÄÄ´
                       ³      byte        ³  T --
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ    If T is 1 then TARGET is a thread
                                               else TARGET is the TARGET method.
    
          FRAME --
             This is either the FRAME method (F=0) or a FRAME thread (F=1).
    
          TARGET --
             This is either the TARGET  method  (T=0)  or  a  TARGET  thread
          (T=1).
    
          P --
             If P=0 then the primary TARGET methods are used and the  TARGET
          Offset field will be present.

    VAL Technical Notes                                              Page: 22


       6.25 T-MODULE Record Format -- Fixup
    
                       ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³LOCAT³ Fixup ³ FRAME ³TARGET ³TARGET³
                       ³     ³Methods³ INDEX ³INDEX  ³Offset³
                       ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                       ³  2  ³  1    ³0-INDEX³0-INDEX³ 0-2  ³
                       ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
    
          FRAME INDEX --
             Depending on the FRAME method, this is either a Segment, Group,
          or External INDEX.  This will be present only when a FRAME  thread
          is not used (F=0).
    
          TARGET INDEX --
             Depending on the TARGET  method,  this  is  either  a  Segment,
          Group, or External INDEX.  This will be present only when a TARGET
          thread is not used (T=0).
    
          TARGET Offset --
             The TARGET is TARGET Offset bytes from the Segment,  Group,  or
          External given by TARGET INDEX.
    
       6.26 T-MODULE Record Format -- T-MODULE End (MODEND)
    
                       ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³   ³Record³End ³ Start  ³Check³
                       ³8AH³Length³Type³Address ³ Sum ³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³ 1  ³variable³  1  ³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
                 End Type                        Attribute
             ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄ¿       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
             ³Attribute³0³1³       ³Attribute³Description               ³
             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄ´       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
             ³    2    ³5³1³       ³    0    ³Non-main, no Start Address³
             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÁÄ´       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
             ³    byte     ³       ³    1    ³Non-main, Start Address   ³
             ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                                   ³    2    ³Main, no Start Address    ³
                                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                                   ³    3    ³Main, Start Address       ³
                                   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    VAL Technical Notes                                              Page: 23


       6.27 T-MODULE Record Format -- T-MODULE End (MODEND)
    
    
        Start Address: ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                       ³ Fixup ³ FRAME ³TARGET ³TARGET³
                       ³Methods³ INDEX ³INDEX  ³Offset³
                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                       ³  1    ³0-INDEX³0-INDEX³ 0-2  ³
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
    
          The above fields work exactly the same as  they  do  in  a  FIXUPP
          record.  The start address is computed from the FRAME  and  TARGET
          specified above.  The initial CS is the FRAME NUMBER of the FRAME,
          and the initial IP is TARGET - FRAME.
    
       6.28 T-MODULE Record Format -- Comment Record (COMENT)
    
                       ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³   ³Record³Comment³        ³Check³
                       ³88H³Length³ Type  ³Comment ³ Sum ³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³  2    ³variable³  1  ³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
         Comment Type: ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄ¿
                       ³Purge³List³0³Class³
                       ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄ´
                       ³  1  ³ 1  ³6³  8  ³
                       ÃÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÁÄÄÄÄÄ´
                       ³       word       ³
                       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
          Purge --
             COMENT record should not be  deleted  by  utilities  which  can
          delete comments (Purge=1).
    
          List --
             COMENT record should not be listed by utilities which can  list
          comments (LIST=1).

    VAL Technical Notes                                              Page: 24


       6.29 T-MODULE Record Format -- Comment Record (COMENT)
    
      ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
      ³Class³                    Description                          ³
      ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³ 129 ³Do not do a default library search.                      ³
      ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³ 157 ³Memory model information is in the Comment field.        ³
      ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³ 158 ³Use the "DOSSEG" ordering.                               ³
      ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³ 159 ³Library name is in the Comment field.                    ³
      ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³ 161 ³Codeview (trademark of Microsoft) information is present.³
      ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      ³ 162 ³Pass 1 of linker can stop processing T-MODULE here.      ³
      ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
       6.30 T-MODULE Record Format -- Communal Definition (COMDEF)
    
                ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                ³   ³      ³Symbol³Type ³Far or Near³ Communal ³Check³
                ³B0H³Length³ NAME ³INDEX³ Communal  ³   Size   ³ Sum ³
                ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                ³ 1 ³  2   ³ NAME ³INDEX³     1     ³ variable ³  1  ³
                ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
          Symbol NAME --
             This is the name of the communal symbol.  It is placed  in  the
          list of external symbols just as if it were an EXTDEF record. If a
          PUBDEF record  with  the  same  Symbol  NAME  is  encountered,  it
          overrides the COMDEF.
    
          Type INDEX --
             This is ignored.
    
          Far or Near Communal --
             Far communals have a 61H coded here.  Near communals have a 62H
          coded here.
    
          The ultimate size of the communal is the largest communal.

    VAL Technical Notes                                              Page: 25


       6.31 T-MODULE Record Format -- Communal Definition (COMDEF)
    
          For near communals, Communal Size is:  ÚÄÄÄÄÄ¿
                                                 ³SIZE ³
                                                 ³VALUE³
                                                 ÃÄÄÄÄÄ´
                                                 ³VALUE³
                                                 ÀÄÄÄÄÄÙ
    
          For far communals, Communal Size is:   ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                                                 ³COUNT³SIZE ³
              The size of the communal is:       ³VALUE³VALUE³
                                                 ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                COUNT VALUE * SIZE VALUE         ³VALUE³VALUE³
                                                 ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
    
          Near communals go in DGROUP.  Far communals go in HUGE_BSS and are
          packed as compactly as possible into PSEGs of no more than 64K.
    
       6.32 T-MODULE Record Format -- Forward Reference Fixups (FORREF)
    
                  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                  ³   ³      ³Segment³    ³      ³ Fixup  ³Check³
                  ³B2H³Length³ INDEX ³Size³Offset³ Data   ³ Sum ³
                  ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                  ³ 1 ³  2   ³ INDEX ³ 1  ³  2   ³variable³  1  ³
                  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                          ÀÄÄÄrepeatedÄÄÄÄÙ
    
          Segment INDEX --
             The Forward Reference Fixup  is  to  be  applied  to  the  LSEG
          element whose index into the SEGDEF list is Segment INDEX.
    
          Size --
             This specifies the size of the Fixup  Data  fields.  The  Fixup
          Data fields are a byte when Size = 0,  a word when Size = 1,  or a
          DWORD when Size = 2.
    
          Offset --
             This is the Offset into the LSEG  specified  by  Segment  Index
          where the fixup is applied.
    
          Fixup Data --
             This value is added at the specified Offset.
    
          Note:  The FORREF record may occur before  the  LE/LIDATA  records
          which load data into the LSEG.  Therefore, FORREFs must be applied
          at fixup time.

    VAL Technical Notes                                              Page: 26


       6.33 T-MODULE Record Format -- Local External Definition (MODEXT)
    
                 ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                 ³   ³Record³External³Type ³Check³
                 ³B4H³Length³  NAME  ³INDEX³ Sum ³
                 ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                 ³ 1 ³  2   ³  NAME  ³INDEX³  1  ³
                 ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                            ÀÄÄÄrepeatedÄÄÄÙ
    
          The fields of the MODEXT record  function  just  like  the  EXTDEF
          record except that the external is local to  this  T-MODULE  only.
          The External NAME is included in the list of externals.
    
       6.34 T-MODULE Record Format -- Local Public Definition (MODPUB)
    
                 ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                 ³   ³Record³Group³Segment³FRAME ³Public³Public³Type ³Check³
                 ³B6H³Length³INDEX³ INDEX ³NUMBER³ NAME ³Offset³INDEX³ Sum ³
                 ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                 ³ 1 ³  2   ³INDEX³ INDEX ³ 0-2  ³ NAME ³  2   ³INDEX³  1  ³
                 ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                                                 ÀÄÄÄÄÄrepeatedÄÄÄÄÄÄÙ
    
          The fields of the MODPUB record  function  just  like  the  PUBDEF
          record except that the public symbol is  local  to  this  T-MODULE
          only.
    
       6.35 T-MODULE Record Format -- Line Number (LINNUM)
    
                  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                  ³   ³Record³          ³Check³
                  ³94H³Length³   Data   ³ Sum ³
                  ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                  ³ 1 ³  2   ³    1     ³  1  ³
                  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                             ÀÄrepeatedÄÙ
    
          The LINNUM record is ignored by the linker.
    
       6.36 T-MODULE Record Format -- Type Definition (TYPDEF)
    
                  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
                  ³   ³Record³          ³Check³
                  ³8EH³Length³   Data   ³ Sum ³
                  ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
                  ³ 1 ³  2   ³    1     ³  1  ³
                  ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÙ
                             ÀÄrepeatedÄÙ
    
          The TYPDEF record is ignored by the linker.

    VAL Technical Notes                                              Page: 27


       6.37 T-MODULE Record Format -- Record Order
    
          Object modules are parsed via recursive descent as defined below:
    
         t_module::     THEADR seg_grp {component} modtail
    
         seg_grp::      {LNAMES | SEGDEF | EXTDEF} {TYPDEF | EXTDEF | GRPDEF}
    
         component::    data | debug_record
    
         data::         content_def | thread_def | COMDEF | TYPDEF | PUBDEF |
                        EXTDEF | FORREF | MODPUB | MODEXT
    
         debug_record:: LINNUM
    
         content_def::  data_record {FIXUPP}
    
         thread_def::   FIXUPP  (containing only thread fields)
    
         data_record::  LIDATA | LEDATA
    
         modtail::      MODEND
    
    7. Primary Internal Data Structure
    
      ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
      ³ Segment #1 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ LSEG #1 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ LSEG #1 Contents ³
      ÀÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÙ           ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÄÙ            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
            ³                       ³
            ³                       v
            ³                  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
            ³                  ³ LSEG #2 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ LSEG #2 Contents ³
            ³                  ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÄÙ            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
            ³                       v
            ³                      ///
            v
      ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿           ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
      ³ Segment #2 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ LSEG #1 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ LSEG #1 Contents ³
      ÀÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÙ           ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÄÙ            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
            ³                       ³
            ³                       v
            ³                  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
            v                  ³ LSEG #2 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>³ LSEG #2 Contents ³
           ///                 ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÄÙ            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                    v
                                   ///

    VAL Technical Notes                                              Page: 28


    8. Temp File
    
       The linker employs a temp file to save information which can only  be
       processed  after  all  the  T-MODULEs  have   been   processed.   The
       information which must be saved is:
    
          Fixups
          LE/LIDATA for common LSEGS
          FORREF records
    
       The temp file is deleted when processing is complete.
    
    9. Library File Format
    
      library_file::    header_page {t_modules} trailer_page {directory_pages}
    
      header_page ::   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄ¿
                       ³   ³Record³Directory³Directory³          ³ ³
                       ³F0H³Length³ Offset  ³ Pages   ³   Pad    ³0³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³   4     ³   2     ³    1     ³1³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÙ
                                             (prime)  ÀÄrepeatedÄÙ
    
      t_modules ::     The t_modules are as described above except a pad is
                       added after the MODEND record to make the t_module
                       occupy a full page. The page size is the header_page
                       Record Length + 3.
    
      trailer_page ::  ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄ¿
                       ³   ³Record³          ³ ³
                       ³F1H³Length³   Pad    ³0³
                       ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ´
                       ³ 1 ³  2   ³    1     ³1³
                       ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÙ
                                  ÀÄrepeatedÄÙ

    VAL Technical Notes                                              Page: 29


       9.1 Library File Format -- Directory
    
    directory_pages::  public_pointer_array {public_entry} pad
    
          Notes: A directory page is always 512 bytes.  A directory page can
          contain up to 37 public entries.
    
          public_pointer_array --
             This is a 38 byte  array  which  is  used  to  point  into  the
          public_entry field.  To determine where public i is located in the
          directory page,  take the ith  byte  of  the  public_pointer_array
          (relative 0) and multiple it by 2. That byte will be the beginning
          of the public_entry for ith public  in  the  directory.  The  38th
          entry is used to point to the  beginning  of  the  free  space  in
          directory page.
    
          public_entry ::  ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                           ³ Public³Starting³
                           ³ NAME  ³  Page  ³
                           ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                           ³ NAME  ³   2    ³
                           ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    
       9.2 Library File Format -- Finding a Public
    
          The library directory employs a two-tiered hashing scheme to store
          public names in its  directory.  A  detailed  description  of  the
          algorithm is given  later,  but  for  now  the  following  general
          aspects of the algoritm are useful.  To start the search, you need
          to know which directory page to start searching,  and if you don't
          find it in that page, which directory page to search next. Once in
          a directory page, you have to know which entry to use to begin the
          search and which entry to search next if it was not found.
    
          We will call the four required values  STARTING_PAGE,  DELTA_PAGE,
          STARTING_ENTRY,  and DELTA_ENTRY.  The detail on  how  to  compute
          these values is give later.
    
          Start with directory page STARTING_PAGE.  On  that  page,  examine
          public_entry STARTING_ENTRY. There are three cases.  This could be
          the public symbol you desire,  in which case  you  are  done.  The
          public_pointer_array for this entry could be zero,  in which  case
          the symbol is not in the library.  Or,  this the public symbol  at
          STARTING_ENTRY could be some other public symbol.  In  this  case,
          add DELTA_ENTRY (modulo 37) to the STARTING_ENTRY and examine that
          public entry.  Since there are at most 37 entries in any directory
          page,  examine no more than 37 entries in any given page.  If  you
          have tried all entries on a page,  proceed to  the  next  page  by
          adding DELTA_PAGE  (modulo Directory_Pages)  to STARTING_PAGE  and
          continue the process.  When you  move  to  a  new  page,  continue
          processing the public entries where you left off.

    VAL Technical Notes                                              Page: 30


          To compute  the  STARTING_PAGE,  DELTA_PAGE,  STARTING_ENTRY,  and
          DELTA_ENTRY,  view a NAME field as if it were an  array  of  bytes
          containing the public name:
    
                            ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄ//ÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
                NAMEÄÄÄÄÄÄÄ>³Length³byte³byte³byte³    ³ byte ³
                            ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄ//ÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                            ³  1   ³ 1  ³ 1  ³ 1  ³    ³  1   ³
                            ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄ//ÄÅÄÄÄÄÄÄ´
                indexÄÄÄÄÄÄ>³  0   ³ 1  ³ 2  ³ 3  ³    ³Length³
                            ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄ//ÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
    
          Then, the following code define the values:
    
      STARTING_PAGE, DELTA_PAGE, STARTING_ENTRY, DELTA_ENTRY = 0;
    
      for i = 0 .. Length-1
        STARTING_PAGE=STARTING_PAGE+(NAME[i] or 20H) xor (<<STARTING_PAGE);
        DELTA_PAGE=DELTA_PAGE+(NAME[Length-i+1] or 20H) xor (<<DELTA_PAGE);
        STARTING_ENTRY=STARTING_ENTRY+(NAME[Length-i+1] or 20H)
           xor (>>STARTING_ENTRY);
        DELTA_ENTRY=DELTA_ENTRY+(NAME[i] or 20H) xor (>>DELTA_ENTRY);
      end for;
    
      if DELTA_ENTRY == 0 then DELTA_ENTRY=1;
      if DELTA_PAGE == 0 then DELTA_PAGE=1;
          Note:  << is circular shift left twice and >>  is  circular  shift
          right twice.




                              VAL Technical Notes

                               TABLE OF CONTENTS


                                                                         Page

     1. Linker Overview                                                     1


     2. Comparison of Executable Files                                      1


     3. Contents of Executable Files                                        2

        3.1 Relocation Table                                                4
        3.2 Load Module                                                     4

     4. Terminology and Abbreviations                                       5


     5. Fixup Overview                                                      5

        5.1 LOCATION Types                                                  6
        5.2 Fixup Modes                                                     6
        5.3 Performing a Fixup                                              9
        5.4 Self-Relative Fixups                                            9
        5.5 Segment-Relative Fixups                                        10

     6. T-MODULE Record Format Basics                                      10

        6.1 T-MODULE Record Format -- Bit Fields                           11
        6.2 T-MODULE Record Format -- INDEX Fields                         11
        6.3 T-MODULE Record Format -- NAME Fields                          11
        6.4 T-MODULE Record Format -- VALUE Fields                         12
        6.5 T-MODULE Record Format -- T-MODULE Header                      12
        6.6 T-MODULE Record Format -- List of NAMEs (LNAMEs)               12
        6.7 T-MODULE Record Format -- LSEG Definition (SEGDEF)             13
        6.8 T-MODULE Record Format -- SEGDEF.ACBP.A                        13
        6.9 T-MODULE Record Format -- SEGDEF.ACBP.C                        14
        6.10 T-MODULE Record Format -- Notes on Combining                  14
        6.11 T-MODULE Record Format -- LSEG Definition (SEGDEF)            15
        6.12 T-MODULE Record Format -- Group Definition (GRPDEF)           15
        6.13 T-MODULE Record Format -- Public Definition (PUBDEF)          16
        6.14 T-MODULE Record Format -- Public Definition (PUBDEF)          16
        6.15 T-MODULE Record Format -- Public Definition (EXTDEF)          17
        6.16 T-MODULE Record Format -- Logical Enumerated Data (LEDATA)    17
        6.17 T-MODULE Record Format -- Logical Iterated Data (LIDATA)      18
        6.18 T-MODULE Record Format -- Logical Iterated Data (LIDATA)      18
        6.19 T-MODULE Record Format -- Fixup Record (FIXUPP)               19
        6.20 T-MODULE Record Format -- Thread                              19
        6.21 T-MODULE Record Format -- Fixup                               20
        6.22 T-MODULE Record Format -- Fixup                               20
        6.23 T-MODULE Record Format -- Fixup                               21


    VAL Technical Notes                                    Table of Contents

                                                                         Page
        6.24 T-MODULE Record Format -- Fixup                               21
        6.25 T-MODULE Record Format -- Fixup                               22
        6.26 T-MODULE Record Format -- T-MODULE End (MODEND)               22
        6.27 T-MODULE Record Format -- T-MODULE End (MODEND)               23
        6.28 T-MODULE Record Format -- Comment Record (COMENT)             23
        6.29 T-MODULE Record Format -- Comment Record (COMENT)             24
        6.30 T-MODULE Record Format -- Communal Definition (COMDEF)        24
        6.31 T-MODULE Record Format -- Communal Definition (COMDEF)        25
        6.32 T-MODULE Record Format -- Forward Reference Fixups (FORREF)   25
        6.33 T-MODULE Record Format -- Local External Definition (MODEXT)  26
        6.34 T-MODULE Record Format -- Local Public Definition (MODPUB)    26
        6.35 T-MODULE Record Format -- Line Number (LINNUM)                26
        6.36 T-MODULE Record Format -- Type Definition (TYPDEF)            26
        6.37 T-MODULE Record Format -- Record Order                        27

     7. Primary Internal Data Structure                                    27


     8. Temp File                                                          28


     9. Library File Format                                                28

        9.1 Library File Format -- Directory                               29
        9.2 Library File Format -- Finding a Public                        29