УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. министра Минсвязи России

_____________ Н.С.Мардер

"____"_____________         г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

НА ПОДСИСТЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ISDN (ISUP)

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ РОССИИ

|  |  | Начальник УЭС Минсвязи России ___________А.Ю.Рокотян |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ЦНИИС _____________Л.Е.Варакин | Директор ЛОНИИС ___________А.Н.Голубев | Директор НТЦ "Комсет" ___________А.С.Аджемов |

ВВЕДЕНИЕ

Спецификации на подсистему пользователя ISDN (ISUP) разработаны на основе Рекомендаций МСЭ-Т Q.761-Q.764 (`1997), Q.765 (1998), Q.752 (1997), Q.850(1998), E.164 (1997)  и стандартов ETSI 300 356 (1997) и ETSI 201296 v1.1.2.(1998).

Дополнительные услуги, определенные в данной спецификации, соответствуют следующим Рекомендациям МСЭ-Т:

Q.730. (09/97)   -  Общее описание дополнительных услуг

Q.731.1. (06/97) -  Услуга прямого набора

Q.731.2. (02/91) -  Множественный номер

Q.731.3. (03/93) -  Идентификация линии вызывающего абонента

Q.731.4. (03/93) -  Запрещение идентификации линии вызывающего

абонента

Q.731.5. (03/93) -  Идентификация подключенной линии

Q.731.6. (03/93) -  Запрещение идентификации подключенной линии

Q.731.7. (06/97) -  Идентификация злонамеренного вызова

Q.731.8. (02/92) -  Подадресация

Q.732.2-7. (07/96) - Услуги по переадресации вызова

Q.733.1. (02/92) -  Ожидание вызова

Q.733.2. (03/93) -  Удержание вызова

Q.733.3 (06/97) -   Завершение вызова к занятому абоненту

Q.733.4. (03/93) -  Переносимость терминала

Q.734.1. (03/93) -  Конференсвязь связь с расширением

Q.734.2. (07/96)  - Трехсторонняя конференцсвязь

Q.735.1. (03/93) -  Замкнутая группа пользователей

Q.737.1. (06/97) -  Сигнализация пользователь-пользователь

Спецификации на подсистему пользователя ISDN (ISUP) разработаны для национального применения.

Каждый пункт Рекомендаций МСЭ-Т Q.761-Q.764 приводится в данном документе в виде таблицы.

Графа "Требование" в таблице содержит информацию, необходимую при разработке Технических требований на ISUP. В данной графе используются следующие сокращения:

Т   - требуется, т.е. функция/услуга должна разрабатываться согласно указанной Рекомендации МСЭ-Т, если при этом нет уточнений в графе "комментарии";

НИ -  не используется,  данная функция/услуга не требуется;

Д    -  допускается,  т.е данная функция/услуга не обязательна для разработки, но ее применение возможно при реализации в соответствии с указанными в данном пункте требованиями;

—   - описательный текст или заголовок в Рекомендации, который не нуждается в комментарии.

| N п/п | П/п Рек.МСЭ-Т | Наименование | Требование | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q.761 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦСИС СИСТЕМЫ CИГНАЛИЗАЦИИ N7 | - |  |
|  | Q.761.1 | Общие положения | - |  |
|  | Q.761.1.1 | Область применения | - |  |
|  | Q.761.1.2. | Ссылки | - |  |
|  | Q.761.1.3. | Термины и определения | - |  |
|  | Q.761.1.4. | Аббревиатуры | - |  |
|  | Q.761.2. | Введение в процедуры сигнализации подсистемы пользователя ЦСИС | - |  |
|  | Q.761.2.1. | Адресная сигнализация | Т |  |
|  | Q.761.2.2. | Базовые процедуры | Т |  |
|  | Q.761.2.3. | Методы сигнализации | Т | Метод из конца в конец не поддерживается |
|  | Q.761.2.4. | Взаимодействие | Т |  |
|  | Q.761.2.4.1. | Взаимодействие подсистем пользователя ЦСИС | Т |  |
|  | Q.761.2.4.2. | Взаимодействие с другими системами сигнализаций или подсистемами пользователя | Т |  |
|  | Q.761.3. | Возможности, обеспечиваемые подсистемой пользователя ЦСИС Таблица 1/Q.761 | Т | Таблица 1: Не используются следующие функции/услуги: -функция "типы соединений на множественных скоростях" (multirate connection types) -типы соединений Nx64 -выбор транзитной сети (transit network selection) -соединение от телефонистки (forward transfer) -усовершенствованная процедура эхо-контроля (enchanced echo-control signalling procedures) -запрос группы каналов (circuit group query) -временная блокировка тракта (temporary trunk blocking) -незарегистрированный код идентификации канала (unequipped circuit identification code) -временная альтернативная маршрутизация (temporary alternative routing) -процедура запроса вызова с оплатой вызываемым абонентом (Collect call request) -поддержка информации перед разъединением (Pre-release information support) Допускается использование функций/услуг: -процедура подсчета переходов по сети (Hop counter procedure) |
|  | Q.761.3. | Таблица 2/Q.761 |  | Таблица 2: В соответствии со стандартом EN 300 356-1 требуется: -прикладной механизм передачи (APM) Не используются функции/услуги: -сигнализация из конца в конец – метод сквозной передачи (Pass along method), -сигнализация из конца в конец – метод SCCP, ориентированный на соединения (SCCP Connection Orientated) -сигнализация из конца в конец – метод SCCP, не ориентированный на соединения (SCCP Connectionless) -передача общих цифр (Generic digit transfer) -возможности удаленных операций (ROSE) -специфические сетевые средства (network specific facilities) -многоуровневый приоритет (MLPP) -глобальная виртуальная сеть (GVNS) -международная кредитная карта (ITCC) -обратная оплата (REV). Допускается использование функций/услуг: -явный перевод вызова (ECT) - завершение вызова при занятости (CCBS) -завершение вызова по неответу (CCNR) - виртуальная частная сеть (VPN) |
|  | Q.761.3.1. | Класс, используемый на международном уровне | Т |  |
|  | Q.761.3.2. | Класс, используемый на национальном уровне | Т |  |
|  | Q.761.4. | Услуги, предоставляемые подсистемой передачи сообщений | - |  |
|  | Q.761.4.1. | Общие положения | Т |  |
|  | Q.761.4.2. | Описание примитивов | Т |  |
|  | Q.761.4.2.1. | Передача | Т |  |
|  | Q.761.4.2.2. | Пауза | Т |  |
|  | Q.761.4.2.3. | Возобновление | Т |  |
|  | Q.761.4.2.4. | Состояние | Т | В случае «перегрузки пункта сигнализации» уровни перегрузки не используются |
|  | Q.761.5. | Сигнализация из конца в конец | НИ |  |
|  | Q.761.5.1. | Общие положения | НИ |  |
|  | Q.761.5.2. | Способ сигнализации из конца в конец при использовании подсистемы управления соединением сигнализации | НИ |  |
|  | Q.761.5.3. | Способ сигнализации из конца в конец при использовании метода "сквозной передачи" | НИ |  |
|  | Q.761.6 | Дальнейшие усовершенствования и процедура совместимости | Т |  |
|  | Q.761.6.1. | Совместимость версий | Т |  |
|  | Q.761.6.2. | Дополнительные указания по кодированию для совместимости подсистем пользователя ЦСИС | - |  |
|  | Q.761.6.2.1. | Сообщения | Т |  |
|  | Q.761.6.2.2. | Параметры | Т |  |
|  | Приложение А (к Рекомендации Q.761) | Указания по использованию индикаторов команд | - |  |
|  | А.1. | Введение | Т |  |
|  | А.2. | Приоритет использования | Т |  |
|  | А.3 | Уведомление | Т |  |
|  | А.4. | Примеры | Т |  |
|  | А.4.1. | Отбрасывание неопознанных сообщений | Т |  |
|  | А.4.2. | Существенные услуги | Т |  |
|  | А.4.3. | Несущественные услуги | Т |  |
|  | А.4.4. | Взаимодействие в широкополосных/узкополосных сетях | Т |  |
|  | А.4.5. | Дальнейшая передача | Т |  |
|  | Q.762 | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СООБЩЕНИЙ И СИГНАЛОВ ПОДСИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦСИС СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ N7. | - |  |
|  | Q.762.1. | Общие положения | - |  |
|  | Q.762.1.1. | Область применения | - |  |
|  | Q.762.1.2. | Ссылки | - |  |
|  | Q.762.1.3. | Термины и определения | - |  |
|  | Q.762.1.4. | Аббревиатуры | - |  |
|  | Q.762.2. | Сигнальные сообщения | - |  |
|  | Q.762.2.1. | Сообщение адрес полный (ACM) | Т |  |
|  | Q.762.2.2. | Сообщение ответ (ANM) | Т |  |
|  | Q.762 – 2.2A | Прикладной механизм передачи (APM) | Т |  |
|  | Q.762.2.3. | Сообщение блокировки (BLO) | Т |  |
|  | Q.762.2.4. | Сообщение подтверждения блокировки (BLA) | Т |  |
|  | Q.762.2.5. | Сообщение продолжения соединения (CPG) | Т |  |
|  | Q.762.2.6. | Сообщение информации по начислению оплаты (CRG) | НИ |  |
|  | Q.762.2.7. | Сообщение блокировки пучка каналов (CGB) | Т |  |
|  | Q.762.2.8. | Сообщение подтверждения блокировки пучка каналов (CGBA) | Т |  |
|  | Q.762.2.9. | Сообщение сброса пучка каналов (GRS) | Т |  |
|  | Q.762.2.10. | Сообщение подтверждения сброса пучка каналов (GRA) | Т |  |
|  | Q.762.2.11. | Сообщение разблокировки пучка каналов (CGU) | Т |  |
|  | Q.762.2.12. | Сообщение подтверждения разблокировки пучка каналов (CGUA) | Т |  |
|  | Q.762.2.13. | Сообщение запроса о состоянии группы каналов (CQM) | НИ |  |
|  | Q.762.2.14. | Сообщение ответа на запрос о состоянии пучка каналов (CQR) | НИ |  |
|  | Q.762.2.15. | Сообщение несоответствия (CFN) | Т |  |
|  | Q.762.2.16. | Сообщение соединения (CON) | Т |  |
|  | Q.762.2.17. | Сообщение целостности (COT) | Т |  |
|  | Q.762.2.18. | Сообщение запроса проверки целостности (CCR) | Т |  |
|  | Q.762.2.19. | Сообщение принятия услуги (FAA) | Т |  |
|  | Q.762.2.20. | Сообщение услуги (FAC) | Т |  |
|  | Q.762.2.21. | Сообщение отклонение услуги (FRJ) | Т |  |
|  | Q.762.2.22. | Сообщение запроса услуги (FAR) | Т |  |
|  | Q.762.2.23. | Сообщение подключения телефонистки (FOT) | НИ |  |
|  | Q.762.2.24. | Сообщение запроса идентификации (IDR) | Т |  |
|  | Q.762.2.25. | Сообщение ответ на запрос идетификации (IRS) | Т |  |
|  | Q.762.2.26. | Информационное сообщение (INF) | Т |  |
|  | Q.762.2.27. | Сообщение запроса информации (INR) | Т |  |
|  | Q.762.2.28. | Начальное адресное сообщение (IAM) | Т |  |
|  | Q.762.2.29. | Сообщение подтверждения подключения шлейфа (LPA) | НИ |  |
|  | Q.762.2.30. | Сообщение предотвращения цикла (LPM) | Д |  |
|  | Q.762.2.31. | Сообщение управления сетевыми ресурсами (NRM) | НИ |  |
|  | Q.762.2.32. | Сообщение перегрузки (OLM) | НИ |  |
|  | Q.762.2.33. | Сообщение сквозной передачи (PAM) | НИ |  |
|  | Q.762.2.33A | Информационное сообщение перед разъединение (PRI) | НИ |  |
|  | Q.762.2.34. | Сообщение разъединения (REL) | Т | В соответствии с EN 300 356-1 исключить : «Если вызов должен быть перенаправлен, то сообщение должгно содержать номер перенаправления» |
|  | Q.762.2.35. | Сообщение разъединение завершено (RLC) | Т |  |
|  | Q.762.2.36. | Сообщение сброса канала (RSC) | Т |  |
|  | Q.762.2.37. | Сообщение возобновления (RES) | Т | Сообщение возобновление, инициированное сетью (network initiated), только принимается. Сообщение возобновление, инициированное абонентом ЦСИС (ISDN subscriber initiated), передается и принимается. |
|  | Q.762.2.38. | Сообщение сегментирования (SGM) | Т |  |
|  | Q.762.2.39. | Сообщение последующего адреса (SAM) | Т |  |
|  | Q.762.2.40. | Сообщение приостановления (SUS) | Т | Сообщение приостановление, инициированное сетью (network initiated), только принимается. Сообщение приостановление, инициированное абонентом ЦСИС (ISDN subscriber initiated), передается и принимается. |
|  | Q.762.2.41. | Сообщение разблокировки (UBL) | Т |  |
|  | Q.762.2.42. | Сообщение подтверждения разблокировки (UBA) | Т |  |
|  | Q.762.2.43. | Сообщение кода идентификации необорудованного канала (UCIC) | НИ |  |
|  | Q.762.2.44. | Сообщение доступности подсистемы пользователя (UPA) | Т |  |
|  | Q.762.2.45. | Сообщение тестирования подсистемы пользователя (UPT) | Т |  |
|  | Q.762.2.46. | Сообщение информации от пользователя к пользователю (USR) | Т |  |
|  | Q.762.3. | Сигнальные параметры | - |  |
|  | Q.762.3.1. | Информация предоставления доступа | Т |  |
|  | Q.762.3.2. | Транспорт доступа | Т |  |
|  | Q.762.3.3. | Уровень автоматической перегрузки | Т |  |
|  | Q.762.3.3A | Прикладная передача | Т |  |
|  | Q.762.3.4. | Индикатор обратного вызова | Т |  |
|  | Q.762.3.5. | Услуга глобальной виртуальной сети обратного направления | НИ |  |
|  | Q.762.3.6. | Информация о перенаправлении вызова | Т |  |
|  | Q.762.3.7. | Индикаторы обработки информации о перенаправлении вызова | Т |  |
|  | Q.762.3.8. | Информация о предистории вызова | Т |  |
|  | Q.762.3.9. | Индикаторы обработки информации о предоставлении соединения | Т |  |
|  | Q.762.3.10. | Указатель вызова | НИ |  |
|  | Q.762.3.11. | Номер при передаче вызова | Д |  |
|  | Q.762.3.12. | Базовый номер при передаче вызова | Д |  |
|  | Q.762.3.13. | Номер вызываемого абонента интеллектуальной сети | Т |  |
|  | Q.762.3.14. | Номер вызываемого абонента | Т |  |
|  | Q.762.3.15. | Номер вызывающего абонента | Т |  |
|  | Q.762.3.16. | Категория вызывающего абонента | Т |  |
|  | Q.762.3.17. | Индикатор причины | Т |  |
|  | Q.762.3.17A | Индикатор возможности CCNR | Д | В соответствии с EN 300 356-1 добавить: Информация, посылаемая в ACM (subscriber free)/CPG(alerting) для индикации возможности инициации последующего запроса услуги CCNR |
|  | Q.762.3.18. | Завершение вызова к занятому абоненту | Д | В соответствии с EN 300 356-1 изменить: Информация, посылаемая в начальном адресном сообщении и указывающая, что это вызов CCBS илм CCNR, в соответствии с определением дополнительных услуг CCBS или CCNR |
|  | Q.762.3.19. | Идентификация абонента, совершающего оплату | НИ |  |
|  | Q.762.3.20 | Индикатор присвоения каналов | НИ |  |
|  | Q.762.3.21. | Индикатор типа сообщения контроля пучка каналов | Т |  |
|  | Q.762.3.22. | Индикатор состояния канала | НИ |  |
|  | Q.762.3.23. | Код замкнутой группы пользователей | Т |  |
|  | Q.762.3.24. | Запрос о вызове, оплачиваемом вызываемым абонентом | НИ |  |
|  | Q.762.3.25. | Индикаторы обработки информации о конференц-связи | Т |  |
|  | Q.762.3.26. | Подключенный номер | Т |  |
|  | Q.762.3.27. | Запрос соединения | НИ |  |
|  | Q.762.3.28. | Индикаторы целостности | Т |  |
|  | Q.762.3.29. | Идентификатор корреляции | Т |  |
|  | Q.762.3.30. | Отображаемая информация | Т |  |
|  | Q.762.3.31. | Информация контроля эхоподавляющих устройств | НИ |  |
|  | Q.762.3.32. | Конец необязательных параметров | Т |  |
|  | Q.762.3.33. | Информация о событиях | Т |  |
|  | Q.762.3.34. | Индикатор услуги | Т |  |
|  | Q.762.3.35. | Индикаторы вызова прямого направления | Т |  |
|  | Q.762.3.36. | Услуга глобальной виртуальной сети прямого направления | НИ |  |
|  | Q.762.3.37. | Общие цифры | НИ |  |
|  | Q.762.3.38. | Общее уведомление | Т |  |
|  | Q.762.3.39. | Основной номер | Т |  |
|  | Q.762.3.40. | Общий указатель | НИ |  |
|  | Q.762.3.41. | Счетчик переходов по сети | Д |  |
|  | Q.762.3.42. | Информационные индикаторы | Т |  |
|  | Q.762.3.43. | Индикаторы запроса информации | Т |  |
|  | Q.762.3.44. | Номер местоположения | Т |  |
|  | Q.762.3.45. | Индикатор предотвращения цикла | Д |  |
|  | Q.762.3.46. | Индикатор запроса идентификации злонамеренного вызова | Т |  |
|  | Q.762.3.47. | Индикатор ответа на запрос идентификации злонамеренного вызова | Т |  |
|  | Q.762.3.48. | Информация совместимости сообщений | Т |  |
|  | Q.762.3.49. | Информация об услуге многоуровневого приоритета | НИ |  |
|  | Q.762.3.50. | Индикаторы характера соединения | Т |  |
|  | Q.762.3.51. | Команды управления сетью | НИ |  |
|  | Q.762.3.52. | Сетевая услуга | НИ |  |
|  | Q.762.3.53. | Необязательные индикаторы вызова обратного направления | Т |  |
|  | Q.762.3.54. | Необязательные индикаторы вызова прямого направления | Т |  |
|  | Q.762.3.55. | Исходный номер вызываемого абонента | Т |  |
|  | Q.762.3.56. | Код исходящего МЦК | НИ |  |
|  | Q.762.3.57. | Информация о совместимости параметров | Т |  |
|  | Q.762.3.58. | Счетчик задержек на распространение | Т |  |
|  | Q.762.3.59. | Область и статус | Т |  |
|  | Q.762.3.60. | Возможность перенаправления вызова | НИ |  |
|  | Q.762.3.61. | Счетчик числа перенаправлений | Т |  |
|  | Q.762.3.62. | Номер перенаправления | Т |  |
|  | Q.762.3.63. | Информация перенаправаления | Т |  |
|  | Q.762.3.64. | Перенаправляющий номер | Т |  |
|  | Q.762.3.65. | Ограничение номера перенаправления | Т |  |
|  | Q.762.3.66. | Удаленные операции | НИ |  |
|  | Q.762.3.67. | Идентификатор функции контроля услуги (SCF id) | Т |  |
|  | Q.762.3.68. | Активация услуги | НИ |  |
|  | Q.762.3.69. | Код пункта сигнализации | Т |  |
|  | Q.762.3.70. | Последующий номер | Т |  |
|  | Q.762.3.71. | Индикаторы приостановления/возобновления | Т |  |
|  | Q.762.3.72. | Выбор транзитной сети | НИ |  |
|  | Q.762.3.73. | Требование к среде передачи | Т |  |
|  | Q.762.3.74. | Требование к среде передачи при возможности перехода на аварийный режим | Т |  |
|  | Q.762.3.75. | Используемая среда передачи | Т |  |
|  | Q.762.3.76. | Индикаторы интерактивного диалога | НИ |  |
|  | Q.762.3.77. | Индикаторы возможностей интерактивного диалога | НИ |  |
|  | Q.762.3.78. | Информация об услуге пользователя по передаче информации | Т |  |
|  | Q.762.3.79. | Информация о дополнительной услуге пользователя по передаче информации | Т |  |
|  | Q.762.3.80. | Информация об услуге предоставления связи | Т |  |
|  | Q.762.3.81. | Индикатор пользователь-пользователь | Т |  |
|  | Q.762.3.82. | Информация пользователь-пользователь | Т |  |
|  | Q.762.4. | Информационные параметры | - |  |
|  | Q.762.4.1. | Индикатор предоставления доступа | Т |  |
|  | Q.762.4.2. | Индикатор ограничения представления адреса | Т |  |
|  | Q.762.4.3. | Адресный сигнал | Т |  |
|  | Q.762.4.3A | Идентификатор прикладного контекста | Т |  |
|  | Q.762.4.3B | Индикаторы указателя передачи приложений | Т |  |
|  | Q.762.4.4. | Двоичный код | Т |  |
|  | Q.762.4.5. | Индикатор возможности перенаправления вызова | Т |  |
|  | Q.762.4.6. | Опознаватель вызова | НИ |  |
|  | Q.762.4.7. | Индикатор перенаправления вызова | Т |  |
|  | Q.762.4.8. | Индикатор предложения вызова | Т |  |
|  | Q.762.4.9. | Индикатор категории вызываемого абонента | Т |  |
|  | Q.762.4.10. | Индикатор статуса вызываемого абонента | Т |  |
|  | Q.762.4.11. | Индикатор запроса адреса вызывающего абонента | Т |  |
|  | Q.762.4.12. | Индикатор ответа на запрос адреса вызывающего абонента | Т |  |
|  | Q.762.4.13. | Индикатор запроса категории вызывающего абонента | Т |  |
|  | Q.762.4.14. | Индикатор ответа на запрос категории вызывающего абонента | Т |  |
|  | Q.762.4.15. | Значение причины | Т |  |
|  | Q.762.4.15А | Индикатор возможности CCNR | Д | В соответствии с EN 300 356-1 добавить: Информация, посылаемая в ACM (subscriber free)/CPG(alerting) для индикации возможности инициации последующего запроса услуги CCNR |
|  | Q.762.4.16. | Индикатор вызова в случае завершения вызова к занятому абоненту (CCSS) | Д | В соответствии с EN 300 356-1 изменить: Информация, посылаемая в начальном адресном сообщении и указывающая, что это вызов CCBS илм CCNR, в соответствии с определением дополнительных услуг CCBS или CCNR |
|  | Q.762.4.17. | Индикатор начисления оплаты | НИ |  |
|  | Q.762.4.18. | Индикатор запроса начисления оплаты | НИ |  |
|  | Q.762.4.19. | Индикатор ответа на запрос начисления оплаты | НИ |  |
|  | Q.762.4.20. | Код идентификации канала | Т |  |
|  | Q.762.4.21. | Индикатор вызова закрытой группы пользователей | Т |  |
|  | Q.762.4.22. | Стандарт кодирования | Т |  |
|  | Q.762.4.23. | Этикетка идентификации компоненты | НИ |  |
|  | Q.762.4.24. | Тип компоненты | НИ |  |
|  | Q.762.4.25. | Этикетка типа компоненты | НИ |  |
|  | Q.762.4.26. | Индикатор приема запроса конференц-связи | Т |  |
|  | Q.762.4.27. | Индикатор запроса опознавателя подсоединенной линии | Т |  |
|  | Q.762.4.28. | Индикатор проверки целостности | Т |  |
|  | Q.762.4.29. | Кредит | НИ |  |
|  | Q.762.4.30. | Диагностика | Т |  |
|  | Q.762.4.31. | Индикатор отбрасываемого сообщения | Т |  |
|  | Q.762.4.32. | Индикатор отбрасываемого параметра | Т |  |
|  | Q.762.4.33. | Индикатор эхоподавляющего устройства | Т |  |
|  | Q.762.4.33A | Встроенная прикладная информация | Т | В соответствии с EN 300 356-1 Прикладная информация требуется для передачи с помощью механизма передачи приложений |
|  | Q.762.4.34. | Схема кодирования | НИ |  |
|  | Q.762.4.35. | Индикатор передачи информации из конца в конец | НИ |  |
|  | Q.762.4.36. | Индикатор способа передачи из конца в конец | НИ |  |
|  | Q.762.4.37. | Код ошибки | НИ |  |
|  | Q.762.4.38. | Индикатор события | Т |  |
|  | Q.762.4.39. | Индикатор ограниченного представления события | НИ |  |
|  | Q.762.4.40. | Индикатор расширения | Т |  |
|  | Q.762.4.41. | Идентификация группы пользователей услуг глобальной виртуальной сети | НИ |  |
|  | Q.762.4.42. | Код действия при дополнительной услуге | НИ |  |
|  | Q.762.4.43. | Заполнитель | Т |  |
|  | Q.762.4.44. | Индикатор удержания | Т |  |
|  | Q.762.4.45. | Индикатор обеспеченного удержания | Т |  |
|  | Q.762.4.46. | Индикатор внутриполосной информации | Т |  |
|  | Q.762.4.47. | Индикатор запроса входящего эхоподавляющего устройства | НИ |  |
|  | Q.762.4.48. | Индикатор информации о входящем эхоподавляющем устройстве | НИ |  |
|  | Q.762.4.49. | Индикатор команды | Т |  |
|  | Q.762.4.50. | Внутренний сетевой номер | Т |  |
|  | Q.762.4.51. | Индикатор взаимодействия | Т |  |
|  | Q.762.4.52. | Идентификатор вызова операции | НИ |  |
|  | Q.762.4.53. | Индикатор доступа ЦСИС | Т |  |
|  | Q.762.4.54. | Индикатор подсистемы пользователя ЦСИС | Т |  |
|  | Q.762.4.55. | Индикатор предпочтения подсистемы пользователя ЦСИС | Т |  |
|  | Q.762.4.56. | Длина (каждой компоненты или информационного элемента) | Т |  |
|  | Q.762.4.57. | Связанный идентификатор | НИ |  |
|  | Q.762.4.58. | Местная ссылка | НИ |  |
|  | Q.762.4.59. | Местоположение | Т |  |
|  | Q.762.4.60. | Поиск занятости | Д |  |
|  | Q.762.4.61. | Область обслуживания услуги многоуровневого приоритета | НИ |  |
|  | Q.762.4.62. | Индикатор пользователя услуги многоуровневого приоритета | НИ |  |
|  | Q.762.4.63. | Индикаторы дальнейших команд | НИ |  |
|  | Q.762.4.64. | Индикатор национального/международного вызова | Т |  |
|  | Q.762.4.65. | Индикатор типа адреса | Т |  |
|  | Q.762.4.66. | Индикатор отбрасывания информации сетью | Т |  |
|  | Q.762.4.67. | План идентификации сети | НИ |  |
|  | Q.762.4.68. | Идентификация сети | НИ |  |
|  | Q.762.4.69. | Опознаватель сети | НИ |  |
|  | Q.762.4.70. | Индикатор конкретной сетевой услуги | НИ |  |
|  | Q.762.4.71. | Индикатор уведомления об услуге | Т |  |
|  | Q.762.4.72. | Уведомление о перенаправлении вызова | Т |  |
|  | Q.762.4.73. | Имя N-ого модифицированного параметра | Т |  |
|  | Q.762.4.74. | Индикатор неполного номера | Т |  |
|  | Q.762.4.75. | Индикатор плана нумерации | Т |  |
|  | Q.762.4.76. | Индикатор спецификатора номера | Т |  |
|  | Q.762.4.77. | Индикатор нечетности/четности | Т |  |
|  | Q.762.4.78. | Код операции | НИ |  |
|  | Q.762.4.79. | Причина первоначального перенаправления | Т |  |
|  | Q.762.4.80. | Идентификация поставщика услуг при исходящей связи | НИ |  |
|  | Q.762.4.81. | Индикатор запроса исходящего эхоподавляющего устройства | НИ |  |
|  | Q.762.4.82. | Информационный индикатор исходящего эхоподавляющего устройства | НИ |  |
|  | Q.762.4.83. | Этикетка параметра | НИ |  |
|  | Q.762.4.84. | Индикатор невозможности передачи | Т |  |
|  | Q.762.4.85. | Уровень приоритета | НИ |  |
|  | Q.762.4.86. | Код проблемы | НИ |  |
|  | Q.762.4.87. | Класс протокола | НИ |  |
|  | Q.762.4.88. | Профиль протокола | НИ |  |
|  | Q.762.4.89. | Индикатор управления протоколом | Т |  |
|  | Q.762.4.90. | Область | Т |  |
|  | Q.762.4.91. | Индикатор перенаправления | Т |  |
|  | Q.762.4.92. | Причина перенаправления | Т |  |
|  | Q.762.4.93. | Счетчик перенаправлений | Т |  |
|  | Q.762.4.94. | Индикатор возможности перенаправления | Т |  |
|  | Q.762.4.95. | Индикатор освобождения вызова | Т |  |
|  | Q.762.4.96. | Этикетка маршрутизации | Т |  |
|  | Q.762.4.97. | Индикатор числа спутниковых участков | Т |  |
|  | Q.762.4.98. | Индикатор передачи сообщений подсистемой управления соединением | НИ |  |
|  | Q.762.4.99. | Экранный индикатор | Т |  |
|  | Q.762.4.99А | Индикатор сегментирования | Т | В соответствии с EN 300 356-1 Информация, посылаемая в любом направлении для указания числа оставшихся сегментов, передающих информацию, используемую для передачи приложений. |
|  | Q.762.4.100. | Индикатор передачи уведомления | Т |  |
|  | Q.762.4.101. | Последовательность | НИ |  |
|  | Q.762.4.102. | Набор элементов | НИ |  |
|  | Q.762.4.103. | Код пункта сигнализации | Т | Обязательный параметр в сообщении разъединение (Release) |
|  | Q.762.4.104. | Индикатор простого сегментирования | Т |  |
|  | Q.762.4.105. | Индикатор запрашиваемой информации | Т |  |
|  | Q.762.4.106. | Статус | Т |  |
|  | Q.762.4.107. | Индикатор таймера Т9 | НИ |  |
|  | Q.762.4.108. | Индикатор команды на включение таймера Т9 | НИ |  |
|  | Q.762.4.109. | Индикатор временно занятого обходного пути | НИ |  |
|  | Q.762.4.110. | Индикатор входящего доступа | НИ |  |
|  | Q.762.4.111. | Номер при маршрутизации вызова на входящей сети | НИ |  |
|  | Q.762.4.112. | Индикатор проключения тракта | НИ |  |
|  | Q.762.4.113. | Индикатор команды на проключение тракта | Т |  |
|  | Q.762.4.114. | Индикатор транзита на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.762.4.115. | Тип | Т |  |
|  | Q.762.4.116. | Тип цифр | НИ |  |
|  | Q.762.4.117. | Тип идентификации сети | НИ |  |
|  | Q.763 | ФОРМАТЫ И КОДЫ ПОДСИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦСИС СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ N7 | - |  |
|  | Q.763.1 | Общие положения | -Т |  |
|  | Q.763.1.0 | Область применения, ссылки, термины и определения, аббревиатуры | - |  |
|  | Q.763.1.0.1 | Область применения | -- |  |
|  | Q.763.1.0.2. | Ссылки | - |  |
|  | Q.763.1.0.3. | Термины и определения | - |  |
|  | Q.763.1.0.4. | Аббревиатуры | - |  |
|  | Q.763.1.0.5 | Общие принципы кодирования | Т | Добавить в соответствии с EN 300 356-1 Не требуется проверка значения параметров неконтролируемых ISUP (например, User service information и др) |
|  | Q.763.1.1. | Этикетка маршрутизации | - |  |
|  | Q.763.1.2. | Код идентификации канала | Т | Используется только 2048 кбит/c |
|  | Q.763.1.3. | Код типа сообщения Таблица 4/Q.763 | Т | Требуются следующие дополнительные сообщения: - сообщение прикладного механизма передачи (APM) в соответствии с EN 300 356-1 - отбой вызывающего абонента (CCL) Не используются следующие сообщения - Сообщение ответа на запрос о состоянии группы каналов (CQM) Сообщение запроса о состоянии группы каналов (CQR) Сообщение подключения телефонистки (FOT) -сообщение об оплате (CRG) -сообщение предотвращения цикла (LPA) -сообщение управления ресурсами сети (NRM) -сообщение перегрузки (OLM) -сообщение сквозной передачи (PAM) - сообщение информации перед разъединением (PRI) -сообщение кода идентификации необорудованного канала сообщение (UCIC) Допускается -сообщение предотвращения цикла (LPA) |
|  | Q.763.1.4. | Принципы форматирования | Т |  |
|  | Q.763.1.5. | Обязательная фиксированная часть | Т |  |
|  | Q.763.1.6. | Обязательная переменная часть | Т |  |
|  | Q.763.1.7. | Необязательная часть | Т |  |
|  | Q.763.1.8. | Конец октета обязательных параметров | Т |  |
|  | Q.763.1.9. | Порядок передачи | Т |  |
|  | Q.763.1.10. | Кодирование свободных битов | Т |  |
|  | Q.763.1.11. | Типы сообщений и параметров для национального использования | Т |  |
|  | Q.763.1.12. | Правила распределения кодов типов сообщений и имен параметров | Т |  |
|  | Q.763.1.13. | Значения "свободных" и "резервных" кодов | Т |  |
|  | Q.763.1.14 | Длина номера | T | В соответствии с EN 300 356-1 Длина номера (вызываемого, вызывающего и др.) должна устанавливаться в соответствии с Рек. Е.164 МСЭ-Т |
|  | Q.763.2. | Форматы и коды параметров | - |  |
|  | Q.763.2.1. | Коды типа сообщения | - |  |
|  | Q.763.2.2. | Кодирование индикатора длины | Т |  |
|  | Q.763.2.3. | Кодирование указателей | Т |  |
|  | Q.763.3. | Параметры подсистемы пользователя ЦСИС | - |  |
|  | Q.763.3.1. | Наименование параметров Таблица 5/Q.763 | Т | Не используются следующие параметры: -обратный индикатор глобальной услуги (backward GVNS) - указатель вызова (Call reference) -идентификатор оплачиваемогй стороны (Charged party identification) -Circuit assignement map -индикатор состояния канала (Circuit state indicator) - запрос о вызове, оплачиваемом вызываемым абонентом (Collect call request) -запрос соединения (Connection request) -информация контроля эхоподавляющих устройств (echo control information) -прямой индикатор глобальной услуги (Forward GVNS) -общие цифры (Generic digits) -общий уакзатель (Generic reference) -информация об услуге многоуровневого приоритета (MLPP precedence) -команды управления сетью (Network management controls) -сетевая услуга (Network specific facility) -возможность перенаправления вызова (Redirect capability) -счетчик числа перенаправлений (Redirect counter) -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) -выбор транзитной сети (transit network selection) -индикаторы интерактивного диалога (UID action indicators) -индикаторы возможностей интерактивного диалога (UID capability indicators) |
|  |  |  |  | Допускаются к использованию следующие параметры: - номер при передаче вызова (Call transfer number) - базовый номер при передаче вызова (Call transfer reference) -индикатор услуги завершения вызова при занятости (CCSS) Индикатор возможности услуги завершения вызова при неответе (CCNR possible indicator (01111010) Счетчик переходов по сети (hop counter) индикатор предотвращения цикла (Loop prevention indicators) Добавляется в соответствии с EN 300 356-1 следующий параметр: - параметр прикладного механизма (Application transport 3/83 01111000 (Q.765) |
|  | Q.763.3.2. | Информация предоставления доступа | Т |  |
|  | Q.763.3.3. | Транспорт доступа | Т |  |
|  | Q.763.3.4. | Уровень автоматической перегрузки | Т |  |
|  | Q.763.3.5. | Индикаторы обратного вызова | Т | Не используются следующие значения полей параметра: А) Биты HG =01, 10, 11 В) Бит J=1 с) Биты PO=01, 10, 11 |
|  | Q.763.3.6. | Информация о перенаправлении вызова | Т | Биты GFED Код 0110 генерируется только мобильными сетями |
|  | Q.763.3.7. | Информация о предистории вызова | Т |  |
|  | Q.763.3.8. | Указатель вызова | НИ |  |
|  | Q.763.3.9. | Номер вызываемого абонента | Т | Префиксы «8» для междугородной или зоновой связи и «10» – для международной связи преобразуются в соответствующие типы адреса и не являются частью адреса. Не используется следующее значение индикатора типа адреса: 0000010 - номер неизвестен (unknown) 0000101- специальный номер сети (network specific number) |
|  | Q.763.3.10. | Номер вызывающего абонента | Т | Не используются следующие значения индикатора типа адреса: 0000001–абонентский номер (subscriber number) 0000010–номер неизвестен (unknown) При невозможности получения полного номера может использоваться значение национального значащего номера вызывающего абонента «адрес неполный” (adress incomplete), при этом индикатор ограничения предоставления номера (addres presentation restricted indicator) должен быть равен 01(presentation restricted) |
|  | Q.763.3.11. | Категория вызывающего абонента | Т | Используются категории, приведенные в Приложении 1, п.2 |
|  | Q.763.3.12. | Индикаторы причины | Т | В соответствии с Рек. Q.850 МСЭ-Т |
|  | Q.763.3.13. | Тип сообщения контроля пучка каналов | Т |  |
|  | Q.763.3.14. | Индикатор состояния канала (для национального использования) | НИ |  |
|  | Q.763.3.15. | Код замкнутой группы пользователей | Т |  |
|  | Q.763.3.16. | Подключенный номер | Т |  |
|  | Q.763.3.17. | Запрос соединения | НИ |  |
|  | Q.763.3.18. | Индикаторы целостности | Т |  |
|  | Q.763.3.19. | Информация контроля эхоподавлющих устройств | НИ |  |
|  | Q.763.3.20. | Конец необязательных параметров | Т |  |
|  | Q.763.3.21. | Информация о событиях | Т |  |
|  | Q.763.3.22. | Индикатор услуги | Т |  |
|  | Q.763.3.23 | Индикаторы вызова прямого направления | Т | Не используется следующие значения индикатора: Биты CВ=01, 10, 11 Биты KJ=01, 10, 11 |
|  | Q.763.3.24. | Основные цифры | НИ |  |
|  | Q.763.3.25. | Индикатор основного уведомления | Т | Не используется следующее значение индикатора уведомления: 0000100 - задержка завершения вызова |
|  | Q.763.3.26. | Основной номер | Т |  |
|  | Q.763.3.27. | Резервируется (используется только в версии 1992 г.) | НИ |  |
|  | Q.763.3.28. | Информационные индикаторы | Т |  |
|  | Q.763.3.29. | Индикаторы запроса информации | Т |  |
|  | Q.763.3.30. | Номер местоположения | Т |  |
|  | Q.763.3.31. | Индикаторы запроса идентификации злонамеренного вызова | Т |  |
|  | Q.763.3.32. | Индикаторы ответа на запрос идентификации злонамеренного вызова | Т |  |
|  | Q.763.3.33. | Информация о совместимости сообщений | Т |  |
|  | Q.763.3.34 | Информация об услуге многоуровневого приоритета | НИ |  |
|  | Q.763.3.35. | Индикаторы характера соединения | Т |  |
|  | Q.763.3.36. | Сетевая услуга | НИ |  |
|  | Q.763.3.37. | Необязательные индикаторы вызова обратного направления | Т | Бит D=1 не используется |
|  | Q.763.3.38. | Необязательные индикаторы вызова прямого направления | Т |  |
|  | Q.763.3.39. | Исходный номер вызываемого абонента | Т | Префиксы «8» для междугородной или зоновой связи и «10» – для международной связи преобразуются в соответствующие типы адреса и не являются частью адреса. Не используются следующие значения индикатора типа адреса: 0000001–абонентский номер (subscriber number) 0000010–номер неизвестен (unknown) |
|  | Q.763.3.40. | Код исходящего МЦК | НИ |  |
|  | Q.763.3.41. | Информация о совместимости параметров | Т |  |
|  | Q.763.3.42. | Счетчик задержек на распространение | Т |  |
|  | Q.763.3.43. | Область и статус | Т |  |
|  | Q.763.3.44. | Перенаправляющий номер | Т |  |
|  | Q.763.3.45. | Информация перенаправления | Т |  |
|  | Q.763.3.46. | Номер перенаправления | Т |  |
|  | Q.763.3.47. | Ограничение номера перенаправления | Т |  |
|  | Q.763.3.48. | Удаленные операции | НИ |  |
|  | Q.763.3.49. | Активация услуги | НИ |  |
|  | Q.763.3.50. | Код пункта сигнализации | Т | Обязательный параметр в сообщении разъединение (REL) |
|  | Q.763.3.51. | Последующий номер | Т |  |
|  | Q.763.3.52. | Индикаторы приостановки/возобновления | Т |  |
|  | Q.763.3.53 | Выбор транзитной сети | НИ |  |
|  | Q.763.3.54. | Требование к среде передачи | Т | Не используются следующие значения поля параметра: 384 кбит/с неограниченно, 1536 кбит/с неограниченно, 1920 кбит/с неограниченно, Nx64 кбит/с неограниченно |
|  | Q.763.3.55. | Требование к среде передачи при возможности перехода на аварийный режим | Т | Не используются следующие значения поля параметра: резерв для 2x64 кбит/с неограниченно, резерв для 384 кбит/с неограниченно, резерв для 1536 кбит/с неограниченно, резерв для 1920 кбит/с неограниченно |
|  | Q.763.3.56. | Используемая среда передачи | Т |  |
|  | Q.763.3.57. | Информация об услугах пользователя при передаче информации | Т |  |
|  | Q.763.3.58. | Информация о дополнительной услуге пользователя по передаче информации | Т |  |
|  | Q.763.3.59. | Информация о услугах предоставлении связи | Т |  |
|  | Q.763.3.60. | Индикаторы пользователь-пользователь | Т |  |
|  | Q.763.3.61. | Информация пользователь-пользователь | Т |  |
|  | Q.763.3.62. | Услуга глобальной виртуальной сети обратного направления | НИ |  |
|  | Q.763.3.63. | Завершение вызова к занятому абоненту | Д |  |
|  | Q.763.3.64 | Номер при передаче вызова | Д |  |
|  | Q.763.3.65. | Базовый номер при передаче номера | Д |  |
|  | Q.763.3.66. | Услуга глобальной виртуальной сети прямого направления | НИ |  |
|  | Q.763.3.67. | Индикаторы предотвращения цикла | Д |  |
|  | Q.763.3.68. | Команды управления сетью | НИ |  |
|  | Q.763.3.69. | Схема распределения каналов | НИ |  |
|  | Q.763.3.70. | Идентификатор корреляции | Т |  |
|  | Q.763.3.71. | Идентификатор функции контроля услуг | Т |  |
|  | Q.763.3.72. | Индикаторы обработки информации о перенаправлении вызова | Т |  |
|  | Q.763.3.73. | Номер вызываемого абонента интеллектуальной сети | Т |  |
|  | Q.763.3.74. | Индикаторы обработки информации о предоставлении соединения | Т |  |
|  | Q.763.3.75. | Идентификация абонента, соверщающего оплату | НИ |  |
|  | Q.763.3.76. | Индикаторы обработки информации о конференц-связи | Т |  |
|  | Q.763.3.77. | Отображаемая информация | Т |  |
|  | Q.763.3.78. | Индикаторы интерактивного диалога | НИ |  |
|  | Q.763.3.79. | Индикаторы возможностей интерактивного диалога | НИ |  |
|  | Q.763.3.80. | Счетчик переходов по сети | Д |  |
|  | Q.763.3.81. | Запрос о вызове, оплачиваемом вызываемым абонентом | НИ |  |
|  | Q.763.3.82. | Параметр прикладного механизма (АРР) | Т |  |
|  | Q.763.3.83. | Индикатор возможности предоставления услуги завершения вызова при неответе | Т |  |
|  | Q.763.4. | Сообщения и коды подсистемы пользователя ЦСИС | - |  |
|  | Q.763. Таблица 21/Q.763 | Тип сообщения: Адрес полный | Т | Не используются следующие параметры: - указатель вызова (Call reference) -идентификатор оплачиваемогй стороны (Charged party identification) -сетевая услуга (Network specific facility) -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) -индикаторы интерактивного диалога (UID action indicators) Допускаются к использованию следующие параметры: Индикатор возможности услуги завершения вызова при неответе (CCNR possible indicator (01111010) Добавляется в соответствии с EN 300 356-1 следующий параметр: - параметр прикладного механизма (Application transport 3/83 01111000 (Q.765) |
|  | Q.763. Таблица 22/Q.763 | Тип сообщения: Ответ | Т | Не используются следующие параметры: -обратный индикатор глобальной услуги (backward GVNS) - указатель вызова (Call reference) -информация контроля эхоподавляющих устройств (echo control information) -сетевая услуга (Network specific facility) -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) Добавляется в соответствии с EN 300 356-1 следующий параметр: - параметр прикладного механизма (Application transport 3/83 01111000 (Q.765) |
|  | Q.763. Таблица 22/Q.763 | Тип сообщения: Прикладной транспортный механизм |  |  |
|  | Q.763. Таблица 23/Q.763 | Тип сообщения: Сообщение продолжения соединения | Т | Не используются следующие параметры: -обратный индикатор глобальной услуги (backward GVNS) - указатель вызова (Call reference) -информация контроля эхоподавляющих устройств (echo control information) -сетевая услуга (Network specific facility) -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) -индикаторы интерактивного диалога (UID action indicators) Допускаются к использованию следующие параметры: вызова при неответе (CCNR possible indicator (01111010) Добавляется в соответствии с EN 300 356-1 следующий параметр: - параметр прикладного механизма (Application transport 3/83 01111000 (Q.765) |
|  | Q.763. Таблица 24/Q.763 | Тип сообщения: Ответ на запрос пучка каналов | НИ |  |
|  | Q.763. Таблица 25/Q.763 | Тип сообщения: Подтверждение сброса пучка каналов | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 26/Q.763 | Тип сообщения: Несоотвествие | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 27/Q.763 | Тип сообщения: Соединение | Т | Не используются следующие параметры: -обратный индикатор глобальной услуги (backward GVNS) - указатель вызова (Call reference) -информация контроля эхоподавляющих устройств (echo control information) -сетевая услуга (Network specific facility) -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) Добавляется в соответствии с EN 300 356-1 следующий параметр: - параметр прикладного механизма (Application transport 3/83 01111000 (Q.765) |
|  | Q.763. Таблица 28/Q.763 | Тип сообщения: Целостность | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 29/Q.763 | Тип сообщения: Отклонение услуги | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 30/Q.763 | Тип сообщения: Информация (для национального использования) | Т | Не используются следующие параметры: - указатель вызова (Call reference) -запрос соединения (Connection request) -сетевая услуга (Network specific facility) |
|  | Q.763. Таблица 31/Q.763 | Тип сообщения: Запрос информации (для национального использования) | Т | Не используются следующие параметры: - указатель вызова (Call reference) -сетевая услуга (Network specific facility) |
|  | Q.763. Таблица 32/Q.763 | Тип сообщения: Начальный адрес | Т | Не используются следующие параметры: - указатель вызова (Call reference) -Circuit assignement map - запрос о вызове, оплачиваемом вызываемым абонентом (Collect call request) -запрос соединения (Connection request) -информация контроля эхоподавляющих устройств (echo control information) -прямой индикатор глобальной услуги (Forward GVNS) -общие цифры (Generic digits) -общий указатель (Generic reference) -информация об услуге многоуровневого приоритета (MLPP precedence) -команды управления сетью (Network management controls) -сетевая услуга (Network specific facility) -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) -выбор транзитной сети (transit network selection) -индикаторы возможностей интерактивного диалога (UID capability indicators) -код пункта сигнализации первоначального МЦК (origination ISC point code) Допускаются к использованию следующие параметры: индикатор услуги завершения вызова при занятости (CCSS) - счетчик переходов по сети (hop counter) |
|  | Q.763. Таблица 32А/Q.763 |  | НИ |  |
|  | Q.763. Таблица 33/Q.763 | Тип сообщения:Разъединение | Т | Параметр код пункта сигнализации (signalling point code) является обязательным. Не используется параметр: -сетевая услуга (Network specific facility) |
|  | Q.763. Таблица 34/Q.763 | Тип сообщения: Разъединение завершено | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 35/Q.763 | Тип сообщения: Последующий адрес | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 36/Q.763 | Тип сообщения: Информация пользователь-пользователь | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 37/Q.763 | Тип сообщения: Передача в прямом направлении | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 38/Q.763 | Тип сообщения: Возобновление, приостановление | Т | Не используется параметр: - указатель вызова (Call reference) |
|  | Q.763. Таблица 39/Q.763 | Тип сообщения: Блокировка, подтверждение блокировки, запрос проверки целостности, сброс канала, разблокировка, подтверждение разблокировки,. | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 40/Q.763 | Тип сообщения: Блокировка пучка каналов, подтверждение блокировки пучка каналов, раз- блокировка пучка каналов, подтверждение разблокировки пучка каналов | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 41/Q.763 | Тип сообщения: Сброс пучка каналов, запрос пучка каналов | НИ |  |
|  | Q.763. Таблица 42/Q.763 | Тип сообщения: Принятие услуги, запрос услуги | Т | Не используется параметр: - указатель вызова (Call reference) |
|  | Q.763. Таблица 43/Q.763 | Тип сообщения: Сквозная передача | НИ |  |
|  | Q.763. Таблица 44/Q.763 | Тип сообщения: Тестирование подсистемы пользователя, доступность подсистемы пользователя | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 45/Q.763 | Тип сообщения: Услуга | Т | Не используются следующие параметры: -удаленные операции (Remote operations) -активация услуги (Service activation) Допускается к использованию параметр: - номер при передаче вызова (Call transfer number) |
|  | Q.763. Таблица 46/Q.763 | Тип сообщения: Управление ресурсами сети | НИ |  |
|  | Q.763. Таблица 47/Q.763 | Тип сообщения: Запрос идентификации | Т |  |
|  | Q.763. Таблица 48/Q.763 | Тип сообщения:Ответ на запрос идентификации | Т | Не используется параметр: -идентификатор оплачиваемогй стороны (Charged party identification) |
|  | Q.763. Таблица 49/Q.763 | Тип сообщения: Сегментирование | Т | Не используется параметр: -общие цифры (Generic digits) Добавляется в соответствии с EN 300 356-1 следующий параметр: - параметр прикладного механизма (Application transport 3/83 01111000 (Q.765) |
|  | Q.763. Таблица 50/Q.763 | Тип сообщения: Предотвращение цикла | НИ |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А к Рек. Q.763. | Таблицы для обработки нераспознанных значений пара-метров | - |  |
|  | Таблица А-1/Q.763 ПРИЛОЖЕНИЯ А к Рек. Q.763. | Станции типа А | Т |  |
|  | Таблица А-2/Q.763 ПРИЛОЖЕНИЯ А к Рек. Q.763. | Станции типа В | Т |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В к Рек. Q.763. | Основное описание кодирующих правил для компонент | НИ |  |
|  | В.1. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Структура основных компонент | НИ |  |
|  | В.2. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Этикетки | НИ |  |
|  | В.2.1. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Класс этикетки | НИ |  |
|  | В.2.2. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Формат информационных элементов | НИ |  |
|  | В.2.3. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Код этикетки | НИ |  |
|  | В.3. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Длина компонент | НИ |  |
|  | В.4. ПРИЛОЖЕНИЯ В к Рек. Q.763. | Компоненты | НИ |  |
|  | Q.764 | ПРОЦЕДУРЫ ПОДСИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦСИС СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ N7 | - |  |
|  | Q.764.1. | Общие положения | - |  |
|  | Q.764.1.1. | Область применения | - |  |
|  | Q.764.1.2. | Ссылки | - |  |
|  | Q.764.1.3. | Определения | - |  |
|  | Q.764.1.4. | Аббревиатуры | - |  |
|  | Q.764.2. | Управление базовым вызовом и процедуры сигнализации | Т |  |
|  | Q.764.2.1. | Успешное установление соединения | - |  |
|  | Q.764.2.1.1. | Адресная сигнализация прямого направления - работа "блоком" | - |  |
|  | Q.764.2.1.1.1. | Действия на исходящей станции | Т | Не используются следующие значения типа соединения: Nx64 кбит/с неограниченно, 384 кбит/с неограниченно, 1536 кбит/с неограниченно, 1920 кбит/с неограниченно |
|  | Q.764. 2.1.1.2. | Действия на промежуточной национальной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.3. | Действия на исходящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.4. | Действия на промежуточной международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.5. | Действия на входящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.6. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.7. | Номер вызываемого абонента для вызовов телефониста | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.7.1. | Вызов международного телефониста транзитной связи | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.7.2. | Вызов международного телефониста входящей связи | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.1.8. | Вызываемый номер для тестирующих и измерительных приборов | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2. | Адресная сигнализация прямого направления - работа с перекрытием | - |  |
|  | Q.764. 2.1.2.1. | Действия на исходящей станции | Т | Не используются следующие значения типа соединения: Nx64 кбит/с неограниченно, 384 кбит/с неограниченно, 1536 кбит/с неограниченно, 1920 кбит/с неограниченно |
|  | Q.764. 2.1.2j .2. | Действия на промежуточной национальной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2.3. | Действия на исходящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2.4. | Действия на промежуточной международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2.5. | Действия на входящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2.6. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2.7. | Номер вызываемого абонента для вызовов телефониста | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.2.8. | Вызываемый номер для тестирующих и измерительных приборов | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.3. | Вызывающий номер | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4. | Сообщений "адрес полный" или сообщение "соединение" | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.1. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.2. | Действия на промежуточной национальной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.3. | Действия на исходящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.4. | Действия на промежуточной международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.5. | Действия на входящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.6. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.7. | Проключение тракта и индикация ожидания сигнала ответ на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.8. | Возврат сообщения "адрес полный" в ситуациях взаимодействия | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.4.9. | Индикация предоставления доступа | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.5. | Продолжение соединения (базовый вызов) | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.5.1. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.5.2. | Действия на промежуточной национальной, исходящей международной, промежуточной международной и и входящей международной станциях | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.5.3. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.6. | Информационные сообщения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.6.1. | Запрашивающая информация (для национального использования) | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.6.2. | Передача запрашиваемой информации (для национального использования) | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.6.3. | Прием запрашиваемого информационного сообщения (для национального использования) | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7. | Сообщение ответ | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.1. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.2. | Действия на промежуточной национальной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.3. | Действия на исходящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.4. | Действия на промежуточной международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.5. | Действия на входящей международной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.6. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.7.7. | Получение ответа от автоматических терминалов | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.8. | Проверка целостности | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.9. | Начисление оплаты | НИ |  |
|  | Q.764. 2.1.10. | Сообщение передачи в прямом направлении | НИ |  |
|  | Q.764. 2.1.11. | Выбор транзитной сети (для национального использования) | НИ |  |
|  | Q.764. 2.1.12. | Простое сегментирование | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.12.1. | Взаимодействие с подсистемами пользователя ЦСИС, разработанными на основе Рек.Q.767 и Синей книги (версия 1988 года) | Т |  |
|  | Q.764. 2.1.13. | Процедуры для типа соединения на скоростях Nх64 кбит/с | НИ |  |
|  | Q.764. 2.2. | Неуспешное установление соединения | Т |  |
|  | Q.764. 2.2.1. | Действия на станции, инициирующей сообщение разъединения | Т |  |
|  | Q.764. 2.2.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.2.3. | Действия на контролирующей станции (т.е. на станции, управляющей вызовом) | Т |  |
|  | Q.764. 2.2.4. | Тональные сигналы и фразы автоинформатора | Т |  |
|  | Q.764. 2.2.5. | Неполный адрес | Т |  |
|  | Q.764. 2.3. | Нормальное разъединение вызова | Т |  |
|  | Q.764. 2.3.1. | Разъединение, инициируемое вызыващим абонентом | Т |  |
|  | Q.764. 2.3.2. | Разъединение, инициируемое вызываемым абонентом | Т |  |
|  | Q.764. 2.3.3. | Разъединение, инициируемое сетью | Т |  |
|  | Q.764. 2.3.4. | Хранение и аннулирование информации начального адресного сообщения | Т |  |
|  | Q.764. 2.4. | Приостановление, возобновление | - |  |
|  | Q.764. 2.4.1. | Приостановление | Т |  |
|  | Q.764. 2.4.2. | Возобновление | Т |  |
|  | Q.764. 2.4.3. | Истечение выдержки времени Т6 или Т38 | Т |  |
|  | Q.764. 2.5. | Процедуры сигнализации для соединения с переходом на запасные скорости передачи (fallback) | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.1. | Действия в прямом направлении | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.1.1. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.1.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.1.2.1. | Последующая сеть обладает возможностью перехода на запасные скорости передачи | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.1.2.2. | Последующая сеть не обладает возможностью перехода на запасные скорости передачи | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.1.3. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.2. | Действия в обратном направлении-указание о переходе на запасные скорости передачи передается до ответа | - |  |
|  | Q.764. 2.5.2.1. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.2.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.2.2.1. | Последующая сеть обладает возможностью перехода на запасные скорости передачи | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.2.2.2. | Последующая сеть не обладает возможностью перехода на запасные скорости передачи | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.2.3. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.3. | Действия в обратном направлении - указание на переход на запасные скорости передачи получено при ответе | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.3.1. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.3.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.3.3. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.5.4. | Действия в обратном направлении - понижение услуги не происходит | Т |  |
|  | Q.764. 2.6. | Процедура определения задержки на распространение | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1. | Процедура | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.1. | Действия на станции, инициирующей процедуру | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.1.1. | Действия, касающиеся счетчика задержек на распростраанение | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.1.2. | Действия, касающиеся информации о предыстории вызова | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.2.1. | Действия, касающиеся счетчика задержек на распространение | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.2.2. | Действия, касающиеся информации о предыстории вызова | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.3. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.3.1. | Действия, касающиеся счетчика задержек на распространение | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.3.2. | Действия, касающиеся информации о предыстории вызова | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.4. | Взаимодействия с другими системами сигнализаций | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.4.1. | Взаимодействие системы сигнализации, обеспечивающей процедуру определения задержек на распространение, с системой сигнализации, не обеспечивающей данную процедуру | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.4.2. | Взаимодействие системы сигнализации, не обеспечивающей процедуру определения задержек на распространение, с системой сигнализации, обеспечивающей данную процедуру | Т |  |
|  | Q.764. 2.6.1.5. | Нештатные процедуры | Т |  |
|  | Q.764. 2.7. | Сигнальные процедуры управления эхосигналами | - |  |
|  | Q.764. 2.7.1. | Введение | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.2. | Улучшенные сигнальные процедуры управления эхосигналами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.1. | Общие положения | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2. | Станции типа 1 | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.1.. | Распределение функций управления эхосигналами между сигнальными процедурами и логическими схемами управления эхосигналами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.2. | Определение информационных событий между логическими схемами управления эхосигналами и исходящими и входящими сигнальными процедурами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3. | Исходящие и входящие сигнальные процедуры | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.1. | Прямое направление | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.1.1. | Прием начального адресного сообщения | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.1.2 | Выработка (передача) начального адресного сообщения | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.1.3 | Прием сообщения управления сетевыми ресурсами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.1.4 | Выработка (передача) сообщения управления сетевыми ресурсами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.2 | Обратное направление | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.2.1. | Прием сообщений: адрес полный, соединение, ответ, продолжение соединения | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.2.2 | Выработка сообщений адрес полный, соединение, ответ, продолжение соединения | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.2.3 | Прием сообщения управления сетевыми ресурсами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.2.4 | Выработка (передача) сообщения управления сетевыми ресурсами | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.2.3.3 | Включение и отключение эхоподавляющих устройств | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.2.3. | Станции типа 2 | НИ |  |
|  | Q.764. 2.7.3. | Элементарные сигнальные процедуры управления эхосигналами | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1. | Общие положения | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.2. | Прямое направление | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.2.1. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.2.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.2.3. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.3. | Обратное направление | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.3.1. | Действия на станции назначения | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.3.2. | Действия на промежуточной станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.3.1.3.3. | Действия на исходящей станции | Т |  |
|  | Q.764. 2.7.4. | Вопросы взаимодействия | Т |  |
|  | Q.764. 2.8. | Сетевые услуги | Т |  |
|  | Q.764. 2.8.1. | Автоматическая попытка повторения | Т |  |
|  | Q.764. 2.8.2. | Блокировка и разблокировка каналов и пучков каналов | Т |  |
|  | Q.764. 2.8.2.1. | Другие действия при приеме сообщения блокировки | Т |  |
|  | Q.764. 2.8.2.2. | Сообщения блокировки и разблокировки пучка каналов | Т |  |
|  | Q.764. 2.8.2.3. | Нештатные процедуры блокировки и разблокировки пучка каналов | Т |  |
|  | Q.764. 2.8.3. | Запрос группы каналов (для национального использования) | НИ |  |
|  | Q.764. 2.8.3.1. | Общие положения | НИ |  |
|  | Q.764. 2.8.3.2. | Интерпретация состояний каналов | НИ |  |
|  | Q.764. 2.9. | Не соотвествующие норме состояния | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.1. | Двойное занятие | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.1.1. | Незащищенный интервал | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.1.2. | Обнаружение двойного занятия | Т | Кроме типов соединений Nx64 кбит/с неограниченно |
|  | Q.764. 2.9.1.3. | Предупреждающие меры | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.1.4. | Действия, предпринимаемые при обнаружении двойного занятия | Т | П. А) Не используются типы соединений Nx64 кбит/с неограниченно П. D) Не используется |
|  | Q.764. 2.9.2. | Аварийная обработка передачи для цифровых межстанционных каналов | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.3. | Сброс каналов и пучков каналов | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.3.1. | Сообщение сброса канала | Т | П. H) Не используются типы соединений Nx64 кбит/с неограниченно |
|  | Q.764. 2.9.3.2. | Сообщение сброса пучков каналов | Т | П. G) Не используются типы соединений Nx64 кбит/с неограниченно |
|  | Q.764. 2.9.3.3. | Процедуры при нештатных сообщениях сброса пучка каналов | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.4. | Ошибка в последовательности болкировки/разблокировки | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5. | Прием сообщений с нераспознанной сигнальной информацией | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.1. | Обработка неожидаемых сигнальных сообщений | Т | П. e) и f) Не используются типы соединений Nx64 кбит/с неограниченно |
|  | Q.764. 2.9.5.2. | Общие требования при приеме нераспознанных сигнальных сообщений и параметров | Т | П. i) Не используется |
|  | Q.764. 2.9.5.3. | Процедуры обработки нераспознанных сигнальных сообщений или параметров | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.3.1. | Нераспознанные сообщения | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.3.2. | Нераспознанные параметры | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.3.3. | Нераспознанные значения параметров | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.4. | Процедуры обработки ответов, указывающих на передачу нераспознанной информации | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.4.1. | Станции типа А | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.4.2. | Станции типа В | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.5.5. | Процедуры обработки нераспознанной информации | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.6. | Ошибка при приеме сообщения разъединения - таймеры Т1 и Т5 | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.7. | Ошибка при приеме ответа на сообщение запроса информации (для национального использования) | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.8. | Другие ошибочные состояния | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.8.1. | Невозможность полного освобождения в ответ на сообщение разъединения | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.8.2. | Отказ при вызове | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.8.3. | Нештатаные условия разъединения | Т |  |
|  | Q.764. 2.9.9. | Временная блокировка каналов (для национального использования) | НИ |  |
|  | Q.764. 2.9.9.1. | Процедуры | НИ |  |
|  | Q.764. 2.10. | Управление сигнальной перегрузкой подсистемы пользователя ЦСИС | Т |  |
|  | Q.764. 2.10.1. | Общие положения | - |  |
|  | Q.764. 2.10.2. | Процедуры | Т |  |
|  | Q.764. 2.11. | Автоматический контроль перегрузки | Т |  |
|  | Q.764. 2.11.1 | Прием сообщения разъединения, содержащего параметр автоматического контроля перегрузки | Т |  |
|  | Q.764. 2.11.2 | Действия, предпринимаемые во время перегрузки | Т |  |
|  | Q.764. 2.12. | Сообщение с кодом идентификации "необорудованный канал" | НИ |  |
|  | Q.764. 2.13. | Управление готовностью подсистемы пользователя ЦСИС | Т |  |
|  | Q.764. 2.13.1. | Общие положения | - |  |
|  | Q.764. 2.13.2. | Процедуры | Т |  |
|  | Q.764. 2.14. | Примитивы приостановление/возобновление подсистемы передачи сообщений | Т |  |
|  | Q.764. 2.15. | Сообщения, превышающие длину | Т |  |
|  | Q.764. 2.16. | Поддержание временной маршрутизации по обходным путям | НИ |  |
|  | Q.764. 2.17. | Процедура подсчета переходов по сети | Д |  |
|  | Q.764. 2.17.1. | Действия на исходящей станции | Д |  |
|  | Q.764. 2.17.2. | Действия на промежуточной станции | Д |  |
|  | Q.764. 2.17.3. | Действия на местной станции назначения | Д |  |
|  | Q.764. 2.18. | Процедура запроса вызова с оплатой вызываемым абонентом | НИ |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А к Рек.Q.764. | ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ПОДСИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦСИС | Т |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В к Рек.Q.764. | Рисунки по сигнальным процедурам управления вызовами | -- |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ C к Рек.Q.764. | Примеры сигнальных процедур управления эхосигналами | -- |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ D к Рек.Q.764. | Примеры сигнальных процедур для соединений с переходом на запасные скорости передачи | -- |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Е к Рек.Q.764 | Испытательные вызовы | -- |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ F к Рек.Q.764. | Значения причин | -- |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ G к Рек.Q.764. | Процедуры вхождения в связь | Т |  |
|  | Рек. Q.752 | МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ N 7 | -- |  |
|  | Рек. Q.752.4 | Мониторинг и измерения подсистемы пользователя ЦСИС (ISUP) | -- |  |
|  | Рек. Q.752.4.1. | Общее | -- |  |
|  | Рек. Q.752.4.2. | Таблица 10 | Т | Требуются все обязательные измерения |
|  | Рек. Q.752.4.3. | Таблица 11 | Т | Требуются суммарные измерения по всем типам сообщений. Измерения по конкретным типам сообщений – не обязательные |
|  | Рек. Q.752.4.4. | Таблица 12 | Т | Требуются все обязательные измерения |
|  | Рек. Q.752.6.4. | Подсистема пользователя ЦСИС | -- |  |
|  | Рек. Q.752.6.4.1. | Управление ошибками и конфигурацией | -- |  |
|  | Рек. Q.752.6.4.1.1. | Доступность/недоступность подсистемы пользователя ЦСИС | Т | Требуются все обязательные измерения |
|  | Рек. Q.752.6.4.1.2. | Ошибки подсистемы пользователя ЦСИС | Т | Требуются все обязательные измерения |
|  | Рек. Q.752.6.4.2. | Использование подсистемы пользователя ЦСИС | Т |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ISDN (ISUP) ДЛЯ CEТИ СВЯЗИ РОССИИ

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

1.1. Сообщение отбой вызывающего абонента (ССL)

Определение: Сообщение используется на соединительных линиях (СЛ) станциями, являющимися пунктами взаимодействия системы сигнализации ОКС7 с существующими системами сигнализации, при работе со станциями местных сетей, имеющих двухстороннюю систему отбоя.

Формат сообщения ССL приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Кодирование | Тип параметра | Длина (октеты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сообщения | 1111 1100 | Обязательный, фиксированной длины | 1 |

2. КАТЕГОРИИ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА

В поле параметра категории вызывающего абонента для национального применения (Рек.Q.763, п.3.11) используются значения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| N кода | Код | Категория |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 0000 | категория вызывающей стороны неизвестна в данное время |
| 1 | 0000 0001 | международный оператор, французский язык |
| 2 | 0000 0010 | международный оператор, английский язык |
| 3 | 0000 0011 | международный оператор, немецкий язык |
| 4 | 0000 0100 | международный оператор, русский язык |
| 5 | 0000 0101 | международный оператор, испанский язык |
| 6 | 0000 0110 | международный оператор, язык по взаимному соглашению с Администрацией |
| 7 | 0000 0111 | международный оператор, язык по взаимному соглашению с Администрацией |
| 8 | 0000 1000 | международный оператор, язык по взаимному соглашению с Администрацией |
| 9 | 0000 1001 | национальный оператор |
| 10 | 0000 1010 | обычный абонент КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 1 |
| 11 | 0000 1011 | абонент с приоритетом КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 4 |
| 12 | 0000 1100 | вызов с передачей данных, факсимильных сообщений, электронной почты в полосе тональных частот КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 8 |
| 13 | 0000 1100 | испытательный вызов |
| 14 | 0000 1101 | Резерв |
| 15 | 0000 1111 | междугородный таксофон КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 6 |
| 16-223 | 0001 0001-1101 1111 | Резерв |
| 224 | 1110 0000 | резерв КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 0 |
| 225 | 1110 0001 | абонент гостиницы КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 2 |
| 226 | 1110 0010 | абонент, свободный от оплаты КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 5 |
| 227 | 1110 0011 | абонент с доступом к специальным службам КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 7 |
| 228 | 1110 0100 | абонент с правом выхода только на местную сеть КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 3 |
| 229 | 1110 0101 | таксофон с возможностью выхода только на местную сеть КАТЕГОРИЯ АБОНЕНТА 9 |
| 230-239 | 1110 0110 -1110 1111 | резерв для национального использования |
| 240 | 1111 0000 | автоматический вызов категории I |
| 241 | 1111 0001 | полуавтоматический вызов категории I |
| 242 | 1111 0010 | автоматический вызов категории II |
| 243 | 1111 0011 | полуавтоматический вызов категории II |
| 244 | 1111 0100 | автоматический вызов категории III |
| 245 | 1111 0101 | полуавтоматический вызов категории III |
| 246 | 1111 0110 | автоматический вызов категории IY |
| 247 | 1111 0111 | полуавтоматический вызов категории IY |
| 248-254 | 1111 1000-1111 1110 | резерв для национального использования |
| 255 | 1111 1111 | Резерв |

Для международного применения используются категории 0000 0000 -

0000 1111.