УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. Министра РФ

по связи и информатизации

____________ Н.С. Мардер

“___“ __________

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

НА ПОДСИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ (MTP)

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ РОССИИ

|  | Начальник УЭС Минсвязи России |
| --- | --- |
|  | ______________ А.Ю. Рокотян |

| Генеральный директор ЦНИИС | Директор ЛОНИИС | Генеральный директор НТЦ "Комсет" |
| --- | --- | --- |
| ___________ Л.Е. Варакин | ___________ А.Н. Голубев | ___________ А.С. Аджемов |

В в е д е н и е

Настоящие технические спецификации (технические требования) на Подсистему Передачи Сообщений (MTP) являются уточненной редакцией "Технических спецификаций на подсистему передачи сообщений (МТР) для национальной сети России", утвержденных МС РФ 21.10.1994 г.;  основаны на Рекомендациях Белой книги МСЭ-Т: Q.701 (03/93), Q.702 (11/88), Q.703 (07/96), Q.704 (07/96), Q.705 (03/93), Q.707 (11/88) и Q.752 (06/97) и должны быть действительны как для национальных, так и для международных применений.

Требования, содержащиеся в Рекомендациях Белой книги МСЭ-Т Q.706 (03/93), Q.708 (03/93), Q.709 (03/93), должны быть полностью применимы для международной и/или национальных сетей. По этой причине они не включены в настоящий документ.

В соответствии с Рекомендацией Белой книги МСЭ-Т Q.700.9.1  (03/93), сделан выбор для национальных применений, определяющих требования по реализации MTP на национальной сети.

Для уточнения, какие из процедур и функций MTP должны быть использованы для сети Pоссии, в графе "Комментарии" к соответствующему параграфу Рекомендации, при необходимости дается краткое пояснение. Более подробное описание выбранных сообщений, сигналов и процедур находится в соответствующих параграфах Рекомендаций МСЭ-Т.

В графе "Требования"("Треб.") приняты следующие сокращения:

Т	= требуется, функция должна разрабатываться согласно указанной Pекомендации МСЭ-Т, если это не уточняется замечаниями в графе "Комментарии";

НИ	= не используется, данная функция не требуется;

НП	= не применяется, функция не является необходимой;

--	= описательный текст или заголовок в Pекомендации,  который не нуждается в комментарии.

| Q.701 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ (MTP) СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ No.7 | -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.701.1 | Введение | -- |  |
| Q.701.1.1 | Общие положения | -- | См.рекомендации Q.702, Q.703, Q.704, Q.707,Q.752 |
| Q.701.1.2 | Задачи | -- |  |
| Q.701.1.3 | Общие характеристики | -- |  |
| Q.701.1.3.1 | Метод описания | -- | См.рекомендации Q.702, Q.703, Q.704, Q.707,Q.752 |
| Q.701.1.3.2 | Примитивы | Т |  |
| Q.701.1.3.3 | Связь между равными уровнями | Т |  |
| Q.701.1.3.4 | Содержание рекомендаций серий Q.701-Q.704, относящихся к MTP | -- | См.рекомендации Q.702, Q.703, Q.704, Q.707,Q.752 |
| Q.701.2 | Структура системы сигнализации | -- |  |
| Q.701.2.1 | Основное функциональное деление | Т |  |
| Q.701.2.2 | Функциональные уровни | -- |  |
| Q.701.2.2.1 | Общие положения | -- | См.рекомендации Q.702, Q.703, Q.704, Q.707,Q.752 |
| Q.701.2.2.2 | Функции звена данных сигнализации (уровень 1) | -- | См.рекомендацию Q.702. |
| Q.701.2.2.3 | Функции звена сигнализации (уровень 2) | -- | См.рекомендацию Q.703. |
| Q.701.2.2.4 | Функции сети сигнализации (уровень 3) | -- | См.рекомендации Q.704, Q.707. |
| Q.701.2.2.5 | Функции подсистемы пользователя (уровень 4) | -- | См. определения требований по сигнализации для соответствующей подсистемы пользователя. |
| Q.701.2.3 | Сигнальное сообщение | Т |  |
| Q.701.2.4 | Функциональные интерфейсы | Т | См.рекомендацию Q.701.4. |
| Q.701.3 | Подсистема передачи сообщения и сеть сигнализации | -- |  |
| Q.701.3.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.701.3.1.1 | Компоненты сети сигнализации | Т |  |
| Q.701.3.1.2 | Режимы сигнализации | Т |  |
| Q.701.3.1.3 | Режимы пункта сигнализации | Т |  |
| Q.701.3.1.4 | Этикетки сообщений | Т | Типовая этикетка маршрутирования может быть использована в национальных реализациях. См.рекомендации Q.704.2.2 и Q.704.15.2. |
| Q.701.3.2 | Функции обработки сигнального сообщения | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.1.2, Q.704.2.1, Q.704.2.2, Q.704.2.3 и Q.704.2.4. |
| Q.701.3.2.1 | Маршрутирование сообщения | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.1.2, Q.704.2.1, Q.704.2.2, Q.704.2.3. Индикатор служб не используется для целей маршрутирования, постоянное маршрутирование сообщений, относящихся к различным подсистемам пользователя, должно быть использовано. |
| Q.701.3.2.2 | Распределение сообщения | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.1.2, Q.704.2.1, Q.704.2.4. |
| Q.701.3.2.3 | Отбор сообщений | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.1.2, Q.704.2.1, Q.704.2.4. |
| Q.701.3.3 | Функции управления сетью сигнализации | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.3 - Q.704.15. |
| Q.701.3.3.1 | Управление трафиком сигнализации | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.3 - Q.704.9 и Q.704.11. |
| Q.701.3.3.2 | Управление звеном сигнализации | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.3 и Q.704.12. |
| Q.701.3.3.3 | Управление маршрутом сигнализации | Т | См.рекомендации Q.704.1.1, Q.704.3 и Q.704.13. |
| Q.701.3.4 | Функции испытания и техобслуживания | Т | См.рекомендации Q.707 и Q.752. |
| Q.701.3.5 | Использование сети сигнализации | -- |  |
| Q.701.3.5.1 | Структура сети сигнализации | -- | Возможны различные типы структур сети сигнализации. |
| Q.701.3.5.2 | Обеспечение средств сигнализации | Т | Избыточность звеньев сигнализации внутри пучка звеньев и в маршрутах сигнализации обеспечивается в национальной сети сигнализации согласно достижению требований по надежности, как в рекомендации МСЭ-Т Q.706. |
| Q.701.3.5.3 | Применение функций сети сигнализации | Т | В зависимости от структуры сети сигнализации. См.рекомендацию Q.704. |
| Q.701.4 | Возможности подсистемы передачи сообщения | -- |  |
| Q.701.4.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.701.4.2 | Место пользователя в структуре системы | Т |  |
| Q.701.4.3 | Содержание сообщения | -- |  |
| Q.701.4.3.1 | Прозрачность кода | Т |  |
| Q.701.4.3.2 | Служебная информация | Т | См.рекомендацию Q.704.14.2. |
| Q.701.4.3.3 | Этикетка сообщения | Т | Для национального применения должна быть использована стандартная этикетка маршрутирования. См.рекомендации Q.704.2.2 и Q.704.15.2. |
| Q.701.4.3.4 | Длина сообщения | Т |  |
| Q.701.4.4 | Доступность пользователя | Т | В зависимости от структуры сети, плана маршрутирования и режимов сигнализации. Оба режима сигнализации -связанный и квази-связанный - должны применяться. |
| Q.701.4.5 | Обеспечение транспортных услуг | Т | Должна применяться услуга, указанная в рекомендации Q.706. См. также рекомендацию Q.701.4.5.2. |
| Q.701.4.5.1 | Задержка передачи сообщения | Т | В зависимости от структуры сети сигнализации, скорости передачи в битах, времени обработки и типа звена данных сигнализации. |
| Q.701.4.5.2 | Сбой при передаче сообщения | Т | См.рекомендации Q.701.3.5.2. |
| Q.701.5 | Отличия от Синей Книги | -- |  |
| Q.701.5.1 | Отключение процессора | Т |  |
| Q.701.5.2 | Доступность смежного пункта сигнализации | -- |  |
| Q.701.5.3 | Обработка сообщений 3 уровня | Т |  |
| Q.701.5.4 | Сообщения управляемой передачи | Т |  |
| Q.701.5.5 | Баланс нагрузки во время восстановления работы по основному звену | Т |  |
| Q.701.5.6 | Процедуры перехода на резерв, контролируемые по времени | Т |  |
| Q.701.5.7 | Восстановление работы по основному звену | Т |  |
| Q.701.5.8 | Перезапуск (рестарт) MTP | Т |  |
| Q.701.5.9 | Управление потоком трафика сигнализации | Т |  |
| Q.701.5.10 | Управление доступностью подсистемы пользователя | Т |  |
| Q.701.5.11 | Управление маршрутом сигнализации | Т | Требуются передача разрешена и передача запрещена, передача ограничена не используется. |
| Q.701.6 | Совместимость в подсистеме передачи сообщения | Т | Механизмы совместимости с разработками, относящимися к другим выпускам Книги МСЭ-Т должны выполняться по мере необходимости. |
| Q.701.6.1 | Нелогичная информация | -- |  |
| Q.701.6.1.1 | Сообщения, содержащие неиспользован-ное значение SIO | Т |  |
| Q.701.6.1.2. | Сообщения, содержащие неиспользо-ванный код Н0/Н1 | Т |  |
| Q.701.6.1.3 | Сообщения, содержащие неиспользован-ную величину в узнаваемом поле | Т |  |
| Q.701.6.2 | Обработка резервных полей | Т |  |
| Q.701.6.3 | Отсутствие подтверждения | Т |  |
| Q.701.7 | Взаимодействие реализаций МТР Желтой, Красной и Синей книг | Т | Механизм совместимости должен выполняться по мере необходимости. Максимальная длина SIF 272 октета используется. |
| Q.701.8 | Примитивы и параметры подсистемы передачи сообщений. | Т | См.рекомендации Q.701.8.1 - Q.701.8.5. |
| Q.701.8.1 | Передача | Т |  |
| Q.701.8.2 | Пауза | Т |  |
| Q.701.8.3 | Возобновление | Т |  |
| Q.701.8.4 | Состояние (статус) | Т | Необязательный параметр уровень перегрузки не используется |
| Q.701.8.5 | Перезапуск (рестарт) | Т | Извещение пользователей МТР о завершении процедуры перезапуска (рестарта) МТР зависит от реализации. |

| Q.702 | ЗВЕНО ДАННЫХ СИГНАЛИЗАЦИИ | -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.702.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.702.1.1 | Звено данных сигнализации.. | Т |  |
| Q.702.1.2 | Функциональная конфигурация | -- | См.рекомендации Q.702.4.1. |
| Q.702.1.3 | Цифровое звено данных сигнализации ... | -- | См.рекомендации Q.702.5.1 и Q.702.5.5. |
| Q.702.1.4 | Аналоговое звено данных сигнализации ... | -- | См.рекомендации Q.702.6. |
| Q.702.1.5 | Система сигнализации No.7 способна ... | Т |  |
| Q.702.1.6 | Работающее звено данных сигнализации должно ... | Т |  |
| Q.702.1.7 | Такое оборудование как эхозаградители | Т |  |
| Q.702.1.8 | Каналы сигнализации 64 кбит /с, входящие ... | Т |  |
| Q.702.2 | Скорость передачи сигнальной информации | -- |  |
| Q.702.2.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.702.2.1.1 | Стандартная скорость передачи сигнальной информации. | Т |  |
| Q.702.2.1.2 | Более низкие скорости перечи бита могут быть допустимы ... | НИ |  |
| Q.702.2.1.3 | Минимальная скорость передачи сигнальной информации. | НИ |  |
| Q.702.2.2 | Использование скоростей передачи ниже 64 кбит/с | НИ | См.рекомендации Q.702.2.1.2. |
| Q.702.2.2.1 | В национальных реализациях для управления телефонными соединениями … | НИ | См.рекомендации Q.702.2.1.2. |
| Q.702.2.2.2 | Система сигнализации No.7… | НИ | См.рекомендации Q.702.2.1.2. |
| Q.702.2.2.3 | Возможное использование системы сигнализации No.7 |  |  |
| Q.702.3 | Характеристики ошибок и надежность | Т |  |
| Q.702.4 | Точки спецификации интерфейса | -- |  |
| Q.702.4.1 | Требования к интерфейсам могут быть … | Т | Для цифровой передачи должна использоваться точ- С. Аналоговая передача не используется. |
| Q.702.4.2 | Для международного применения ... | Т | См.рекомендации Q.702.4.1. |
| Q.702.4.3 | Требования к интерфейсу для ... | -- | См.рекомендации Q.702.5.1. |
| Q.702.4.4 | Требования к интерфейсу для ... | -- | См.рекомендации Q.702.6. |
| Q.702.4.5 | Интерфейс в точке А может или ... | НИ |  |
| Q.702.4.6 | Реализации, которые не соответствуют ... | -- | См.рекомендации Q.707. |
| Q.702.5 | Цифровое звено данных сигнализации | -- |  |
| Q.702.5.1 | Звено данных сигнализации, выделенное в цифровом тракте 2048 кбит/с | Т |  |
| Q.702.5.2 | Звено данных сигнализации, выделенное в цифровом тракте 8448 кбит/с | НИ |  |
| Q.702.5.3 | Звено данных сигнализации, выделенное в цифровом тракте 1544 кбит/с | НП |  |
| Q.702.5.4 | Звено данных сигнализации, образованное в цифровом тракте с цифровыми секциями, имеющими различные законы кодирования | НП |  |
| Q.702.5.5 | Звено данных сигнализации, образованное в каналах передачи данных | НИ |  |
| Q.702.6 | Аналоговое звено данных сигнализации | -- |  |
| Q.702.6.1 | Скорость передачи сигнализации | -- |  |
| Q.702.6.1.1 | Применение аналогового звена данных сигнализации ... | НИ |  |
| Q.702.6.1.2 | В применении к управлению телефонными соединениями .. | НИ |  |
| Q.702.2 | Требования к интерфейсу | НИ |  |

| Q.703 | ЗВЕНО СИГНАЛИЗАЦИИ | -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.703.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.703.1.1 | Введение | -- |  |
| Q.703.1.1.1 | В этой рекомендации описываются ... | Т |  |
| Q.703.1.1.2 | Функции звена сигнализации. | Т |  |
| Q.703.1.2 | Разделение сигнальной единицы и фазирование | Т |  |
| Q.703.1.3 | Обнаружение ошибок | Т |  |
| Q.703.1.4 | Исправление ошибок | -- |  |
| Q.703.1.4.1 | Существуют два метода исправления ошибок ... | Т |  |
| Q.703.1.4.2 | Основной метод не подчиняется ... | Т |  |
| Q.703.1.4.3 | Метод превентивного циклического повторения ... | Т |  |
| Q.703.1.5 | Начальное фазирование | Т |  |
| Q.703.1.6 | Контроль ошибок звена сигнализации | Т |  |
| Q.703.1.7 | Функции управления состоянием звена | Т |  |
| Q.703.1.8 | Управление потоками | Т |  |
| Q.703.2 | Основной формат сигнальной единицы | -- |  |
| Q.703.2.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.2.2 | Формат сигнальной единицы | Т |  |
| Q.703.2.3 | Функции и коды полей сигнальной единицы | -- |  |
| Q.703.2.3.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.2.3.2 | Флаг | Т |  |
| Q.703.2.3.3 | Индикатор длины | Т |  |
| Q.703.2.3.4 | Октет служебной информации | Т | Не должен использоваться для обработки сообщений различных пользователей с различными приоритетами. |
| Q.703.2.3.5 | Порядковая нумерация | Т |  |
| Q.703.2.3.6 | Биты индикаторы | Т |  |
| Q.703.2.3.7 | Проверочные биты | Т |  |
| Q.703.2.3.8 | Поле сигнальной информации | Т |  |
| Q.703.2.3.9 | Поле состояния | Т |  |
| Q.703.2.3.10 | Резервные поля | Т |  |
| Q.703.2.4 | Последовательность передачи битов | Т |  |
| Q.703.3 | Разделение на сигнальные единицы | -- |  |
| Q.703.3.1 | Флаги | Т |  |
| Q.703.3.2 | Вставка и изъятие нулей | Т |  |
| Q.703.4 | Процедура приема | -- |  |
| Q.703.4.1 | Установление фазирования | -- |  |
| Q.703.4.1.1 | Флаг, который не сопровождается ... | Т |  |
| Q.703.4.1.2 | Если принято 7 или более единиц подряд ... | Т |  |
| Q.703.4.1.3 | После удаления ... | Т |  |
| Q.703.4.1.4 | Когда вводится режим подсчета байтов ... | Т |  |
| Q.703.4.2 | Обнаружение ошибок | Т |  |
| Q.703.5 | Основной метод исправления ошибок |  |  |
| Q.703.5.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.5.2 | Подтверждение приема (положительное и отрицательное) | -- |  |
| Q.703.5.2.1 | Порядковая нумерация | Т |  |
| Q.703.5.2.2 | Контроль последовательности сигнальных единиц | Т |  |
| Q.703.5.2.3 | Положительное подтверждение | Т |  |
| Q.703.5.2.4 | Отрицательное подтверждение | Т |  |
| Q.703.5.3 | Повторная передача | -- |  |
| Q.703.5.3.1 | Реакция на положительное подтверждение | Т |  |
| Q.703.5.3.2 | Реакция на отрицательное подтверждение | Т |  |
| Q.703.5.3.3 | Повторение передачи сигнальных значащих единиц | НИ |  |
| Q.703.6 | Исправление ошибок путем превентивного циклического повторения | -- |  |
| Q.703.6.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.6.2 | Подтверждения | -- |  |
| Q.703.6.2.1 | Порядковая нумерация | Т |  |
| Q.703.6.2.2 | Контроль последовательности сигнальных единиц | Т |  |
| Q.703.6.2.3 | Положительное подтверждение | Т |  |
| Q.703.6.3 | Превентивное циклическое повторение | -- |  |
| Q.703.6.3.1 | Реакция на положительное подтверждение | Т |  |
| Q.703.6.3.2 | Процедура превентивного циклического повторения | Т |  |
| Q.703.6.4 | Вынужденное повторение | Т |  |
| Q.703.6.4.1 | Процедура вынужденного повторения | Т |  |
| Q.703.6.4.2 | Ограничение величин N1 и N2 | Т |  |
| Q.703.7 | Процедура начального фазирования | -- |  |
| Q.703.7.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.7.2 | Индикация состояния начального фазирования | Т |  |
| Q.703.7.3 | Процедура начального фазирования | Т |  |
| Q.703.7.4 | Периоды проверки | Т |  |
| Q.703.8 | Отключение процессора | Т |  |
| Q.703.9 | Управление потоками на уровне 2 | -- |  |
| Q.703.9.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.9.2 | Обнаружение перегрузки | Т | Ситуация перегрузки возникает при превышении числа MSU определенного порога в буферной памяти на приемном конце. Пороговое значение должно быть равно целому числу MSU. |
| Q.703.9.3 | Процедуры в ситуации перегрузки | Т |  |
| Q.703.9.4 | Процедуры окончания ситуации перегрузки | Т | Для обеспечения достаточного гистерезиса порог окончания перегрузки должен быть равен 1 MSU. |
| Q.703.10 | Контроль ошибок звена сигнализации | -- |  |
| Q.703.10.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.703.10.2 | Монитор интенсивности ошибок в сигнальных единицах | -- |  |
| Q.703.10.2.1 | Монитор интенсивности ошибок в сигнальных единицах имеет ... | Т |  |
| Q.703.10.2.2 | Монитор интенсивности ошибок в сигнальных единицах может ... | Т |  |
| Q.703.10.2.3 | В режиме "подсчет байтов" (см. Q.703.4.1) ... | Т |  |
| Q.703.10.2.4 | Когда звено включено в работу ... | Т |  |
| Q.703.10.2.5 | Величины трех параметров .. | Т |  |
| Q.703.10.2.6 | В случае, когда случайные сигналы ... | Т |  |
| Q.703.10.3 | Монитор интенсивности ошибок при начальном фазировании | -- |  |
| Q.703.10.3.1 | Монитор интенсивности ошибок при начальном фазировании | Т |  |
| Q.703.10.3.2 | Счетчик запускается с нуля. | Т |  |
| Q.703.10.3.3 | Когда счетчик достигает порога ... | Т |  |
| Q.703.10.3.4 | Величины четырех параметров | Т |  |
| Q.703.11 | Коды и приоритеты уровня 2 | -- |  |
| Q.703.11.1 | Сигнальная единица состояния звена | -- |  |
| Q.703.11.1.1 | Сигнальная единица состояния звена идентифицируется. | Т |  |
| Q.703.11.1.2 | Формат одного байта ... | Т |  |
| Q.703.11.1.3 | Использование индикаций состояния звена ... | Т |  |
| Q.703.11.2 | Приоритеты передачи уровня 2 | -- |  |
| Q.703.11.2.1 | Пять различных видов может ... | Т |  |
| Q.703.11.2.2 | При основном методе защиты от ошибок … | Т |  |
| Q.703.11.2.3 | Для метода превентивного циклического повторения … | Т | При основном методе защиты от ошибок не должно использоваться повторение MSUs. |
| Q.703.12 | Диаграммы перехода состояний и таймеры | -- |  |
| Q.703.12.1 | Раздел 12 содержит ... | Т | В соответствии с требуемыми функциями уровня 2. |
| Q.703.12.2 | Сокращения | -- |  |
| Q.703.12.3 | Таймеры | Т | В соответствии с требуемыми функциями уровня 2. |

| Q.704 | ФУНКЦИИ И СООБЩЕНИЯ СЕТИ СИГНАЛИЗАЦИИ | -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.704.1 | Введение | -- |  |
| Q.704.1.1 | Основные характеристики функций сети сигнализации | -- |  |
| Q.704.1.1.1 | Настоящая рекомендация описывает функции и ... | Т |  |
| Q.704.1.1.2 | В соответствии с этими положениями, сигнализация ... | Т |  |
| Q.704.1.2 | Обработка сигнальных сообщений |  |  |
| Q.704.1.2.1 | Назначением функции обработки сигнальных сообщений … | Т |  |
| Q.704.1.2.2 | Функции обработки сигнальных сообщений ... | Т |  |
| Q.704.1.2.3 | Как показано на рис.1/Q.704 функции обработки ... | Т |  |
| Q.704.1.3 | Управление сетью сигнализации |  |  |
| Q.704.1.3.1 | Назначением функций управления сетью сигнализации … | Т |  |
| Q.704.1.3.2 | Как показано на рис.1/Q.704 функции ... | Т |  |
| Q.704.1.3.3 | §§ 4-11 определяют процедуры, относящиеся ... | -- | См. рекомендации Q.704.4 - Q.704.11. |
| Q.704.1.3.4 | Различные процедуры, относящиеся ... | -- | См. рекомендации Q.704.12. |
| Q.704.1.3.5 | Различные процедуры, относящиеся ... | -- | См. рекомендации Q.704.13. |
| Q.704.1.3.6 | Характеристики формата, общие для всех ... | -- | См. рекомендации Q.704.14. |
| Q.704.1.3.7 | Этикетка, формат и кодирование ... | -- | См. рекомендации Q.704.15. |
| Q.704.1.3.8 | Описание функций сети сигнализации ... | -- | См. рекомендации Q.704.16. |
| Q.704.2 | Обработка сигнальных сообщений | -- | В случае, когда пункт сигнализации обеспечивает одновременно местный (зоновый) и междугородный трафик для целей определения структуры этикетки и соответствующего плана нумерации, используется индикатор сети в подполе октета служебной информации. |
| Q.704.2.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.704.2.1.1 | Обработка сигнальных сообщений включает ... | Т |  |
| Q.704.2.1.2 | Когда сообщение поступает с уровня 4 (или ...) | Т |  |
| Q.704.2.1.3 | Когда сообщение поступает с уровня 2 ... | Т |  |
| Q.704.2.1.4 | Если сообщение предназначено ... | Т |  |
| Q.704.2.1.5 | Маршрутирование, отбор сообщения и ... | Т | SI не используется для маршрутирования. |
| Q.704.2.1.6 | Расположение и кодирование индикатора службы ... | Т |  |
| Q.704.2.1.7 | Кроме того, к нормальным процедурам обработки сигнального сообщения ... | Т |  |
| Q.704.2.2 | Этикетка маршрутирования | -- |  |
| Q.704.2.2.1 | Этикетка, входящая в сигнальное сообщение ... | Т | Стандартная этикетка маршрутирования должна применяться в национальных сетях. |
| Q.704.2.2.2 | Стандартная этикетка маршрутирования имеет длину ... | Т | Длина DPC и OPC = 14 битам. |
| Q.704.2.2.3 | Код пункта назначения (DPC) | Т |  |
| Q.704.2.2.4 | Поле селекции звена сигнализации (SLS) ... | Т |  |
| Q.704.2.2.5 | Из правила, изложенного в Q.704.2.2.4 следует ... | Т |  |
| Q.704.2.2.6 | Вышеприведенные принципы должны также применяться .. | Т | Должна применяться стандартная этикетка маршрутирования. См. рекомендации Q.704.2.2.1. |
| Q.704.2.3 | Функция маршрутирования сообщений | -- |  |
| Q.704.2.3.1 | Функция маршрутирования сообщений основывается ... | Т НИ | Индикатор службы должен использоваться только для распознавания подсистемы пользователя и выбора данных маршрутирования относительно данной сети. Он не должен использоваться в целях маршрутирования относительно определенной подсистемы пользователя . Не используются определенные требования маршрутирования для подсистемы пользователя испытания MTP. |
| Q.704.2.3.2 | Определяют два основных случая разделения нагрузки. | Т | Разделение нагрузки между звеньями сигнализации, относящимися к двум максимально различным пучкам звена сигнализации должно быть возможным. |
| Q.704.2.3.3 | Информация о маршррутировании, о которой шла речь в Q.704.2.3.1 ... | -- | См. рекомендации Q.704.3 и Q.704.4. |
| Q.704.2.3.4 | Обработка сообщений уровня 3 | -- |  |
| Q.704.2.3.4.1 | Сообщения, не относящиеся к звену сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.2.3.4.2 | Сообщения, относящиеся к звену сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.2.3.5 | Обработка сообщений в случае перегрузки в звеньях сигнализации | -- |  |
| Q.704.2.3.5.1 | В международной сети сигнализации ... | Т | Не используются приоритеты сообщений при перегрузке. |
| Q.704.2.3.5.2 | В национальных сетях сигнализации используются несколько приоритетов перегрузки | НИ |  |
| Q.704.2.4 | Функции отбора и распределения сообщений | -- |  |
| Q.704.2.4.1 | Критерии маршрутирования и метод разделения нагрузки.. | Т |  |
| Q.704.2.4.2 | Если код пункта назначения сообщения ... | Т |  |
| Q.704.2.4.3 | В случае, когда пункт сигнализации обрабатывает ... | Т | Индикатор сети в поле байта служебной информации может также использоваться для маршрутирования сообщения. |
| Q.704.3 | Управление сетью сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.704.3.1.1 | Функции управления сетью сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.3.1.2 | Отказы и восстановления вызывают ... | -- | См.рекомендацию Q.704.3.2, Q.704.3.4 и Q.704.3.6 |
| Q.704.3.1.3 | При изменении состояния сигнализации ... | -- | См.рекомендацию Q.704.5 - Q.704.13. |
| Q.704.3.1.4 | Обзор использования процедур ... | -- | См.рекомендацию Q.704.3.3, Q.704.3.5 и Q.704.3.7 |
| Q.704.3.2 | Состояние звеньев сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.2.1 | Звено сигнализации всегда рассматривается ... | -- | См.рекомендацию Q.704.3.2.2 - Q.704.3.2.9. |
| Q.704.3.2.2 | Отказ звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.2.3 | Восстановление звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.2.4 | Выключение звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.2.5 | Включение звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.2.6 | Блокировка звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.2.7 | Разблокировка звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.2.8 | Запрещение звена сигнализации | Т | См.рекомендацию Q.704.10. |
| Q.704.3.2.9 | Разрешение звена сигнализации | Т | См.рекомендацию Q.704.10. |
| Q.704.3.3 | Процедуры, используемые в связи с изменениями состояния звена | Т |  |
| Q.704.3.3.1 | Отказ звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.1.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | См.рекомендацию Q.704.5. |
| Q.704.3.3.1.2 | Управление звеном сигнализации ... | Т | См.рекомендацию Q.704.12. |
| Q.704.3.3.1.3 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | Должны быть применены основные требования, необязательные процедуры не используются. См.рекомендацию Q.704.13. |
| Q.704.3.3.2 | Восстановление звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.2.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | См.рекомендацию Q.704.6. |
| Q.704.3.3.2.2 | Управление звеном сигнализации ... | Т | Все звенья сигнализации должны быть активны при нормальных рабочих условиях (не режим резерва, а режим разделения нагрузки). См.рекомендацию Q.704.12. |
| Q.704.3.3.2.3 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | См.рекомендацию Q.704.13. |
| Q.704.3.3.3 | Выключение звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.3.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | Все звенья сигнализации должны быть активны при нормальных рабочих условиях (не режим резерва, а режим разделения нагрузки). См.рекомендацию Q.704.12.1.1 и замечания к рекомендации Q.704.12.2.1.1. |
| Q.704.3.3.3.2 | Управление звеном сигнализации ... | Т | Все звенья сигнализации должны быть активны при нормальных рабочих условиях (не режим резерва, а режим разделения нагрузки). См.рекомендацию Q.704.12. |
| Q.704.3.3.3.3 | Управление маршрутами сигнализации ... | Т | Должны быть применены основные требования, необязательные процедуры не используются. См.рекомендацию Q.704.13. |
| Q.704.3.3.4 | Включение звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.4.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | См.рекомендацию Q.704.4. |
| Q.704.3.3.4.2 | Управление звеном сигнализации ... |  | Все звенья сигнализации должны быть активны при нормальных рабочих условиях (не режим резерва, а режим разделения нагрузки). См.рекомендацию Q.704.12.2.1.1. |
| Q.704.3.3.4.3 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | Должны быть применены основные требования, необязательные процедуры не используются. См.рекомендацию Q.704.13. |
| Q.704.3.3.5 | Блокировка звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.3.5.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т |  |
| Q.704.3.3.5.2 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | Должны быть применены основные требования, необязательные процедуры не используются. См.рекомендацию Q.704.13. |
| Q.704.3.3.6 | Разблокировка звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.6.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | См.рекомендацию Q.704.4. |
| Q.704.3.3.6.2 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | См.рекомендацию Q.704.13.3. |
| Q.704.3.3.7 | Запрещение звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.7.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т |  |
| Q.704.3.3.7.2 | Управление звеном сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.3.3.8 | Разрешение звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.3.8.1 | Управление трафиком сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.3.3.8.2 | Управление звеном сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.3.3.8.3 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.3.4 | Состояние маршрутов сигнализации |  | Основные требования должны быть применимы, необязательные процедуры не используются. См. рекомендации Q.704.13. |
| Q.704.3.4.1 | Недоступность маршрута сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.4.2 | Доступность маршрута сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.4.3 | Ограничение маршрута сигнализации | НИ | См. рекомендации Q.704.13.4 |
| Q.704.3.5 | Процедуры, используемые в связи с изменением состояния маршрута | Т | Основные требования должны быть применимы, необязательные процедуры не используются. См. рекомендации Q.704.13. |
| Q.704.3.5.1 | Недоступность маршрута сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.5.1.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т |  |
| Q.704.3.5.1.2 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | Основные требования должны быть применимы, необязательные процедуры не используются. См. рекомендации Q.704.13. |
| Q.704.3.5.2 | Доступность маршрута сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.5.2.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | См. рекомендации Q.704.8 |
| Q.704.3.5.2.2 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | Основные требования должны быть применимы, необязательные процедуры не используются. См. рекомендации Q.704.13. |
| Q.704.3.5.3 | Ограничение маршрута сигнализации | НИ | См. рекомендации Q.704.13.4 |
| Q.704.3.6 | Состояние пункта сигнализации | Т |  |
| Q.704.3.6.1 | Недоступность пункта сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.6.1.1 | Недоступность пункта сигнализации .... | Т |  |
| Q.704.3.6.1.2 | Недоступность соседнего ... | Т |  |
| Q.704.3.6.2 | Доступность пункта сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.6.2.1 | Доступность пункта сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.6.2.2 | Доступность соседнего ... | Т |  |
| Q.704.3.7 | Процедуры, используемые в связи с изменением состояния пункта | -- |  |
| Q.704.3.7.1 | Недоступность пункта сигнализации | Т | Специальная процедура не должна использоваться. Допустима процедура запрещения передачи. См. рекомендации Q.704.13.2 |
| Q.704.3.7.2 | Доступный пункт сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.7.2.1 | Управление трафиком сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.3.7.2.2 | Управление звеном сигнализации ... | Т | См. рекомендации Q.704.12.2.2. |
| Q.704.3.7.2.3 | Управление маршрутом сигнализации ... | Т | Допустима процедура запрещения передачи. |
|  |  |  | Процедура ограничения передачи не используется. См. рекомендации Q.704.13.2 и Q.704.13.4. |
| Q.704.3.7.3 | Перегруженный пункт сигнализации | Т | См. рекомендации Q.704.11.2.6. |
| Q.704.3.8 | Перегрузка сети сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.8.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.704.3.8.2 | Состояние перегрузки звеньев сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.8.2.1 | В случае определенного уровня заполнения MSU... | Т |  |
| Q.704.3.8.2.1 а) | В международной сигнализации ... | Т | Для национальной и международной сетей сигнализации должны быть предусмотрены один порог начала перегрузки и один порог снижения перегрузки. Должен обеспечиваться достаточный гистерезис для восстановления после перегрузки. |
| Q.704.3.8.2.1 b) | В национальной сигнализации | НИ | Необязательные процедуры в (b) не используются. |
| Q.704.3.8.2.2 | В национальных сетях сигнализации с несколькими ... | НИ | Процедуры, использующие несколько порогов перегрузок, не используются |
| Q.704.3.8.2.3 | В национальных сетях сигнализации, использующих несколько ... | НИ | Процедуры, использующие несколько порогов перегрузок, не используются |
| Q.704.3.8.3 | Процедуры, используемые в связи с изменением состояния перегрузки звена | Т |  |
| Q.704.3.8.4 | Состояние перегрузки пучков маршрутов сигнализации | -- | См. рекомендации Q.704.3.8.2.2 и Q.704.3.8.2.3. |
| Q.704.3.8.4 a) | В международной ... | Т |  |
| Q.704.3.8.4 b) | В национальной .... | НИ |  |
| Q.704.3.8.4 c) | В национальной .... | НИ |  |
| Q.704.3.8.5 | Процедуры, применяемые в связи с изменениями статуса перегрузки пучка маршрутов сигнализации | -- |  |
| Q.704.3.8.5.1 | Управление сигнальным трафиком ... | Т | См. рекомендации Q.704.11. |
| Q.704.3.8.5.2 | Управление маршрутами сигнализации ... | НИ | Процедуры, обслуживающие несколько порогов перегрузок, не используются. См. рекомендации Q.704.13.9. |
| Q.704.4 | Управление сигнальным трафикоми .... | -- |  |
| Q.704.4.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.704.4.1.1 | Функция управления трафиком сигнализации используется.. | Т |  |
| Q.704.4.1.2 | Отклонение трафика в случае ... | Т | См. рекомендации от Q.704.5 до Q.704.9. |
|  |  | НИ | Необязательные процедуры не используются. |
| Q.704.4.1.3 | Процедуры управления потоком сигнального трафика | Т | См. рекомендации Q.704.11. |
|  |  | НИ | Необязательные процедуры не используются. |
| Q.704.4.2 | Ситуация нормального маршрутирования |  |  |
| Q.704.4.2.1 | Трафик сигнализации от пере датчика к ... | Т | Все звенья сигнализации должны быть активными при нормально работающих условиях (не в резерве, а в режиме разделения нагрузки). См. рекомендации от Q.704.12.2.1.1. |
| Q.704.4.2.2 | Маршрутирование сообщений (нормальное или резервное) | Т |  |
| Q.704.4.3 | Недоступность звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.4.3.1 | Когда звено сигнализации становится недоступным | Т |  |
| Q.704.4.3.2 | В случае, если доступно одно или несколько резервных ... | -- | Все звенья сигнализации должны быть активными при нормально работающих условиях (не в резерве, а в режиме разделения нагрузки). См. рекомендации от Q.704.12.2.1.1. |
| Q.704.4.3.2 a) | Сфазированное и не разблокированное | НИ | См. рекомендации от Q.704.4.3.2. |
| Q.704.4.3.2 b) | Одно или, в случае необходимости несколько .... | Т | См. рекомендации от Q.704.4.3.2. |
| Q.704.4.3.3 | В случае, если нет резервного звена сигнализации... | Т |  |
| Q.704.4.4 | Доступность звена сигнализации | -- |  |
| Q.704.4.4.1 | Когда звено сигнализации, ранее недоступное | Т |  |
| Q.704.4.4.2 | В случае, если пучок звеньев, к которому ... | Т |  |
| Q.704.4.4.3 | В случае, если пучок звеньев (комбинированный пучок) ... | Т | Все звенья сигнализации должны быть активными при нормально работающих условиях (не в резерве, а в режиме разделения нагрузки). См. рекомендации от Q.704.12.2.1.1. |
| Q.704.4.5 | Недоступность маршрута сигнализации | Т |  |
| Q.704.4.6 | Доступность маршрута сигнализации | Т |  |
| Q.704.4.7 | Ограничение маршрута сигнализации | НИ |  |
| Q.704.4.8 | Доступность пункта сигнализации | Т |  |
| Q.704.5 | Переход на резерв | Т |  |
| Q.704.5.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.704.5.1.1 | Процедура перехода на резерв имеет целью ... | Т |  |
| Q.704.5.1.2 | Переход на резерв содержит процедуры, применяемые ... | Т | См. рекомендации от Q.704.5.2 и Q.704.5.3. |
| Q.704.5.2 | Конфигурации сети для перехода на резерв | -- |  |
| Q.704.5.2.1 | Сигнальный трафик, переносимый из ... | Т | Трафик переносится на одно или несколько звеньев сигнализации одного и того же пучка либо на один или несколько различных пучков звеньев. |
| Q.704.5.2.2 | Вследствии этих распределений и ... | Т |  |
| Q.704.5.3 | Пуск и операция перехода на резерв | -- |  |
| Q.704.5.3.1 | Переход на резерв запускается в пункте сигнализации ... | Т | См.рекомендации Q.704.5.4,Q.704.5.5 и Q.704.13.2 |
| Q.704.5.3.2 | В случае отсутствия трафика переносимого ... | Т |  |
| Q.704.5.3.3 | Если не существует никакого резервного звена сигнализации ... | Т | См. рекомендации Q.704.12.1, Q.704.12.2 и Q.704.13.2. |
| Q.704.5.3.4 | В некоторых случаях отказа или в некоторых конфигурациях ... | Т | См. рекомендации Q.704.5.6. |
| Q.704.5.4 | Процедура сохранения буферной памяти ... | Т |  |
| Q.704.5.4.1 | Когда принято решение перейти на резерв ... | Т |  |
| Q.704.5.4.2 | Команда и подтверждение приема команды перехода ... | Т | См.рекомендации Q.704.15.4. |
| Q.704.5.4.3 | После получения команды перехода на резерв ... | Т | См.рекомендации Q.704.15.6. |
| Q.704.5.5 | Восстановление и перенос трафика ... | Т |  |
| Q.704.5.6 | Процедуры аварийного перехода на резерв ... | Т |  |
| Q.704.5.6.1 | Вследствие отказа оконечного звена сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.5.6.2 | Запуск перехода на резерв по истечении времени .... | Т |  |
| Q.704.5.6.3 | Вследствии отказов может оказаться ... | Т |  |
| Q.704.5.7 | Процедуры, выполняемые при нестандартных условиях ... | -- |  |
| Q.704.5.7.1 | Процедуры, описанные в настоящем пункте ... | Т |  |
| Q.704.5.7.2 | Если не получено сообщение в ответ на ... | Т |  |
| Q.704.5.7.3 | Если при приеме команды перехода на резерв или подтверждения ... | Т |  |
| Q.704.5.7.4 | Если получено подтверждение приема перехода на резерв.. | Т |  |
| Q.704.5.7.5 | Если получена команда перехода на резерв, относящаяся | Т |  |
| Q.704.6 | Возврат на исходное звено сигнализации | Т |  |
| Q.704.6.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.704.6.1.1 | Процедура восстановления исходного состояния имеет целью ... | Т |  |
| Q.704.6.1.2 | Восстановления исходного состояния включает основные процедуры, которые ... | Т | См. рекомендации Q.704.5.2. |
| Q.704.6.2 | Запуск процедуры исходного состояния и действия ... | -- |  |
| Q.704.6.2.1 | Восстановления исходного состояния запускается в пункте сигнализации ... | Т | См. рекомендации Q.704.5.6.2, Q.704.6.3, Q.704.13.2 и Q.704.13.3. |
| Q.704.6.2.2 | В случае,когда нет трафика, который ... | Т |  |
| Q.704.6.2.3 | В случае, когда вновь ставшее доступным звено сигнализации может ... | Т | В отношении действий, упомянутых в iii), процедура разрешения передачи должна быть выполнена (ограничение передачи не используется). |
| Q.704.6.2.4 | В случае, когда вновь ставшее доступным звено сигнализации используется ... | НИ | Процедура ограничения передачи не используется |
| Q.704.6.2.5 | Если пункт сигнализации, расположенный на удаленной стороне ... | Т |  |
| Q.704.6.3 | Процедура контроля порядка следования сообщений | -- |  |
| Q.704.6.3.1 | Когда в данном пункте сигнализации принято ... | Т |  |
| Q.704.6.3.2 | Рассматриваемый пункт сигнализации возобновит ... | Т |  |
| Q.704.6.3.3 | Команда восстановления исходного состояния и подтвер ждение приема ... | Т | См. рекомендации Q.704.15.5. |
| Q.704.6.3.4 | Конкретная конфигурация кода восстановления исходного состояния ... | Т |  |
| Q.704.6.3.5 | Когда пункт сигнализации должен ввести параллельно.. | Т |  |
| Q.704.6.4 | Процедура таймированного восстановления | -- |  |
| Q.704.6.4.1 | Процедура таймированного восстановления ... | Т |  |
| Q.704.6.4.2 | Когда запускается таймированное восстановление исход ного состояния ... | Т |  |
| Q.704.6.5 | Процедура, применяемые в нестандартных условиях | -- |  |
| Q.704.6.5.1 | Если сигнал подтверждения приема восстановления исход ного состояния ... | Т |  |
| Q.704.6.5.2 | Если команда восстановления исходного состояния получена ... | Т | См. рекомендации Q.704.6.3.2. |
| Q.704.6.5.3 | Если не получено никакого подтверждения в ответ на ко манду восстановления ... | Т |  |
| Q.704.7 | Вынужденное ремаршрутирование | Т |  |
| Q.704.7.1 | Общие положения |  |  |
| Q.704.7.1.1 | Процедура вынужденного ремаршрутирования ... | Т | См. рекомендации Q.704.5.3.3. |
| Q.704.7.1.2 | Вынужденное ремаршрутирование является основной проце дурой ... | Т |  |
| Q.704.7.2 | Пуск и действия вынужденного ремаршрутирования ... | -- |  |
| Q.704.7.2.1 | Вынужденное ремаршрутирование запускается в пункте .. | Т | См. рекомендации Q.704.13.2.2. |
| Q.704.7.2.2 | В случае, когда нет сигналь ного трафика ... | Т |  |
| Q.704.7.2.3 | Если для сигналього трафика нет никакого резервного мар шрута ... | Т | См. рекомендации Q.704.5.3.3. |
| Q.704.8 | Управляемое ремаршрутирование | Т |  |
| Q.704.8.1 | Общие положения | -- |  |
| Q.704.8.1.1 | Целью управляемого ремаршрутирования ... | Т | См. рекомендации Q.704.6.4. |
| Q.704.8.1.2 | Процедура управляемого ремаршрутирования является... |  |  |
| Q.704.8.1.2 a) | Когда маршрут сигнализации | Т |  |
| Q.704.8.1.2 b) | Когда передача ограничена.. | НИ | См. рекомендации Q.704.13.4. |
| Q.704.8.2 | Запуск и действия управляемого ремаршрутирования | -- |  |
| Q.704.8.2.1 | Управляемое ремаршрутирование начинается ... | Т | Процедуры, связанные с разрешением передачи и запрещением передачи. Процедура ограничения передачи не используется. См.рекомендации Q.704.13.2,Q.704.13.3 и Q.704.13.4. |
| Q.704.8.2.2 | В случае, если нет трафика, который ... | Т | См. рекомендации Q.704.8.2.1. |
| Q.704.8.2.3 | Если назначение было недоступным или ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. См. рекомендации Q.704.6.2.3, Q.704.6.2.4, Q.704.13.2, Q.704.13.3 и Q.704.13.4. |
| Q.704.9 | Перезапуск (рестарт) MTP | Т | Для узлов, не поддерживающих перезапуск (рестарт) MTP, но работаю-щих надежно, допускается совместное существование с узлами, поддерживающими процедуру перезапуска (рестарта) МТР по Белой книге. |
| Q.704.9.1 | Общие положения | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.2 | Действия в пункте сигнализации,где МТР перезапускается | -- |  |
| Q.704.9.2.1 | Пункт сигнализации начинает процедуру рестарта МТР ... | Т |  |
| Q.704.9.2.2 | Если пункты сигнализации, перезапускающие МТР ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.2.3 | Если перезапускающие МТР... | Т |  |
| Q.704.9.2.4 | Когда Т20 завершится ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.3 | Действия в пункте сигнализации Х, смежном с пунктом сигнализации Y, МТР которого перезапускается | -- |  |
| Q.704.9.3.1 | Пункт сигнализации X ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.3.2 | Когда первое звено ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.3.3 | Когда пункт сигнализации ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.4 | Кратковременные изоляции | -- |  |
| Q.704.9.4.1 | В случае, когда сигнальный... | Т |  |
| Q.704.9.4.2 | Когда назначенние Y ... | Т |  |
| Q.704.9.5 | Сообщения TRA и таймер Т19 | Т |  |
| Q.704.9.5.1 | Если пункт сигнализации X.. | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.5.2 | Если пункт сигнализации принимает... | Т |  |
| Q.704.9.6 | Общие правила | Т |  |
| Q.704.9.6.1 | Когда МТР ... | Т |  |
| Q.704.9.6.2 | После МТР ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.6.3 | Сообщение тестирования пучка маршрутов сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.9.6.4 | Последние случаи ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.6.5 | Когда смежный пункт сигнализации Y ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. |
| Q.704.9.6.6 | Все сообщения к другому пункту назначения ... | Т |  |
| Q.704.9.6.7 | В смежных пунктах сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.9.6.8 | Если МТР шлюзовых узлов ... | Т |  |
| Q.704.9.7 | Диаграммы последовательностей | Т |  |
| Q.704.10 | Запрещение управлением | Т |  |
| Q.704.10.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.704.10.2 | Запуск и действия запрета | Т |  |
| Q.704.10.3 | Запуск и действия разрешения | Т |  |
| Q.704.10.3.1 | Запуск разрешения управленем | Т |  |
| Q.704.10.3.2 | Разрешение, запускаемое управлением маршрутами сигнализации. | Т |  |
| Q.704.10.4 | Прием сообщения неожидаемого запрета | Т |  |
| Q.704.10.5 | Состояние управления запрещенным звеном и восстановле ние обработки | Т |  |
| Q.704.10.6 | Процедура тестирования запрета | Т |  |
| Q.704.10.6.1 | Локальное тестирование запрета выполняется, когда ... | Т |  |
| Q.704.10.6.2 | Удаленное тестирование запрета выполняется, когда ... | Т |  |
| Q.704.11 | Управление потоками трафика сигнализации | -- |  |
| Q.704.11.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.704.11.2 | Индикации управления потоками | -- |  |
| Q.704.11.2.1 | Недоступность пучка маршрутов сигнализации | Т | См. рекомендации Q.704.5.3.3 и Q.704.7.2.3. |
| Q.704.11.2.2 | Доступность пучка маршрутов сигнализации | Т | См. рекомендации Q.704.6.2.3 и Q.704.8.2.3. |
| Q.704.11.2.3 | Перегрузка пучка маршрутов сигнализации (международная сеть сигнализации) | Т | Должна быть применима относительно каждого звена сигнализации в пределах пучка звеньев сигнализации. |
| Q.704.11.2.3.1 | При переходе пучка маршрутов сигнализации в сосотояние "перегружено" ... | Т | Должна быть применима относительно каждого звена сигнализации в пределах пучка звеньев сигнализации. |
| Q.704.11.2.3.2 | После приема сообщения "управляемая передача" ... | Т | Должна быть применима относительно каждого звена сигнализации в пределах пучка звеньев сигнализации. |
| Q.704.11.2.3.3 | Когда пучок маршрутов сигнализации переходит в состояние "не перегружено" ... | Т | Должна быть применима относительно каждого звена сигнализации в пределах пучка звеньев сигнализации. |
| Q.704.11.2.4 | Перегрузка пучка маршрутов сигнализации (национальный вариант с приоритетами при перегрузке) | НИ | См. рекомендации Q.704.13.7 и Q.704.13.9. |
| Q.704.11.2.5 | Перегрузка пучка маршрутов сигнализации (национальный вариант без приоритетов при перегрузке) | НИ |  |
| Q.704.11.2.6 | Перегрузка пункта сигнализации/ транзитного пункта сигнализации | Т |  |
| Q.704.11.2.7 | Управление доступностью подсистемы пользователя | -- |  |
| Q.704.11.2.7.1 | Если подсистема передачи сообщений (MTP) ... | Т |  |
| Q.704.11.2.7.2 | Когда подсистема передачи сообщений исходящих пунктов сигнализации ... | Т |  |
| Q.704.11.2.7.3 | Пользователь должен ... | Т |  |
| Q.704.11.2.7.4 | Если причина недоступности ... | Т |  |
| Q.704.11.2.7.5 | Содержание сообщения недоступности подсистемы пользователя | Т |  |
| Q.704.11.2.7.6 | Когда МТР вновь способна... | Т |  |
| Q.704.11.2.7.7 | Если сообщение недоступности подсистемы пользователя ... | Т |  |
| Q.704.11.2.8 | Перегрузка подсистемы пользователя | НП |  |
| Q.704.12 | Управление звеньями сигнализации | -- |  |
| Q.704.12.1 | Общие положения |  |  |
| Q.704.12.1.1 | Функции управление звеньями сигнализации ... | Т НИ | Основной набор процедур управления звеньями сигнализации должен быть применим. Необязательные продедуры не используются. См. рекомендации Q.704.12.2. |
| Q.704.12.1.2 | Пучок звеньев сигнализации состоит из ... | Т | Должны быть применимы из основного набора процедуры управления звеном сигнализации. См. рекомендации Q.704.12.2. |
| Q.704.12.1.3 | Когда пучок звеньев сигнализации должен быть введен .. | Т | См. рекомендации Q.704.12.2. |
| Q.704.12.1.3 а) | без автоматических функций | Т |  |
| Q.704.12.1.3 b) | c автоматической функцией.. | НИ |  |
| Q.704.12.1.3 c) | автоматические функции ... | НИ |  |
| Q.704.12.2 | Базовые процедуры управления звеньями сигнализации | Т | Процедуры уровня 2, относящиеся к одному звену сигнализации. |
| Q.704.12.2.1 | Активация звеньев сигнализации | -- |  |
| Q.704.12.2.1.1 | При отсутствии отказов пучок звеньев ... | Т | При отсутствии отказа все звенья сигнализации пучка являются действующими. |
| Q.704.12.2.1.2 | Когда принято решение активировать недействующее ... | Т | См. рекомендации Q.703.7. |
| Q.704.12.2.2 | Восстановление звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.12.2.3 | Деактивация звена сигнализации | Т |  |
| Q.704.12.2.4 | Активация пучка звеньев | Т |  |
| Q.704.12.2.4.1 | Нормальная активация пучка звеньев сигнализации | Т |  |
| Q.704.12.2.4.2 | Аварийный перезапуск пучка звеньев | Т | См. рекомендации Q.704.12.2.4.1. |
| Q.704.12.2.4.3 | Значение времени таймирования | Т | См. рекомендации Q.703.7.3. |
| Q.704.12.3 | Процедуры управления звеньями сигнализации, основанные на автоматическом назначении оконечных устройств | НИ | См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.12.4 | Процедуры управления звеньями сигнализации, основанные на автоматическом назначении звеньев данных и оконеч ных устройств сигнализации | НИ | См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.12.5 | Автоматическое назначение оконечных устройств звена сигнализации | НИ | См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.12.6 | Автоматическое назначение звеньев данных сигнализации | НИ | См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.12.7 | Различные процедуры управления звеньями сигнализации на двух окончаниях пучка звеньев | НИ | См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.13 | Управление маршрутами сигнализации | -- |  |
| Q.704.13.1 | Общие положения | Т | Необязательные процедуры не используются. См. рекомендации от Q.704.13.2 до Q.704.13.9. |
| Q.704.13.2 | Процедура запрещения передачи | Т |  |
| Q.704.13.2.1 | Процедура запрещения передачи осуществляется ... | Т | См. рекомендации Q.704.15.7. |
| Q.704.13.2.2 | Сообщение "передача запрещена", относящееся к определенному ... | Т |  |
| Q.704.13.2.3 | Когда пункт сигнализации получает с транзитного пункта ... | Т | См. рекомендации Q.704.3.4.1 и Q.704.7. |
| Q.704.13.2.4 | В некоторых условиях может оказаться ... | Т |  |
| Q.704.13.3 | Процедура разрешения передачи | Т |  |
| Q.704.13.3.1 | Процедура разрешения передачи осуществляется ... | Т | См. рекомендации Q.704.15.8. |
| Q.704.13.3.2 | Сообщение "передача разрешена", относящееся к определенному ... | Т | См. рекомендации Q.704.6.2.3 и Q.704.8.2.3. |
| Q.704.13.3.3 | Когда пункт сигнализации получает с транзитного пункта | Т | См. рекомендации Q.704.3.4.2 и Q.704.8. |
| Q.704.13.3.4 | В некоторых условиях может оказаться ... | Т |  |
| Q.704.13.4 | Ограничение передачи (национальная реализация) | НИ | См. рекомендации Q.704.13.1. |
| Q.704.13.5 | Тестирование пучка маршрутов сигнализации | Т |  |
| Q.704.13.5.1 | Процедура тестирования пучка маршрутов сигнализации.. | Т | См. рекомендации Q.704.15.10. |
| Q.704.13.5.2 | Сообщения тестирования пучка маршрутов сигнализации.. | Т | Процедура ограничения передачи не используется. См. рекомендации Q.704.13.4 и Q.704.13.1. |
| Q.704.13.5.3 | Сообщения тестирования пучка маршрутов сигнализации посылается ... | Т |  |
| Q.704.13.5.4 | При приеме сообщения тестирования пучка маршрутов ... | Т | Процедура ограничения передачи не используется. См. рекомендации Q.704.13.4 и Q.704.13.1. |
| Q.704.13.5.5 | При приеме сообщения "передача запрещена" или ... | Т | См. рекомендации Q.704.13.2.3, Q.704.13.2.4, Q.704.13.3.3 и Q.704.13.3.4. |
| Q.704.13.6 | Управляемая передача (международная сеть) | Т | Применима также и для национальной сети. |
| Q.704.13.7 | Управляемая передача (национальная реализация с приоритетами при перегрузке) | НИ | См. рекомендации Q.704.13.1 и Q.704.13.6. |
| Q.704.13.8 | Управляемая передача (национальная реализация без приоритетов при перегрузке) | НИ | См. рекомендации Q.704.13.1 и Q.704.13.6. |
| Q.704.13.9 | Тестирование перегрузки пучка маршрутов сигнализации (национальная реализация) | НИ | См. рекомендации Q.704.13.1 и Q.704.13.5. |
| Q.704.14 | Общие характеристики форматов значащих сигнальных единиц | -- |  |
| Q.704.14.1 | Общие положения | Т | См. рекомендации Q.703.2. |
| Q.704.14.2 | Байт служебной информации | Т |  |
| Q.704.14.2.1 | Индикатор службы | Т | Маршрутизация сообщения не выполняется посредством индикатора службы. Коды индикатора службы также применимы для национальной сети. См. рекомендации Q.704.2.3 и Q.704.2.4. |
| Q.704.14.2.2 | Поле подслужбы | Т | Поле подслужбы используется исключительно как индикатор сети. См. рекомендации Q.704.2.3 и Q.704.2.4. Индикатор сети кодируется следующим образом: 00 - международная сеть 01 - резерв 10 - национальная сеть 11 - местная или зоновая сеть |
| Q.704.14.3 | Этикетка | Т | См. рекомендации Q.704.2.2 |
| Q.704.15 | Форматы и коды сообщений управления сетью сигнализации | -- |  |
| Q.704.15.1 | Общие положения | Т |  |
| Q.704.15.2 | Этикетка | Т | Структура стандартной метки должна соответствовать формату. См. рекомендации Q.704.2.2. Должен быть использован следующий метод кодирования исходящего пункта и пункта назаначения: на местной и зоновой сетях - прозрачное четырнадцатибитовое кодирование; на национальной (междугородной) сети старшие 8 бит - код сигнальной зоны, младшие 6 бит - номер пункта сигнализации в зоне. Метод кодирования определяется анализом Индикатора Сети |
| Q.704.15.3 | Код заголовка | Т | См. таблицу 1/Q.704. |
| Q.704.15.4 | Сообщение перехода на резерв | Т |  |
| Q.704.15.5 | Сообщение восстановления работы по исходному звену | Т | См. рекомендации Q.704.6. |
| Q.704.15.6 | Сообщение аварийного перехода на резерв | Т |  |
| Q.704.15.7 | Сообщение "передача запрещена" | Т |  |
| Q.704.15.8 | Сообщение "передача разрешена" | Т |  |
| Q.704.15.9 | Сообщение "передача ограничена" | НИ | См. рекомендации Q.704.13.1 и Q.704.13.4. |
| Q.704.15.10 | Сообщение тестирования пучка маршрутов сигнализации | Т |  |
| Q.704.15.11 | Сообщение запрещения управлением | Т |  |
| Q.704.15.12 | Сообщение разрешения перезапуска (рестарта) трафика | Т |  |
| Q.704.15.13 | Сообщение команды соединения звена данных сигнализации | НИ | Это сообщение относится к автоматическому размещению звеньев данных сигнализации, которое не используются. См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.15.14 | Сообщение подтверждения приема команды соединения звена данных сигнализации | НИ | Это сообщение относится к автоматическому размещению звеньев данных сигнализации, которое не используются. См. рекомендации Q.704.12.1.1. |
| Q.704.15.15 | Сообщение управляемой передачи | Т |  |
| Q.704.15.16 | Сообщение тестирования перегрузки пучка маршрутов сигнализации | НИ | См. рекомендации Q.704.13.1 и Q.704.13.9. |
| Q.704.15.17 | Сообщение недоступности подсистемы пользователя | Т |  |
| Q.704.16 | Схемы переходов состояний | -- |  |
| Q.704.16 до 16.6 |  | Т | Относительно функций, запрошенных уровнем 3 |
| Q.704.16.7 | Аббревиатуры, используемые в рисунках ... | -- |  |
| Q.704.16.8 | Таймеры и временные значения | Т | Относительно функций, запрошенных уровнем 3 |

| Q.705 | СТРУКТУРА СЕТИ СИГНАЛИЗАЦИИ | -- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.705.1 | Введение | -- |  |
| Q.705.2 | Элементы сети | -- |  |
| Q.705.3 | Независимость структуры международной и национальных сетей сигнализации | -- |  |
| Q.705.4 | Положения, общие для международной и национальных сетей сигнализации | -- |  |
| Q.705.5 | Международная сеть сигнализации | -- |  |
| Q.705.6 | Сеть сигнализации для пограничного трафика | -- |  |
| Q.705.7 | Национальная сеть сигнализации | -- |  |
| Q.705.8 | Процедуры для предупреждения недозволенного использования STP (реализация) | Т |  |
| Q.705.А | Примеры сетей сигнализации ячеистой структуры | -- |  |

| Q.707 | ИСПЫТАНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | Т | Процедура испытания должна быть запущена командой MML, когда активируется звено сигнализации. Звено сигнализации становится доступным, если испытание прошло успешно. Процедура испытания не требует периодичности, однако, должны быть включены механизмы совместимости. |
| --- | --- | --- | --- |

| Q.752 | МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ No.7 | -- | Только параграфы, относящиеся к ниже перечисленным в MTP. |
| --- | --- | --- | --- |
| Q.752.2. | Мониторинг MTP и измерения |  |  |
| Q.752.2.1 | Общие положения | Т | Все обязательные измерения, определенные в таблицах с 1 по 6 Q.752, должны быть выполнены, не принимая во внимание требуемые процедуры Q.703 и Q.704, описанные выше. |
| Q.752.2.2 | Таблица 1/Q.752 | Т | Требует обязательных измерений 1.1, 1.2 и 1.8. |
| Q.752.2.3 | Таблица 2/Q.752 | Т | Требует обязательных измерений 2.1. |
| Q.752.2.4 | Таблица 3/Q.752 | Т | Требует обязательных измерений 3.1, 3.4 и 3.10. |
| Q.752.2.5 | Таблица 4/Q.752 | Т | Требует обязательных измерений 4.9 и 4.10. |
| Q.752.2.6 | Таблица 5/Q.752 | Т | Требует обязательных измерений 5.1, 5.2 и 5.5. |
| Q.752.2.7 | Таблица 6/Q.752 | Т |  |
| Q.752.6.2 | Подсистема передачи сообщений (MTP) | -- |  |
| Q.752.6.2.1 | Измерения ошибок и управление конфигурацией | Т | Требуются все обязательные измерения. |
| Q.752.6.2.2 | Эффективность MTP | Т | Требуются все обязательные измерения. |
| Q.752.7.2 | Регистрация трафика MTP | -- |  |
| Q.752.7.2.1 | Основные принципы регистрации | Т |  |
| Q.752.7.2.2 | Ограничения | Т |  |